POKYNY PRO DODAVATELE: Při zpracování nabídky doplní dodavatel obchodní název (značku a typ) automobilu a upraví uvedenou technickou specifikaci tak, aby odpovídala specifikaci jím nabízeného plnění, přičemž není oprávněn některý z uvedených parametrů vypustit. Dodavatel dle pokynu zadavatele buď potvrdí splnění požadavku zadavatele prostřednictvím „Ano“, nebo doplní konkrétní parametry. Specifikace laku bude provedena obchodním názvem užívaným příslušnou automobilkou. Z takto dodavatelem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené v technických podmínkách veřejné zakázky.

  - Technická specifikace Předmětu koupě:

| Identifikace automobilu | Požadavek zadavatele | Parametry dodávaného automobilu | Splněno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nový nepoužitý osobní automobil | [dodavatel potvrdí] |  |
| Značka, typ | Neurčena | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Výrobce | Neurčen | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Datum výroby/modelová řada | min. rok 2020 | [dodavatel potvrdí] |  |
| Počet | 2 kusy | [dodavatel potvrdí] |  |
| Provedení karoserie | Sedan nebo liftback | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Počet dveří | 4 nebo 5 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Barva | Černá metalíza | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Čalounění | Látkové nebo kožené, tmavé | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Motor |  |  |  |
| Typ | Plug-in hybrid | [dodavatel potvrdí] |  |
| Zdvihový objem (cm3) | min. 1350 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Maximální výkon kombinovaný (kW) | min. 150 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Emisní předpis EU | min. EU6 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Dojezd na elektrický pohon (km) | min. 50 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Pohon |  |  |  |
| Druh | Pohon předních nebo všech kol | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Převodovka | Automatická, min. 6-ti stupňová | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Rozměry / provozní vlastnosti: |  |  |  |
| Délka (mm) | 4775 – 4970 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Šířka bez zpětných zrcátek (mm) | 1830 – 2110 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Rozvor náprav (mm) | 2780 – 2950 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Výška (mm) | max. 1500 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Objem zavazadlového prostoru (litry) | min. 360 | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
| Míst k sezení | 5 | [dodavatel potvrdí] |  |

| Výbava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Letní kola z lehké slitiny, průměr disku min. 18“, letní pneumatiky | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
|  | Zimní kola z lehké slitiny, průměr disku min. 18“, zimní pneumatiky | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
|  | Bez klíčové odemykání, zamykání a startování | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Alarm | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Zadní a boční okna zatmavená | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Akustická skla | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Přední světlomety – všechny funkce včetně ukazatele směru s technologií LED, s automatickým cloněním protijedoucích vozidel | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Koncová světla – všechny funkce včetně ukazatele směru s technologií LED | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Ambientní LED osvětlení interiéru | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Multifunkční kožený volant | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Digitální příjem rádia DAB | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Integrovaný multifunkční barevný displej s navigací včetně mapových podkladů, uhlopříčka min. 9“ | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
|  | Digitální přístrojový panel | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Handsfree s připojením Bluetooth | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Automatická klimatizace min. třízónová | [dodavatel doplní konkrétní parametry] |  |
|  | Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, el. sklopná, s automatickým stmíváním | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Panoramatický kamerový systém | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Elektricky ovládané víko kufru, resp. pátých dveří | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Elektronická parkovací brzda | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Nastavení jízdních režimů | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Adaptivní tempomat | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Dešťový asistent | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Asistent rozpoznání únavy | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Asistent rozpoznání dopravních značek | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Asistent změny jízdního pruhu | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Asistent jízdy v pruzích | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | USB vstup vpředu i vzadu | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Gumové koberce | [dodavatel potvrdí] |  |
|  | Látkové koberce | [dodavatel potvrdí] |  |

1.2.	Další specifikace Předmětu koupě:

  - součástí dodávky Automobilů je příslušenství spočívající v povinné výbavě motorového vozidla podle platných právních předpisů;

  - veškeré vybavení a příslušenství jsou požadovány v originální kvalitě, dodávané výrobcem vozidla mimo povinné výbavy, výstražných vest a mechanických zabezpečovacích systémů;

  - Automobily jsou bez jakýchkoliv reklamních či jiných nápisů nebo vyobrazení;

  - Automobily splňují zvláštní technické podmínky stanovené nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;

  - Automobily jsou vybaveny mechanickým zabezpečovacím systémem proti neoprávněnému užití spočívajícím v zablokování řadicí páky v poloze zařazeného rychlostního stupně nebo zablokování volantové tyče;

  - dodávané pneumatiky odpovídají požadavkům zadavatele, hmotnostním a rychlostním specifikacím Automobilů a jsou nové, nepoužité a z prvovýroby (nejedná se o protektory);

  - Automobily nevyužívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia;

  - Automobily mají vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.