|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Ubytovací objekt – statické zajištění, Vídeňská 48,  Mikulov na Moravě

stupeň  :      	DSP

objednatel :        Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Komenského

273/7, 692 16 Mikulov

obsah :	    A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    srpen 2020

zakázkové číslo     :   2020/343

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Identifikační údaje :

# A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:	Ubytovací objekt - statické zajištění, Vídeňská 48,

Mikulov

místo stavby: 	Vídeňská 48, Mikulov

katastrální území:	Mikulov na Moravě

číslo parcely:	1789

charakter stavby:	stavební úpravy

# A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

# A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí :

- statika						Ing. Dalibor Klusáček

- souhrnná část                                                   	Ing. Dalibor Klusáček

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

# Stavba tvoří jeden stavební objekt.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- výpis z katastru nemovitostí

- snímek z katastrální mapy

- zaměření stávajícího stavu

# - požadavky investora

# V Břeclavi, 08/2020

# Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Ubytovací objekt – statické zajištění, Vídeňská 48,  Mikulov na Moravě

stupeň  :      	DSP

objednatel :        Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Komenského

273/7, 692 16 Mikulov

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    srpen 2020

zakázkové číslo     :   2020/343

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

a) charakteristika území s stavebního pozemku (zastavěné, nezastavěné),

Pozemek par. č. 1789  se nachází  v zastavěné části města Mikulov. Pozemek je v místě stavby je rovinatý.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Objekt je veden v seznamu nemovitých kulturních památek. Pravá část při pohledu z ulice je empírová a byla postavena v první polovině 19. století. Levá část byla postavena ve druhé polovině 17. století a sloužila jako špitál.  Obě části jsou dispozičně propojeny. Stávající stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Pro stavbu nebyla vydána výjimka nebo stavební povolení a dokumentace bude využita pro provedení statického zajištění části budovy.

d) informace o tom, zda a v jakých částek dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický  průzkum nebyl za účelem přístavby prováděn. V lokalitě se nachází kvartérní sedimenty a navážky.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma spod.

Stavba je situována v zastavěném území města, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu. Stavba je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Chráněná území Natura 2000 se v místě  řešené stavby nevyskytuje.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V blízkosti stavby se nenachází jiná ochranná ani bezpečnostní pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území se nemění. Dešťové vody jsou svedeny do areálové kanalizace jako původní dešťové svody.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Není nutné provádět zábor zemědělské půdy, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Příjezd je zajištěn po zpevněné komunikaci v ulici Vídeňská. Areál je napojen stávajícím sjezdem v ulici Vídeňská.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na žádné podmiňující nebo související investice ani žádné další investice nevyvolává.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stávající stavbu a její statické zajištění.

b) účel užívání stavby

Jedná se o ubytovací objekt, který spravuje Gymnázium a Střední odborná škola v Mikulově. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Nosné a obvodové stěny jsou zděné, stropy jsou dřevěné trámové s podbíjením a omítkou. Konstrukce krovu je dřevěná s krytinou z pálených tašek.  Objekt je veden v seznamu nemovitých kulturních památek. Pravá část při pohledu z ulice je empírová a byla postavena v první polovině 19. století. Levá část byla postavena ve druhé polovině 17. století a sloužila jako špitál.  Obě části jsou dispozičně propojeny. Objekt je využíván pro ubytování studentů.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Jedná o stávající stavbu.  Vstup do přízemí objektu je vzhledem umístění chodníku před vstupem bezbariérový.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba se nachází v ochranném pásmu památkové zóny. Stavba je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Zastavěná plocha se nemění.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady na stavby

Neřeší se.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o stávající stavbu, která je má dvě nadzemní podlaží. Objem stavby je zachován v původním stavu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba má původní architektonické ztvárnění fasády. Nebudou prováděny změny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz stavby je dán jeho účelem využití. Objekt je využíván pro ubytování studentů.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V rámci statického zajištění se neřeší.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky předpisů týkajících se bezpečnosti při užívání stavby, zejména zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Rovněž jsou splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Jedná se o ubytovací objekt, který spravuje Gymnázium a střední odborná škola v Mikulově. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Nosné a obvodové stěny jsou zděné, stropy jsou dřevěné trámové s podbíjením a omítkou. Konstrukce krovu je dřevěná s krytinou z pálených tašek.  Pravá část při pohledu z ulice je empírová a byla postavena v první polovině 19. století. Levá část byla postavena ve druhé polovině 17. století a sloužila dříve jako špitál.  Obě části jsou dispozičně propojeny.

b) konstrukční a materiálové řešení

Statické zajištění bude provedeno v části objektu, který byl postaven v první polovině 19. století. Jedná se o západní empírovou část ubytovacího objektu V této empírové stavbě se vyskytují trhliny, které se po opravě omítky  znovu objevují. Tyto trhliny se objevují v příčných stěnách mezi pokoji ve 2. NP a dále v obvodové stěny orientované do nádvoří. Trhliny na fasádě  mají šikmý směr a procházejí přes okenní otvory. Trhliny na vnitřních stěnách v blízkosti dvorní obvodové stěny se po opravě znovu prorýsují přes opravenou omítku a malbu.

Trhliny v příčných stěnách a trhliny ve dvorní obvodové stěně  vznikají v důsledku dosedání části úseku dvorní stěny. Trhliny v obvodové stěně vyznačují svojí polohou a orientací trhlin na úsek, ve kterém dochází k dodatečnému sedání.

Na vnitřních omítkách jsou viditelné stopy po opravě po zatmelení trhlinek. Je tedy zřejmé, že k dosedání dochází již delší dobu.

Z prohlídky vyplývá, že bude nutné provést technická opatření u dvorní obvodové stěny. V úseku, ve kterém dochází k sedání bude provedena stabilizace základu pomocí soustavy vrtaných mikropilot. Tyto mikropiloty budou s původním základem propojeny pomocí železobetonového základového prahu, aby bylo zajištěno přenesení zatížení na mikropiloty a tím byla provedena stabilizace základu. Trhliny budou sanovány sponami z helikální nerezové výztuže.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je provedena tak, aby při splnění příslušných ČSN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Zásobování

Zásobování vodou  se nemění.

Dešťové vody ze střechy je odvedena do stávající areálové kanalizace jako původní řešení.

Vytápění je stávající a nemění se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Jsou provedeny vnitřní instalační rozvody ZTI a elektrické energie.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

V rámci statického zajištění se nemění stávající využití ani vlastní stavba. Statické zajištění je řešeno pomocí mikropilot a ŽB převázkových pasů a sanací trhlin ve zdivu. Doplňkové konstrukce jsou DP1. Nebude potřeba vypracovávat nové PBŘ.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Podhledy a strop nad přízemím je izolován vrstvou minerální tepelné izolace.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nebylo řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Není nutné řešit.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se v rámci statického zajištění.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se v rámci statického zajištění.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Dotčené území není ohroženo seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se v rámci statického zajištění.

e) protipovodňová opatření

V místě stavby nejsou navržena protipovodňová opatření, stavba neleží v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená stavba je umístěna mimo poddolované území a v okolí se nevyskytuje metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Nejsou navrhovány přípojky. Objekt je napojen na stávající přípojky vody a kanalizace, plynu a NN.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Nebude měněno. Stávající stavba je napojen na areálovou přístupovou komunikaci.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající pozemek je napojen na přístupové komunikace v ul. Vídeňská.

c) doprava v klidu

Neřeší se.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neprovádí se.

b) použité vegetační prvky

Neřeší se.

c) biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o statické zajištění části budovy a  nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba není zdrojem škodlivých emisí ani neprodukuje hluk. Odtokové poměry se  nemění.

Při provozu stavby budou vznikat běžné komunální odpady, které budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění na základě obchodních smluv.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je stávající a je situována v zastavěném území, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani povinnosti zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci uvedené stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není potřeba řešit.

b) odvodnění staveniště

Není potřeba řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Není potřeba řešit.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Není potřeba řešit.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není potřeba řešit.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Není potřeba řešit. Zábory nejsou.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není potřeba řešit.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady budou tvořit pouze stavební odpady a obaly:

O 17 01 01	beton	0,7 tuny				odvoz na skládku a recyklace

O 17 02 01	dřevo	0,2 tuny				odvoz na skládku

O 17 01 02	cihly	0,5 tuny				odvoz na skládku

O 17 09 04	směsné stavební odpady  1,0 tuna		odvoz na skládku

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou provedeny v minimálním rozsahu.  Není prováděn výpočet bilance zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Budou používány materiály, které nejsou škodlivé k životnímu prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při provádění bude nutné dodržovat technologický postup. Před zahájením je nutné zajistit a zabezpečit stávající vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody instalací je nutné před realizací vyznačit.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není potřeba řešit.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není potřeba řešit.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vliv na provádění stavby nebude negativní, jedná se krátkodobé stavební práce, které budou prováděny v denní době. Odpady budou ukládány do kontejneru a budou odvezeny na skládku. Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení ( např. zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín je od 10.2020 do 12.2021.

# V Břeclavi, 08/2020

# Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček