PŘÍLOHA 1A – SPECIFIKACE TECHNICKÝCH, JAKOSTNÍCH A FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – DÍLČÍ PLNĚNÍ A

DÍLČÍ PLNĚNÍ A – CIRKULÁRNÍ STAPLERY

Cirkulární staplery jsou sterilní instrumenty, které sešívají tkáň a jsou určeny pro end-to-end (end-to-side) anastomózu. Cirkulární stapler se především používá při přední nízké resekci rekta a při operačních výkonech na jícnu. Poskytují dvě řady střídavě uspořádaných titanových svorek složených do kruhu. Instrument nelze nabít, je pouze jednorázový.

Další vlastnosti:

- Snadná manipulovatelnost instrumentů;

- Spolehlivost;

- Nejdelší nožky otevřených svorek do 5,5 mm

- Kontrolovaná komprese tkáně v hlavici  od 1,0 – 2,5 mm,

- Velikosti – v rozmezí 21 - 33 mm  (vnější průměr hlavice stapleru);

- Jednoruční ovládání;

- Materiál svorek titanová slitina pro MRI

- Třída míry rizika IIB