Předmět veřejné zakázky

Název zakázky: 		Výměna HDMI maticového AV přepínače

Předmět zakázky: 		Dodávka + montáž

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka HDMI maticového přepínače, který je součástí multimediálního vybavení v sále v budově VIDA science centra, dále příslušenství, instalační práce a implementaci do stávajícího systému včetně naprogramování. Jedná se o náhradu stávající HDMI matice, která byla poškozena přepětím (úder blesku do sítě). Dodané zboží musí být nové. Níže uvedené parametry a požadavky jsou minimální, všechna dílčí kritéria musí být splněna. Zakázka je plánovaná jako oprava výměnou současné nefunkční (neopravitelné) matice za novou, její implementaci do stávajícího AV systému, zprovoznění a začlenění jejího ovládání do stávajícího multimediálního řídícího systému (úprava SW). Po domluvě je možné detailně shlédnout systém na místě.

Technická specifikace zakázky:

Technická specifikace je závazná, musí splnit nejméně uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. Objednatel požaduje komplexní kompatibilní řešení vzhledem k záruce, servisu, údržbě a systémovému použití. Záruka všech položek musí být min. 24 měsíců.

HDMI maticový přepínač                                                                                                                                 1 ks

Požadavky:

AV maticový přepínač k distribuci audio video signálů přes HDMI, min. verze 2.0, musí umožňovat směrování osmi jedinečných zdrojů (vstupů HDMI) na osm libovolných výstupů (HDMI zobrazovacích jednotek) s min. rozlišením Full HD, přepnutí libovolného vstupu na kterýkoliv výstup, přepínání manuálně na ovládacím panelu a formou grafického multimediálního řídícího systému AMX.

Matice musí umožnovat HDCP mezi vstupními a výstupními zařízeními a také v tomto režimu musí být zajištěno rychlé a spolehlivé přepínání v profesionálním prostředí AV techniky a současně umožněno současné rozdělení signálu jednoho zdroje na jeden nebo více výstupů. Ovládání systému přes porty RS ‑ 232 a Ethernet (RJ-45). Podpora HDR, 3D, 12 bit barevné hloubky a HDMI audio de-embeddingu. CEC - funkce, bezztrátový zvukový formát, vizuální indikace přítomnosti signálu na všech vstupech a výstupech a směrování na předním panelu. Možnost montáže do racku.

Zařízení pro přenos HDMI signálu i zvuku po ethernetovém kabelu na vzdálenost min. 70 metrů – převodníky – min. 3 ks – plně kompatibilní s HDMI přepínací maticí, musí využívat stávající ethernet a HDMI kabeláž - umístění u dataprojektorů (stropní instalace) - instalace na místo je požadována.

Matice bude sloužit jako náhrada za poškozenou AMX HDMI-UTPRO-0808 v našem multifunkčním sále. Je nutné zachovat celkovou funkčnost sálu, jaká byla před poškozením současné matice. To znamená, že nová matice musí mít funkce stejné nebo lepší. Je požadována instalace nové AV matice,

vč. potřebného příslušenství na místo a také plná integrace do současného SW řídícího systému AMX controleru a grafického rozhraní na třech dotykových multimediálních ovládacích tabletech (z toho jeden v miniaturizované verzi). Zdrojové, konfigurační a systémové příkazy a kódy od původní dodavatelské firmy nejsou k dispozici.

Při neschopnosti novou matici implementovat do stávajícího ovládacího SW AMX, bude nutné vytvořit SW nový, stejně fungující i vypadající jako ten stávající, včetně ovládání AV ostatních zařízení. Ten následně v sále instalovat, implementovat zařízení, otestovat, a předvést totožnou funkci na nové AV matici a všech stávajících AV zařízeních.
Totožný vzhled a funkce ovládání na multimediálních ovladačích systému AMX je podmínkou.