Specifikace nářadí

1) Měření impedance smyčky						Požadováno: 2ks

| Všeobecné požadavky | Barevný displej, ovládání pomocí tlačítek, krytí IP43 |
| --- | --- |
| Rozsah měření | 5- 200Ω |
| Jmenovitý rozsah dle ‚ČSN EN 61557 | 0,27- 200Ω |
| Rozlišovací schopnost | 0,1 V |

Specifikace nářadí

2) Měření izolačního odporu					Požadováno: 2ks

| Všeobecné požadavky | Digitální displej, indikace slabých baterií, ovládání pomocí tlačítek |
| --- | --- |
| Měření napětí AC/DC | 0-440 V |
| Testovací napětí | 250 V/ 500 V/ 1000V |
| Zkratový proud | <2mA |
| Měření přechodového odporu | Testovací napětí 5 V, testovací proud >200mA |

- Měření výkonů( činný, zdánlivý, jalový)			Požadováno:2ks

| Všeobecné požadavky | Podsvětlený displej,měří AC napětí i proud |
| --- | --- |
| Měření účiníku | 0,3-1 |
| Speciální funkce | S USB připojením k PC |
| Rozsah | 1 a 3 fázové měření |
| AC napětí | Max 600 V |
| AC proud | Max 1000 A |