Specifikace nářadí

- Akumulátorový šroubovák s příklepem č.1			požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | bezuhlíkový motor celokovové rychloupínací sklíčidlo příklepové vrtání spojka s ochranou proti zpětnému rázu |
| --- | --- |
| Velikost hlavy | 184mm |
| Max. kroutící moment | 60 Nm |
| Zpětný chod | Ano |
| Plynulé nastavení otáček | Ano |
| Max. průměr vrtání dřevo, ocel | 38 mm, 13 mm |
| Převodovka | dvourychlostní planetová převodovka s optimalizovaným krouticím momentem pro šroubování i otáčkami pro vrtání |
| Předvolba otáček | Ano ( pro použití vyžadující otáčky přizpůsobené materiálu) |
| Typ akumulátoru | Lion 18V; 5Ah; |
| Ochrana akumulátoru | proti přehřátí, přetížení a hlubokému vybití |
| Příslušenství | baterie, univerzální nabíječka |

- Nastřelovací pistole do betonu 				požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | bezuhlíkový motor provoz bez použití plynu možnost nastřelovat hřebíky do betonu a železa (tři různé síly nástřelu |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 18V |
| Baterie | Li-Ion s kapacitou 5,0 Ah s indikátorem stavu nabití |
| Průměr a délka hřebíku | průměr 2.6-3.7 mm ; délka hřebíku 13-57 mm |
| Zásobník | Úhel zásobníku 15 °, plnění zezadu, kapacita až do 55 hřebíků |
| Režim nastřelování | Rázový a sekvenční |
| Odstranění zaseknutých hřebíků | Ano |
| Teplotní rozsah | od -20 do 50 °C |
| Akustický tlak, Akustický výkon | LPa/odchylka 88.5 / 3.5 dB; LWa/odchylka 97.5 / 3.5 dB |
| Vibrace | 2.8 / 1.5 m/s2 |
| Indikátor poruchy | Ano |
| Příslušenství | baterie, univerzální nabíječka, oboustranný háček na řemen, nastřelovací nástavce, pevný kufřík |

- Kompaktní vrtačka/šroubovák				požadováno: 2ks

| Všeobecné parametry | Bezuhlíkový motor Akustický tlak: 76 dB(A) Odchylka akustického tlaku: 3 dB(A) Akustický výkon: 87 dB(A) Odchylka akustického výkonu: 3 dB(A) Vibrace ruka/paže - vrtání do kovu: 2,8 m/s2 Odchylka měření K 1 (vibrace): 1,5 m/s2 Vibrace ruka/paže - šroubování bez přírazu: < 2,5 m/s2 Odchylka měření K 2 (vibrace): 1,5 m/s2 |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 18V |
| Baterie | Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem nabití |
| Výkon | 360W |
| Max. moment | tvrdý materiál): 60 Nm; měkký materiál): 23 Nm |
| Otáčky naprázdno | 0 - 600/2 000 ot./min |
| Sklíčidlo pro průměr | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr otvoru | dřevo 38 mm; kov 13 mm |
| Nabíječka | Univerzální nabíječka pro použití s bateriemi Li-Ion s napájecím napětím 18 V, 14,4 V a 10,8 V |
| Utahovací moment | 15 poloh pro nastavení utahovacího momentu |
| Příklepové vrtání | Ano |
| Příslušenství | baterie, univerzální nabíječka; ocelová příchytka na řemen a magnetický držák nástrojů; |

- Akumulátorový šroubovák s příklepem	č.2		požadováno: 2ks

| Všeobecné parametry | Celokovová konstrukce převodovky Otáčky naprázdno 1. stupeň 0 - 400 min-1 Otáčky naprázdno 2. stupeň 0 - 1.300 min-1 Počet úder za minutu 1. stupeň 0 - 6.000 min-1 Počet úder za minutu 2. stupeň 0 - 19.500 min-1 |
| --- | --- |
| Napájecí napětí | 18V |
| Baterie | Li-Ion s kapacitou 3,0 Ah |
| Příklepové vrtání | Ano |
| Max. průměr vrtání do dřeva/oceli | 36mm/13mm |
| Pracovní režim | Režim vrtání + 16 nastavení kroutícího momentu |
| Příslušenství | Přepravní kufr, 2 ks akumulátorů Rychlonabíječka Rychlosklíčidlo Bit č.2 |

- Úhlová bruska							požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | Omezení rozběhového proudu tlumení torzního kmitání elektronické nastavení otáček Antivibrační boční rukojeť |
| --- | --- |
| Příkon | 1400W |
| Max. průměr kotouče | 115 mm |
| Počet otáček | 2800 - 11000 /min |
| Regulace otáček | Ano |
| Zavit vřetena | M14 |
| Příslušenství | Antivibrační rukojeť Kryt kotouče Klíč k úhlové brusce Kotouč 115x6 |

- Zámečnický svěrák stolní 						požadováno: 2ks

| Všeobecné parametry | svěrák s kovadlinou a integrovanou otočnou deskou ±35° s polohovacími šrouby přesné válcové vedení vratidlo s bezpečnostními koncovkami |
| --- | --- |
| Šířka čelistí | 125mm |
| Max rozevření | 115mm |
| Materiál čelistí | ocel kalená na 45HRC ± 5 HRC |
| Upevnění k pracovní desce | na 4 šrouby M10 |