Specifikace nářadí

- Olejová vývěva					požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | dvoustupňová olejová rotační vývěva nejiskřící provedení použití pro všechna chladiva včetně R32 a 1234yf bez přisávání vzduchu (v případě přisátí vypařuje jemný dým) |
| --- | --- |
| Výkon | 340l/min nebo 21m3/hod |
| Výkon | 1HP |
| Výkon | 3/4HP |
| Pascaly | 2 x 10-1 Pa |
| Výstupy | 1/4 a 3/8 |
| Šroubení vstup | 1/4“ a 3/8“ SAE |
| Kapacita oleje | 500ml; kontrola průhledítkem |
| Dosažitelné vakuum | 15 mikronů (2Pa) |
| Napájení | 220 – 240V/50-60Hz |

- Odsávačka chladiva						požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | určeno i pro systémy s velkým množstvím chladiva vybaveno vysoko a nízkotlakou ochranou vypnutí funkce při dosažení 80% naplnění válce samostatná funkce proplachování zařízení pro odlučování oleje |
| --- | --- |
| Napětí | 230V/50Hz |
| Motor; otáčky | 1HP; 1450 rpm/50Hz |
| Max. spotřeba proudu | 5A/230V |
| Kompresor | bezolejový, vzduchem chlazený, 2 písty |
| Aut. vypnutí při poklesu tlaku (vys.ochrana) | 38,5 bar/3850kPa (558psi) |
| Provozní teplota | 0° - 40°C |
| Chladiva | Kategorie III: R12,R134a,R401C,R406A,R500 Kategorie IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411, R411B, R412B, R502, R509; Kategorie V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507. |
| Výkon | R134a kapalina 3kg/min; push/pull 7,5kg/min R410a 35,5kg/min;push/pull 9,5kg/min |

- Váha digitální (elektronická)  na chladivo		požadováno: 1ks

| Všeobecné parametry | LCD display automatické vypnutí elektronická váha s plnícím solenoid ventilem |
| --- | --- |
| Nosnost | 0-100kg |
| Přesnost | + - 0,05% |
| Napájení | 9V baterie, životnost 80h |
| Pracovní teplota | -10+40C, při vlhkosti méně než 75% |
| Rozlišení | 5g |

- Manometr vysokotlaký 					požadováno: 2ks

| Všeobecné parametry | ukazatel nastavitelný zvenku |
| --- | --- |
| Pro chladiva | R290,R600 a R600a |
| Připojení | 1/8" NPT |
| Vnější průměr | 77mm, NS60mm |
| Rozsah | -1 až +30bar |