Příloha č. 1b

Rekonstrukce školní kuchyně

Část 2: Dovybavení kuchyně

Technické požadavky – specifikace

- Konvektomat

- Rozměr 1111 mm x 961 mm x 1343 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Elektrické provedení

- Připojení el. 400 V

- Příkon min. 36 kW

- Horkovzdušný cyklus (25°C – 300°C)

- Kombinovaný cyklus (25°C – 300°C)

- Nízkoteplotní pára (25°C – 99°C)

- Parní režim 100°C

- Přehřátá pára (101°C – 130°C)

- Program pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokrmu (vyžaduje použití pokrmové sondy, která je součástí dodávky).

- Regenerace / Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i 12. regeneraci / ohřev v GN nádobách.

- Systém pro dosažení maximální rovnoměrnosti pečení – vhodný tvar komory, řízené odvětrávací klapky 
a přesný ventilátor s variabilní rychlostí.

- Možnost programování, minimálně 50 uložených programů o minimálně čtyřech fázích.

- Kapacita minimálně 10 x GN2/1.

- Vyvíjení páry v boileru.

- Dvojité dveřní sklo s osvětlením.

- Automatická brzda – zastavení otáčení ventilátoru za méně než 5 sekund po otevření dveří konvektomatu.

- Reverzní chod ventilátoru.

- Minimálně pět volitelných rychlostí ventilátoru.

- Měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí lambda sondy nastavení sytosti páry minimálně v 10 úrovních.

- Vpichová pokrmová sonda.

- Program pro šetrnou přípravu pokrmů.

- Automatický předehřev a zchlazování.

- Možnost nastavení sníženého výkonu.

- Automatické mytí komory za použití tablet nebo sypkých prostředků v minimálně pěti úrovních – uživatelská funkce, kterou provádí běžná obsluha bez použití nářadí nebo zvláštních přípravků.

- Automatické odvápňování boileru za použití tablet nebo sypkých prostředků – uživatelská funkce, kterou provádí běžná obsluha bez použití nářadí nebo zvláštních přípravků.

- Náhradní zavážecí vozík pro konvektomat

- Kompatibilní s konvektomatem dle specifikace v písm. A. výše.

- Myčka bílého nádobí

- Korbová průběžná myčka.

- Rozměr přístroje 630 mm x 750 mm x 1465 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Rozměr koše maximálně 500 x 500 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Dvě filtrační zóny v mycím tanku s nerezovými síty.

- Digitální zobrazování teplot a elektronické ovládání.

- Čas mytí 60, 120, 180 sekund + prodloužený cyklus max. do 8 minut.

- Výkon mycího čerpadla minimálně 1500 W.

- Výkon topného tělesa boileru minimálně 9500 W.

- Maximální kapacita 400 talířů za hodinu.

- Kapacita v rozmezí 7 - 9 l, maximálně tedy 9 l, kapacita mycí vany maximálně 46 l.

- Dvojitý plášť vany i korby.

- Hlučnost maximálně 70dB.

- Mycí vana lisovaná bez spár.

- Dávkovač mycího a oplachového prostředku.

- Vstupní stůl do myčky bílého nádobí

- Vedení pro koš o rozměrech maximálně 500 mm x 500 mm; rozměr je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- 1 police.

- Rozměr 1100 mm x 700 mm x 900 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Výstupní stůl do myčky bílého nádobí

- Vedení pro koš 500 mm x 500 mm, resp. dle rozměru koše myčky.

- 1 police.

- Rozměr 1100 mm x 700 mm x 900 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- 2 x sprcha tlaková stolní s napouštěcím ramínkem

- Roštový regál se 4 policemi

- Rozměr 1900 mm x 700 mm x 1800 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Myčka černého nádobí

- Výška vstupního otvoru minimálně 850 mm.

- Rozměr koše 700 x 500 mm, +/- 20 mm.

- Čas mytí 2 min., 4 min. a 6 min.

- Kapacita boileru v rozmezí 7 - 9 l, maximálně tedy 9 l, kapacita vany maximálně 60 l.

- Výkon mycího čerpadla minimálně 3000 W.

- Výkon topného tělesa bojleru minimálně 8000 W.

- Příkon topného tělesa vany minimálně 5000 W.

- Spotřeba vody na cyklus maximálně 5 litrů.

- Nerezový stojan na 4 ks GN 2/1 nebo 4 ks pekařský plech velký.

- Čerpadlo mycího prostředku.

- Čerpadlo oplachového prostředku.

- Mycí čerpadlo se šnekem a oběžným kolem z nerezové oceli.

- Otáčivá ramena mytí a oplachu z nerezové oceli.

- Dvojitý plášť.

- Změkčovač automatický, objemově řízený

- Výška vstupního otvoru minimálně 850 mm.

- Stůl mycí – 1 lis. vana – větší

- Rozměr 1500 mm x 1700 mm x 900 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Rozměr vany 600 mm x 500 mm x 300 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- 1 police

- Stůl mycí – 1 lis. vana – menší

- Rozměr 2800 mm x 800 mm x 840 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- Rozměr vany 500 mm x 500 mm x 250 mm, který je možno překročit nejvýše o +/- 30 mm v každém jednotlivém parametru.

- 1 police