Technická specifikace materiálu k očkování proti nemoci COVID-19

Materiál pro ředění:

Injekční stříkačka pro ředění – 40.000 ks

- dvojdílná

- objem 2 ml

- jednorázová

- sterilní

- bez jehly

- jednotlivě balená

- z polypropylenu/polyetylenu

- bez závitu s úsporným pístem

- bez mrtvého prostoru – žádná ztráta léčiv

- barevný píst pro dobrou odečitatelnost stupnice

Jehla pro ředění – 40.000 ks

- 0,6 x 25 mm, 23 G modrá

- jednorázová

- sterilní

- jednotlivě balená

- tenkostěnná jehla z chromniklové nerez oceli

- vysoce hladký povrch

- transparentní konus se závitem z polypropylenu

Materiál pro aplikaci:

Injekční stříkačka pro aplikaci – 200.000 ks

- dvojdílná

- objem 0,5 nebo 1,0 ml

- jednorázová

- sterilní

- bez jehly

- jednotlivě balená

- z polypropylenu/polyetylenu

- bez závitu s úsporným pístem

- bez mrtvého prostoru – žádná ztráta léčiv

- barevný píst pro dobrou odečitatelnost stupnice

Jehla pro aplikaci – 200.000 ks

- 0,5 x 16 mm, 25 G oranžová

- jednorázová

- sterilní

- jednotlivě balená

- tenkostěnná jehla z chromniklové nerez oceli

- vysoce hladký povrch

- speciálně broušený dlouhý úkos jehly pro nebolestivý vpich

- transparentní konus se závitem z polypropylenu