Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Příloha č. 1 Výzvy

Požadavky na položky nákupu

Nákup z rozpočtu projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Název projektu: „Implementace KAP JMK II“

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Položky nákupu:

| 1.1.2.3.2.18 | P27 Komponenty pro učebnu „Inteligentní domácnost“ |
| --- | --- |
| 1.1.2.4.08 | P27 SW pro pracoviště „Inteligentní domácnost“ |
| 1.1.2.6.1.28 | P27 Montáž a zapojení učebny |
| 1.1.2.6.1.28 | P27 Školení k provozování učebny v hodinách |

Učebna „Inteligentní domácnost“ bude zahrnovat 9 různých samostatných nezávislých pracovišť + učitelské řídící pracoviště.

Každé pracoviště bude umožňovat samostatnou práci 1-3 žáků. Pracoviště bude koncipováno jako bezpečné s bezpečným proudem a napětím, kromě zásuvek na 230V.

Časová dotace na jedno stanoviště je 3 a více vyučovacích hodin, podle složitosti konečného zadání.

Ke všem pracovištím budou zpracována zadání úloh (min 3 na jedno pracoviště) v různé úrovni náročnosti a  vzorová řešení, vč. elektronické verze.

Dále bude zpracována technická dokumentace, bezpečnostní pokyny a kontrolní seznamy vybavení pracovišť.

Požadavky na jednotlivé položky

- P27 Komponenty pro učebnu „Inteligentní domácnost“

Komponenty pro celkem 9 pracovišť + 1 učitelské řídící pracoviště

Všech 9 pracovišť bude zpracováno jako mobilní výukový panel o rozměrech cca 160 x 120 cm tak, aby u něj mohli pracovat 1 – 3 žáci.

Základní minimální vybavení všech panelů:

Výukový panel, mobilní rozměry cca 160cm x 120 cm

Zamykatelný rozvaděč pro komponenty (kpl. vč. výstroje)

Zdroj pro komponenty vč. ochrany pojistkou

PC s monitorem a držákem monitoru + klávesnice / alternativně notebook (min 8Gb RAM, min. 1920x1080 px, Win 10 Pro, program pro konfiguraci řídící jednotky)

Myš bezdrátová

WiFi router

Propojovací a montážní materiál

Záložní paměťová karta pro řídící jednotku se vzorovým software

Sada propojovacích prvků pro řešení úloh

Pracoviště 1:

Základy sběrnicového řešení a záloha napájení

Žáci budou mít za úkol správně zapojit jednotlivé prvky sběrnicového nadřazeného systému, tj. zdroj, řídící jednotku, periferie a vyzkoušet základní funkce správně zapojeného systému (spínání spotřebiče integrovaným relé). Dále budou moci vyzkoušet chování správně koncipovaného systému v případě výpadku proudu a vytvořit monitoring napájení. Jakmile bude systém v provozu, ověří si žáci možnost měření spotřeby.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Proudový přepínač na DIN lištu

Zálohová baterie 12V

Sběrnicové inteligentní tlačítko

Sběrnicový pohybový senzor

Příložné RGBW svítidlo se sběrnicovým řízením

Impulsní elektroměr 1 fázový

Spínaná zásuvka přes relé s jističem

Vzorový spotřebič do zásuvky

Rozšíření pro analogové výstupy

Signální sirénka 10V

Pracoviště 2:

Základy bezdrátového řešení, statistiky a monitoring prvků

Úkolem bude správně propojit řídící jednotku a bezdrátové periferie a vyzkoušet si výhody, nevýhody a specifika bezdrátového systému oproti systému sběrnicovému (či hvězdicovému). Jakmile bude systém v provozu, ověří si žáci sběr statistik a měření spotřeby a možnosti monitorování funkčnosti systému.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Bezdrátová řídící jednotka Smart-home systému

Bezdrátově řízený RGBW stmívač

RGBW LED pásek (1m)

Lišta pro LED pásek

Zdroj pro RGBW LED pásek

Bezdrátově ovládaná zásuvka s měřením výkonu atd.

Bezdrátově komunikující pohybové čidlo

Bezdrátové inteligentní tlačítko

Vzorový spotřebič do spínané zásuvky (např. lampička)

Bezdrátový magnetický okenní kontakt

Sada náhradních baterií pro bezdrátové prvky

Pracoviště 3:

Komplexní osvětlení pokoje

Žáci budou mít za úkol pochopit návaznost a správně naprogramovat chování již zapojených koncových prvků osvětlení podle přiloženého vytištěného modelu pokoje. Součástí by mělo být inteligentní chování večerního a nočního osvětlení, osvětlení skříní atd. na základě pohybu v místnosti, interakcí s ovládacími prvky a stavu magnetických kontaktů.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Proudový zdroj 24V 240W pro osvětlení

Sběrnicové inteligentní tlačítko

Sběrnicový pohybový senzor

Magnetický senzor na digitální vstup

Příložné barevné svítidlo se sběrnicovým řízením

LED pásek (2x 1,5m) - teplá bílá

Lišta pro LED pásek

Stmívač RGBW LED pásků

Zdroj pro RGBW LED pásek a noční přísvit

Spínaná zásuvka přes relé s jističem

Vzorový spotřebič do zásuvky

Sběrnicový pohybový senzor

Sběrnicové RGBW stropní svítidlo s bezpečným napětím

Noční přísvit 24V

Model vybavení pokoje

Pracoviště 4:

Komplexní řešení vytápění

Žáci budou mít za úkol pochopit návaznost a správně naprogramovat chování již zapojeného modelu vytápění, který se skládá z více odlišných zdrojů tepla. Žáci budou vedeni k efektivnímu využití těchto zdrojů s ohledem na výslednou ekonomičnost provozu.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Rozšiřující modul se silovými relé pro spínání zátěže

Ochranné prvky pro výkonové spotřebiče

Přímotop

Model podlahového vytápění (el. rohož)

Model okruhu vodního vytápění (průhledné potrubí s obarvenou vodou a čerpadlem, bez kotle, dva okruhy)

Sběrnicově řízené hlavice dvou okruhů vytápění / chlazení

Rozšiřující modul pro připojení digitálních teplotních čidel

Digitální teplotní čidlo v pouzdře

3fázový impulsní elektroměr s výstupem pro systém

Pracoviště 5

Řízení vzduchotechniky a klimatizace

Na tomto stanovišti budou mít žáci možnost vyzkoušet si komunikaci nadřazeného systému se složitým zařízením (rekuperace a nástěnná klimatizační jednotka) pomocí standardizovaného protokolu Modbus RTU. Žáci si dále osvojí využití pokročilých prvků vizualizace a budou moci využít své znalosti binární logiky.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Rozšíření pro komunikaci standardním protokolem Modbus RTU

Rozhraní pro komunikaci klimatizace ve standardu modbus zařízeními

Rozšiřující modul pro analogové řízení zařízení

Funkční vnitřní jednotka klimatizace

Jednotka decentralizované rekuperace

Senzor kvality vzduchu sběrnicový (Teplota, vlhkost, CO2)

Sběrnicové inteligentní tlačítko

Pracoviště 6:

Komplexní řešení stínění

Toto stanoviště obsahuje funkční stínící prvky a simulaci slunečního svitu. Úloha, kterou budou žáci řešit,  je provede souvislostmi s řízením teploty a ochranou vnitřního klima místnosti. Díky přítomnosti meteostanice bude možné také simulovat stav nutnosti nouzového vytažení venkovních stínících prvků.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Sběrnicový modul s párem řízených relé

Sběrnicové inteligentní tlačítko

Vnitřní motoricky ovládané žaluzie

Vnitřní motoricky ovládané závěsy

Vestavný bodový zdroj světla (simulace slunečního záření)

Sběrnicová Meteostanice

Ventilátor (simulace větru)

Konstrukce pro žaluzie a závěsy

Pracoviště 7:

Hlasové ovládání a multimédia

Žáci se mají naučit jak propojit hlasové ovládání s nadřazeným systémem a řídit tak chytrý dům hlasem. Součástí úlohy je také srozumitelné praktické seznámení se s prvky zabezpečení IT infrastruktury.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Bezdrátová řídící jednotka Smart-home systému

Bezdrátově řízený RGBW stmívač

1m RGBW LED pásek

Lišta pro LED pásek

Stmívač RGBW LED pásků

Zdroj pro RGBW LED pásek a noční přísvit

Bezdrátově ovládaná zásuvka s měřením

Chytrý reproduktor

Svítidlo 230V

Minipočítač s řídícím SW pro převod hlasových příkazů na TCP

Vysílač a přijímač a převodník IR signálu

Vzorový, dálkově ovládaný spotřebič

Pracoviště 8:

Zabezpečení, přístup, alarm

Žáci si vyzkouší jak využít systém chytrého domu jako plnohodnotnou alternativu zabezpečovacího systému (zabezpečení proti vloupání). Stanoviště bude obsahovat videovrátník s kamerou, kódovou klávesnici, kliku s detekcí polohy a další pokročilé prvky.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Videovrátník – venkovní jednotka

Sběrnicové inteligentní tlačítko

Zdroj PoE

Vnitřní jednotka pro ovládání videovrátníku a monitor pro zobrazení osob

Držák monitoru

Magnetický kontakt

Sběrnicová inteligentní kódová klávesnice s podporou NFC

Venkovní digitální pohybový senzor

Sběrnicový pohybový senzor Tree

Jednotka pro bezdrátovou komunikaci se senzory

Model okna pro simulaci otevření

Klika s detekcí polohy

Pracoviště 9:

Technické zabezpečení

Na tomto stanovišti se žáci seznámí s využitím nadřazeného systému k ochraně zdraví a majetku (před záplavou a požárem). Součástí práce na stanovišti je správné zapojení prvků a nastavení reakcí systému na kritické situace.

Pracoviště bude minimálně obsahovat tyto prvky:

Řídící jednotka Smart-home systému

Záplavový senzor

Rozšíření pro bezdrátovou komunikaci

Autonomní požární hlásič s bezdrátovou komunikací s nadřazeným systémem

Testovací sprej na požární senzor

Výstražný zvonek na DIN - lištu 230V

230V svítidlo

Tablet

Držák tabletu

Dohledové učitelské pracoviště:

Notebook pro dohledové centrum pro monitorování činnosti jednotlivých pracovišť

Switch pro dohledové centrum

Požadavky na Notebook pro dohledové centrum:

| Technický parametr | Požadovaný parametr |
| --- | --- |
| Display |  |
| - Úhlopříčka | 15,6" |
| - Rozlišení | FullHD 1920x1080 |
| - Typ | LCD/LED |
| Procesor |  |
| - Minimální výkon dle PassMark - CPU Mark (dle cpubenchmark.net) | 12700 |
| Paměť RAM (min. velikost) |  |
| - Min. velikost | 8 GB DDR4 |
| Pevný disk |  |
| - Počet min. / druh | 1 / SSD |
| - Kapacita dat min. | 256 GB |
| Optická mechanika |  |
| DVD-RW | NE |
| Grafická karta |  |
| - Typ | integrovaná (ve smyslu integrovaného GPU v rámci CPU) |
| Zvuková karta |  |
| - Typ | integrovaná |
| Síťové adaptéry |  |
| - Síťová karta - typ | integrovaná |
| - Rychlost min. | 1 Gb/s |
| - Wi-fi | ANO |
| - BlueTooth | ANO |
| Rozhraní - minimální počty všech typů |  |
| USB Type-C 3.1/3.2 Gen 2 | 2 |
| - USB-C | ANO |
| - USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 |
| - Digitální video výstup | HDMI |
| - integrované reproduktory | ANO |
| - webkamera | ANO |
| - čtečka paměťových karet SD | ANO |
| - čtečka otisku prstů | ANO |
| Ostatní |  |
| Klávesnice | CZ - numerická, podsvícená |
| Další | součástí balení i taška pro NB |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní s vybavením školy(WINDOWS 10 PRO - připojitelný do domény) |
| Záruka min. | 2 roky |

- P27 SW pro pracoviště „Inteligentní domácnost“

SW pro dohledové učitelské pracoviště, umožňující sledovat výsledky práce žáků

- P27 Školení k provozování učebny v hodinách

Školení pro správce učebny  - 1 osoba - min 8 hodin.

Školení pro pedagogické pracovníky pro práci na všech pracovištích – 4 osoby – rozsah 32 hod na osobu