# SKALICE – oprava koryta TOKU SKALIČKA v zámeckém

PARKU

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k dokumentaci pro stavební povolení

OBSAH :

Titulní list											str.

1.     Identifikace  stavby									3

  - Identifikace stavby a stavebníka							3

  - Identifikace zpracovatele dokumentace						3

2.     Údaje o dosavadním využití území							4

3.     Údaje o majetkoprávních vztazích							4

4.     Údaje o provedených průzkumech							5

5.     Informace o splnění požadavků dotčených orgánů				5

6.     Věcné a časové vazby stavby na  související stavby a jiná opatření		5

7.     Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby		6

8.     Základní údaje o stavbě								6

Seznam  příloh :

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

C.1.    Situace širších vztahů

C.2.    Koordinační situace stavby

C.3.    Návrh vytýčovací sítě

- Dokladová část

- Zásady organizace výstavby

E.1.    Technická zpráva

E.2.    Celková situace stavby

- Dokumentace stavebních objektů

- Soupis prací a dodávek

##### F. Dokumentace stavebních objektů

F.1.        Technická zpráva

F.2.        Situace úpravy

F.3.        Podélný profil toku

F.4.        Vzorové příčné řezy

F.5.        Příčné řezy toku

F.6.        Navrhovaný stupeň na toku

1.    Identifikace    stavby

  - Identifikace  stavby a stavebníka

Název  stavby :			Skalice – oprava koryta toku Skalička

v zámeckém parku

Místo stavby :				kat. území  Skalice u Znojma , parcely viz bod 3

Okres : 					Znojmo

Obec s rozšířenou působností:		Moravský Krumlov

Stavební úřad:				Obecní úřad Višňové,  671 38 Višňové u Znojma

Kraj : 					Jihomoravský

Vodní tok:				Skalička

ČHP :					4 – 14 – 03 – 040

Stavebník :				Krajský úřad

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

tel.: 541 651 111

fax: 541 651 209

IČ: 708 883 37

Stupeň  dokumentace:			dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

1.2  Identifikace zpracovatele dokumentace

Projektant :				PÖYRY  ENVIRONMENT ,a.s.

Sídlo :					Botanická  834 / 56 , 602 00 Brno

I Č :					46 34 75 26

DIČ : 					CZ 46 34 75 26

Tel. :					541 554 111 , 519 322 304

Fax:					541 211 205 , 519 321 287

E-mail:					vladimir.vinkler@poyry.com

HIP : 					Ing. Vladimír  Vinkler ,tel. 519 322 304

Podnik je oprávněn ke zpracování dokumentace stavby na základě živnostenského listu vydaného Živnostenským úřadem města Brna pod č.j. 22/14072/00/0 ze dne 26.4.1993 a doplněného dalšími rozhodnutími téhož úřadu ze dne 7.12.1993 a 11.1.1995. Podnik je zapsán v obchodním rejstříku u OS Brno ,oddíl B, vložka 775.

- Údaje o dosavadním využití území

Obec Skalice u Znojma leží asi 15 km severovýchodně od Znojma a 7 km západně od města Miroslav. Do města Moravský Krumlov je odsud asi 12 km. V obci se nachází historická budova zámku a další objekty, které s tímto historickým objektem souvisí, jako je zámecký park, objekty statku apod.

Vodní tok Skalička pramení jižně od obce Horní Kounice, protéká zemědělskou krajinou vedle obcí Višňové a Trstěnice, protéká obcí Skalice a níže od obce Skalice pod obcí Oleksovice je zaústěn do toku Jevišovka. Navrhovaná oprava koryta toku se dotýká úseku, kde tok protéká zámeckým parkem. Jedná se o úsek od mostu na místní komunikaci procházející podél zdi ohraničující zámecký areál na jižní straně až po most na účelové komunikaci v zámeckém parku. Koryto zde pomístně historické opěrné zdi zděné z místního kamene. Vlastní koryto je opevněno dlažbou z kamene ukládanou na sucho. Okolní krajina je mírně kopcovitá, ve které je údolní niva toku Skalička místy výrazně zařezána.

Zájmové území se nachází nad obcí  Skalice u Znojma. Nacházejí se zde na dně údolní nivy pozemky obhospodařované jako trvalé travní porosty. Pozemek na pravém břehu toku je již znatelně zanedbán a je patrné, že se využívá jen okrajově. Protéká zde tok  Skalička, jehož povodí zasahuje do území západně od Moravského Krumlova. Podél toku se nachází břehový porost. Koryto toku bylo v minulosti upravováno a jsou zde pomístně historické opěrné zdi zděné z místního kamene. Vlastní koryto je opevněno dlažbou z kamene ukládanou na sucho. Okolní krajina je mírně kopcovitá, ve které je údolní niva toku Skalička místy výrazně zařezána. Konfigurace terénu a využívání území způsobují, že při intenzivních deštích dochází k vytváření přívalových vln, které způsobují značné škody na majetku. Obhospodařování pozemků v povodí toku Skalička ve velkých půdních celcích spolupůsobí na větší odtok z povodí a napomáhání vzniku povodní.

- Údaje o majetkoprávních vztazích :

Stavba je navržena na pozemcích stavebníka a nebo na pozemcích, ke kterým získal stavebník právo na nich stavět. Jedná se o následující pozemky :

| Soupis dotčených pozemků |  |  |
| --- | --- | --- |
| katastr. území Skalice u Znojma |  |  |
| číslo parcely | výměra | číslo | druh pozemku | vlastnické právo |
|  | parcely | LV |  |  |
|  | m2 |  |  |  |
| 3859/2 | 2 167 | 136 | vodní plocha | JmK, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno – Veveří 601 82 |

- Údaje o provedených průzkumech

Pro účely vypracování  projektové dokumentace byly použity výsledky těchto průzkumů:

  - zaměření území ( polohopis v souřadnicovém systému S-JTSK , výškopis ve výškovém systému  Balt po vyrovnání)  provedla firma  ZK - Brno v 03.2009

  - hydrologické údaje o N-letých průtocích poskytnul Český hydrometeorologický ústav , pobočka Brno v 04.2009

  - inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický posudek provedlo geologické středisko firmy  Pöyry Environment,a.s. Brno v 03. 2009

  - pro zjištění majetkoprávních vztahů byla vyhotovena kopie katastrální mapy na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Vlastnické vztahy k dotčeným parcelám byly zjištěny ze souboru popisných informací vedeném na KÚ pro katastrální území  Skalice u Znojma.

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

K navrhovanému řešení se vyjádřily následující dotčené orgány a organizace:

  - Telefonica O2   CzR

-     Vodárenská a.s., divize Znojmo

  - KHS , územní odbor Znojmo

  - Jm plynárenská ,a.s. Brno

  - ČR MO ,VUSS  Brno

  - E.ON Česká republika

Nad zájmovým územím se nachází ochranné pásmo  II. stupně vodního zdroje Skalice, který je ve vlastnictví Obce Skalice, stavba není  dotčena OP.

Dále výstavba bude zasahovat do ochranného pásma toku Skalička. Koryto toku  bude dotčeno opravou koryta v úseku od silničního mostu po hospodářský přejezd. Vodní tok Skalička je ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno.

V zájmovém území se nachází nadzemní  a podzemní vedení NN ve správě E-ON ČR.

V zájmovém území se nacházejí stávající výusti dešťové kanalizace, zaústěné do koryta toku ve správě Obce Skalice.

Požadavky dotčených orgánů a organizací byly respektovány v návrhu dokumentace pro stavební povolení. V zájmovém území se žádná další podzemní ani nadzemní vedení nenacházejí.

- Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření

V zájmovém území vyčleněném v území zámeckého parku pro opravu koryta toku Skalička se v současnosti připravuje výstavba:

-  rámci plánovaných protipovodňových opatření bylo navrženo vybudovat na toku Skalička ochrannou nádrž  na katastrálním území Skalice u Znojma v prostoru nad hospodářským přejezdem

Z hlediska celkové situace v povodí toku Skalička by bylo vhodné realizovat účinná protierozní opa-tření na zemědělských pozemcích, aby se omezil smyv půdy a zabránilo zanášení koryta toku.. Je to v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu a také protipovodňové ochrany.

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Výstavba stavby bude probíhat podle finančního harmonogramu stavebníka. Předběžně se předpokládá, že výstavba bude probíhat v těchto termínech :

zahájení výstavby			04.2012

dokončení výstavby			11.2012

Doporučuje se následující rámcový postup výstavby:

Na nádrži nad zámkem se předpokládá postupovat tímto způsobem :

Nejprve bude provedeno pročištění koryta od nánosů včetně odstranění betonové konstrukce.  Následně bude možno provést dostavbu zídky a dřevěných prahů. V průběhu výstavby zídky a prahů  bude přitékající voda převedena dočasně potrubím v korytě toku. Po výstavbě bude terén podél koryta a na příjezdových komunikacích uvést do původního stavu.

- Základní údaje o stavbě

Oprava koryta toku Skalička je členěna na následující stavební objekty :

SO 01  Pročištění koryta od nánosů

SO 02  Oprava kamenných zídek

SO 03  Dostavba zřícené zídky

SO 04  Zřízení dřevěných prahů

SO 05  Odstranění betonové konstrukce

Hlavní objemy zemních prací :

SO 01  Pročištění koryta od nánosů

Odstranění nánosů		1 114 m3 + 207 m3

Násypy				28 m3

Přebytek nánosů		1 293 m3

SO 02  Oprava kamenných zídek

Oprava zdiva			101 m3

Spárování			537 m2

SO 03  Dostavba zřícené zídky

Konstrukce z betonu prostého	98 m3

Zdivo z lomového kamene	87 m3

SO 04  Zřízení dřevěných prahů

Dřevěný stupeň 		5 m2

Kamenná rovnanina 		7 m3

SO 05  Odstranění betonové konstrukce

Bourání bet. konstrukce 	5 m3

Květen  2011						Ing. Vladimír Vinkler