#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |
| --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Matrace typ II |  |
| --- | --- |
| Požadavky zadavatele pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ: |
| Základní parametry | Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE |
| Nosnost min. 150 kg |  |
| Jádro |  |
| Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace |  |
| Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou |  |
| Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |  |
| Potah |  |
| Voděodolný proti vnějším tekutinám |  |
| Možnost praní – pratelný |  |
| Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra |  |
| Snímatelnost - snadno snímatelný |  |
| Pružný ve všech směrech |  |
| Zip min. na 3 stranách matrace |  |
| Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  |

| Matrace typ III Požadavky zadavatele pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů Typ: Základní parametry Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE Nosnost min. 150 kg Jádro Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou 52 kg/m³ Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) Potah Voděodolný proti vnějším tekutinám, spodní strana matrace z penostního, kluzného materiálu Možnost praní – pratelný Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra Snímatelnost - snadno snímatelný Pružný ve všech směrech Zip min. na 3 stranách matrace Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky Matrace typ IV Požadavky zadavatele : pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů Typ: Základní parametry Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE Nosnost min. 180 kg Jádro Složeno ze 3 typů kvalitních pěn, z toho 1 VISCO paměťové pěny, pěna po celé horní ploše matrace s antidekubitními profily Horní strana matrace rozdělena na 3 hlavní zóny, v místě trupu antidekubitní průřezy. Kraje matrace vyztuženy pevnou pěnou 85 kg/m³) Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) Potah Voděodolný proti vnějším tekutinám Možnost praní – pratelný Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra Snímatelnost - snadno snímatelný Pružný ve všech směrech Zip min. na 3 stranách matrace Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matrace typ V Požadavky zadavatele Aktivní matrace s kompresorem Typ: Základní parametry Vzorek splňuje požadované parametry ANO/NE Nosnost min. 150 kg Jádro Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace) 2 celový systém individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů Možnost vyjmutí a odpojení jedné cely v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě Potah Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace Kompresor Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí Automatické nastavení tlaku matrace s manuálním donastavením Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut Tlak alternující, maximální a statický Možnost připojení sedáku na kompresor Intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním |  |  |  |

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.