Současný stav záznamového systému (REDAT)

Seznam zařízení

| Zařízení | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| záznamová jednotka ReDat3 | RS0061465 | Verze: 4.04 rel.80 |
| Aplikační server ReDat | RS037370 | Verze: 3.16 rel.91 |
| ReDat eXperience | RS044123 | Verze: 2.20 rel.106 |
| ReDat Recorder | RS038215 | Verze: 1.13 rel.51 |

Záznamový systém (REDAT)

V této kapitole je uveden stávající stav informačních systémů a aplikačního software pro stávající záznamový systém (REDAT):

| IS, SW, subsystém | Výchozí stav |
| --- | --- |
| Záznamový systém (REDAT) | Jedná se o produkty společnosti RETIA, a.s. Stávající nahrávací systém - Záznamová jednotka ReDat 3 umožňuje nahrávání: 1 ISDN 30 do ústředny Pro záznam jednoho trunku ISDN 30 je využita speciální PCM karta (1x). 12 stolních záložních radiostanic Pro záznam digitálních radiostanic je využita speciální karta UDR (2x), podporující nahrávání digitálních poboček a radiostanic. Realizované řešení dále využívá integraci s terminály Tetrapol – RCT modul, včetně použitého konvertoru I2C-RS pro připojení terminálů RCT radiostanic systému TETRAPOL. Takto zaznamenané hovory a další údaje (včetně identifikace volajícího a volaného) jsou po nahrání uloženy do záznamového zařízení ReDat®3 záznamová jednotka, z které jsou replikovány do databáze a archivu aplikační nadstavby ReDat® aplikačního serveru. 12 mobilních telefonů Jablotron od společnosti Jablotron – analogové nahrávání GSM telefon Jablocom (tzv.: „maximobil“, typ: GDP02) je připojen pomocí speciální sestavy, která pro nahrávání využívá speciální APC karty, která je určena k nahrávání analogových linek. GSM telefony tohoto typu nejsou standardně vybaveny vhodným audio-výstupem pro účely nahrávání. Proto jsou GSM telefony doplněny o modul, který plní funkci čtyřcestného slučovače audiosignálu s jedním výstupem. Do vstupů slučovače jsou připojeny externí mikrotelefon a interní reproduktor a mikrofon. V této konfiguraci je GSM telefon napájen externím napájecím zdrojem. 12 IP telefonů Pro záznam IP telefonů je použito Ethernet rozhraní (Ethernet karta, 1x). Vzhledem k využití technologie Siemens OpenStage 40 HFA je pro záznam VoIP telefonie použit pasivní způsob záznamu. Pro záznam analogových radiostanic je využita speciální karta APC, podporující nahrávání analogových poboček a radiostanic. Realizované řešení dále využívá integraci s analogovými radiostanicemi Pegas. Takto zaznamenané hovory a další údaje (včetně identifikace volajícího a volaného) jsou po nahrání uloženy záznamového zařízení ReDat®3 záznamová jednotka, z které jsou replikovány do databáze a archivu aplikační nadstavby ReDat® aplikačního serveru. Nahrávání obrazovek pracovních stanic 12 operátorských pracovišť operátorů KZOS. Záznamové zařízení od společnosti RETIA, a.s. zaznamenává obrazovky operátorských pracovišť do aplikačního serveru ReDat® eXperience. Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu, a to jak v rámci realizace projektu, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací. |