Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení

-

Specifikace PŘEDMĚTU plnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

| Specifikace plnění – Lahvovací linka na víno |
| --- |
| Označení nabízené lahvovací linky na víno |  |
| Jednotlivé technické parametry lahvovací linky na víno | Údaje o nabízené lahvovací lince na víno |
| 1 | Výkon linky min. 1300 lahví/hod. |  |
| 2 | Výkon linky min. 1000 litrů/ hod. |  |
| 3 | Kompatibilita linky se skleněnými lahvemi o objemu 0,75 litru |  |
| 4 | Uzavírací stroj – jednohlavý – šroubový 30 mm x 60 mm |  |
| 5 | Jednohlavý uzávěr lahví – korkový, včetně předpřípravy pro uzavírací sloup |  |
| 6 | Počet vystřikovacích pozic – min. 9 |  |
| 7 | Počet plnících pozic – min. 8 |  |
| 8 | Nerezové provedení stroje (včetně samotné kostry) |  |
| 9 | Elektronická regulace rychlosti stroje |  |
| 10 | Nerezové plnící ventily na plnění tichých vín |  |
| 11 | Komunikace s externím čerpadlem na přívod vína |  |
| 12 | Bezpečnostní kryty |  |
| 13 | Bezpečnostní spínače na všech hvězdách |  |
| 14 | Zásobník šroubových uzávěrů |  |
| 15 | 4-rolnová nerezová uzavírací hlava |  |
| 16 | Dofuk dusíku nad hladinu |  |
| 17 | Naváděcí stůl o průměru min. 800 mm |  |
| 18 | Kumulační stůl o průměru min. 800 mm s pohonem a regulací rychlosti |  |
| 19 | Délka stroje včetně stolů max. 6000 mm |  |
| 20 | Šířka stroje max. 1100 mm |  |
| 21 | Výška stroje max. 2500 mm |  |
| 22 | Příkon linky max. 2 kW |  |
| 23 | Spotřeba stlačeného vzduchu max. 100 Nl při tlaku 6 bar |  |
| 24 | Průměr lahví k plnění min. 55 mm/max. 120 mm |  |
| 25 | Výška lahví k plnění min. 220 mm/max. 410 mm |  |

Pokyny pro účastníka výběrového řízení:

Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízené lahvovací lince na víno“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).