TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADOVANÉ, NEBO MINIMÁLNÍ PARAMETRY

Požadavky na stroj z hlediska výuky:
Stroj musí splňovat funkční a bezpečnostní předpoklady pro vhodnost k výuce obrábění a CNC programování (obrábění z CAM). Celková přehlednost stroje, komfort a bezpečnost manipulace během celého procesu musí být na vysoké úrovni. Požadujeme odkryté mechanické komponenty k pochopení mechaniky stroje (př.: kuličkové šrouby, lineární vedení, vozíky, motory). Stroj musí splňovat požadavek práce dostatečnou rychlostí (viz požadavek posuvy/otáčky), aby mohl být výukový proces interaktivní a poutavý pro žáky.

| Popis předmětu zakázky |  |
| --- | --- |
| Obráběcí stroj – 5osá CNC frézka určená pro obrábění dřeva, plastů, umělého dřeva, AL slitin vhodná pro tréninkové a školní pracoviště k výuce programování a CNC obrábění. |  |

| Technické parametry zařízení |  |
| --- | --- |
| Vybavení automatickou výměnou nástrojů |  |
| Souvislé řízení všech pracovních os obráběcího stroje |  |
| Výkonný CNC řídicí systém s virtuální 3D simulací obrábění. |  |
| Maximální rozměry pro přepravu na místo určení výška max. 2050 mm, šířka max. 1100 mm, hmotnost max. do 400 kg |  |
| Vřeteno |  |
| Pracovní rozsah otáček min. 100 - 24 000 ot/min – plynule měnitelný. |  |
| Minimální trvalý požadovaný výkon ≥1,5 kW |  |
| Minimální trvalý požadovaný krouticí moment ≥ 0,6 Nm |  |
| Upínací kužel ISO |  |
| Možnost automatické výměny minimálně pro 8 nástrojů |  |
| Pracovní rozsahy a pohyby |  |
| Pohyb v ose X ≥ 200 mm. |  |
| Pohyb v ose Y ≥ 350 mm. |  |
| Pohyb v ose Z ≥ 150 mm. |  |
| Rotační osa IV ≥ +110/-90° |  |
| Rotační osa V = ± 360° |  |
| Rychloposuv pro všechny lineární osy stroje minimálně ≥ 10 000 mm/min. |  |
| Minimální opakovatelná přesnost lineárních os 0,02 mm. |  |
| Elektrické připojení |  |
| Napájení 400V |  |
| Příkon max. 6kW |  |
| Vzduchové připojení |  |
| Stroj vybaven vzduchovými rozvody |  |
| Logistika |  |
| Schopnost s minimální demontáží překonat 900mm široké dveře |  |
| Bezpečnostní požadavky |  |
| Plné bezpečnostní krytování stroje s komfortním vizuálním i fyzickým přístupem pracovního prostoru. Stroj musí být vybaven bezpečnostním elektromagnetickým zámkem s vazbou na chod stroje pro zajištění bezpečnosti studentů. |  |
| Požadováno osvětlení pracovního prostoru. |  |

| Řídicí systém a ovládání stroje |  |
| --- | --- |
| Souvislé řízení všech pracovních os a pohybů |  |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické. |  |
| Zadávání vstupních dat v mm a palcích. |  |
| Zadávání dat inkrementálně a absolutně. |  |
| Minimální přesnost vstupních dat ≤ 0,01mm. |  |
| Zadávání rychlosti posuvů přímo v mm/otáčka (rotačních pracovních os) a mm/min (nerotační osy). |  |
| Manuální ovladač regulace rychlosti posuvu na řídícím panelu. |  |
| Minimální přesnost zadávání a řízení rychlosti posuvu ≤ 0,01 mm/otáčka. |  |
| Manuální ovládání pracovních os s citlivostmi: 0,1mm, 0,01mm a 0,001mm. |  |
| Omezení hodnoty rychloposuvu vstupním parametrem. |  |
| Zadávání otáček rotačních vřeten v otáčky/min. |  |
| Manuální ovladač regulace otáček vřeten na řídícím panelu. |  |
| Programování v souřadných systémech: pravoúhlý, polární a cylindrický. |  |
| Tabulka nástrojů s minimálním počtem ≥ 8 pozic. |  |
| Umožnit programování pohybu nástroje s ohledem na rádius destičky. |  |
| SW koncový spínač na pracovních posuvových osách. |  |
| NC pracovní paměť minimálně ≥ 4 GB. |  |
| Úložná kapacita paměti pro programy a systémové věci (uživatelská paměť minimálně ≥ 3 GB). |  |
| Plné programování podle normy ISO/DIN. |  |
| Plnohodnotné parametrické a dialogové programování. |  |
| Programová podpora cyklů se zobrazením a animací na display pro všechny požadované cykly. |  |
| Programovací cykly s vizualizací – vrtání, závitování, kapsy, čepy, kontury, zbytkový materiál a případně další. |  |
| Plnohodnotná virtuální simulace obrábění se zobrazením skutečného pracovního prostoru v reálném a zrychleném čase se zobrazením na displeji obráběcího stroje s možností změny pohledu a zvětšení. |  |
| Datové rozhraní – přes USB nebo jiné datové rozhraní a síťové připojení. |  |
| Minimální počet USB nebo jiného datového rozhraní ≥ 1. |  |
| Zobrazovací panel minimálně ≥ 10,4´´ TFT barevný displej. |  |
| Řídicí systém musí být kompatibilní se systémy využívanými školou ve výuce. Škola používá Sinumeric, Fanuc, Heidenhain. |  |
| Minimální udržitelnost, podpora a aktualizace softwaru po dobu 10 let |  |
| Diagnostické funkce stroje musí být dostupné pro obsluhu. |  |
| Musí být umožněno monitorování jednotlivých časů na stroji. |  |
| Dopředné načítání bloků programů musí zaručit plynulost pohybu nástroje. |  |
| Korekce nástrojů. |  |
| Systém ochrany stroje při přetížení. |  |
| Záruka 24 měsíců, zahájení záruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady. |  |
| Další vybavení stroje |  |
| Upínací válec |  |
| Upínací paletka 2 ks různé průměry |  |
| Upínací kužel ISO 20 -9 kusů |  |
| Strojní svěrák 50mm, imbus šroub |  |
| Držák nástrojů |  |
| Ofukovací pistole |  |
| Olejnička |  |
| Upínací přípravek ISO 20 |  |
| Seřizovací sada |  |
| Sada obráběcích nástrojů pro obrábění umělého dřeva – min 10 kusů různých velikostí a typů nástrojů velikosti 2mm – 10mm |  |
| Speciální povlaková sada na obrábění hliníku - min 10 kusů různých velikostí a typů nástrojů velikosti 2mm – 10mm |  |