TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADOVANÉ, NEBO MINIMÁLNÍ PARAMETRY

Požadavky na stroj z hlediska výuky:
Stroj musí splňovat funkční a bezpečnostní předpoklady pro vhodnost k použití ve výuce. Celková přehlednost stroje, komfort a bezpečnost manipulace během celého procesu musí být na vysoké úrovni.

Popis předmětu zakázky

Kolaborativní robot včetně stolu a dopravníku

Položka č. 1 - Kolaborativní robot včetně příslušenství

Hardware kolaborativního robota

Rameno

· kolaborativní robot s min. 2 úrovněmi nastavení bezpečnosti (bezpečnostní tlak při kontaktu s překážkou)

· min. nosnost 4,5 kg

· dosah polokoule nebo koule o poloměru min. 800 mm, max. 900 mm

· opakovatelná přesnost +-0,05 mm nebo lepší

· maximální příkon 600 W

· min. 6 stupňů volnosti

· IP krytí ramene min. IP 54

· hlučnost ramene max. 65 dB

· jednoduchá možnost upevnění na pracovní stůl (položka č. 3)

· min. 2 + 2 digitální vstupy/výstupy 24V DC na chapadlo, umístění na přírubě robota

· délka kabelu od robota k řídící skříni min. 5,5 m

· hmotnost ramene max. 21 kg

· bezpečnost dle normy EN ISO 13849:2008 min. PL d

Řídící skříň

· IP krytí řídící skříně min. IP 44 nebo vyšší

· min. 16 + 16 digitálních vstupů/výstupů 24V DC na periferní zařízení připraveno v řídící skříni robota

· komunikační protokoly alespoň Modbus TCP, Profinet, EthernetIP, příp. i další

· velikost řídící skříně max. 500 mm x 550 mm x 280 mm, vhodná pro umístění do pracovní stolu

· napájení 230 V/AC, 50Hz, délka přívodního kabelu zakončeného vidlicí 230V/16A min. 5 m

· minimálně 1 kus USB portu

Ovládací panel - hardware

· IP krytí ovládacího panelu min. IP 54 nebo vyšší

· možnost režimu „odbrždění“ robota a navádění trajektorií rukou

· možnost přepnutí robota do režimu „síly“ kdy působí stanovenou silou po dané trajektorii

· hmotnost ovládacího panelu max. 2 kg

· hardwarové propojení terminálu flexibilním kabelem - délka kabelu od řídící skříně k ovládacímu panelu min. 4 m

· fixační držák ovládacího panelu s možností jednoduché montáže na pracovní stůl (lavici)

Software kolaborativního robota

Všeobecné podmínky pro software:

· pro programování a simulaci pohybu robota

· typ licence - trvalá časově neomezená

· upgrade pro edukační účely zdarma dostupný z webových stránek výrobce

· řídící software v českém a anglickém jazyce

· programovací software min. v českém a anglickém jazyce

Programovací software pracoviště kolaborativního robota:

· grafické uživatelské rozhraní (GUI), které slouží k ovládání ramene robota, ovládací jednotky, spouštění existujících programů robota a snadnému vytváření nových programů.

· GUI obsahuje 3D grafiku znázorňující aktuální polohu ramene robota

· update pro edukační účely zdarma dostupný z internetových stránek výrobce

· licence k SW časově neomezená

· možnost upgrade stažením ze stránek výrobce min. 1x ročně

· jednoduché a intuitivní programování řádkově pomocí přednastavených příkazů

Další příslušenství robota

· držák ovládacího panelu – bude umístěn na lavici se dvěma místy pro studenty

· tištěná i elektronická verze popisu hardware (robotické rameno a řídící elektronika), konfiguračního a ovládacího software v českém jazyce

Příslušenství kolaborativního robota

Robot ovládá další periferní zařízení:

· všechny periferie jsou ovládány průmyslovým standardem napětím - 24V/DC

· tato periferní zařízení jsou připevňována samostatně:

o elektrické kleště na rychlovýměnném systému (quick changer)

o pneumatické kleště a vakuový systém s přísavkou na rychlovýměnném systému (quick changer)

o min. 1x tlakový okruh + min. 1x vakuový okruh pro chapadlo s příslušenstvím, vedeno v robotických energetických řetězech

o pásový dopravník (napájení 24 V) s reverzací, 2x jednopaprskový optický senzor s odrazkou na detekci objektu na pásu

o kamera pro strojové vidění – viz samostatná položka č. 2 - strojové vidění robota

Specifikace příslušenství

Kleště elektrické

· celkový zdvih (nastavitelný) min. 105 mm

· nominální nosnost min. 2 kg

· připojení přes konektor na 6. ose robota

· min. upínací síla nižší než 5 N

· max. upínací síla vyšší než 38 N

· min. upínací rychlost nižší než 40 mm/s

· max. upínací rychlost vyšší než 125 mm/s

· min. krytí IP 54

Kleště pneumatické

· rovnoběžné pneumatické kleště dvojčinné

· průměr pístu min. 10 mm

· čelisti s PU povrchovou úpravou, nastavitelné otočením čelistí na 2 různé rozsahy

· ukotveny k rychlovýměnnému systému pomocí šroubů

Přísavky

· přísavky ze silikonu, min. průměr 10 mm

Ventily elektropneumatické

· kompaktní ventilový blok

· min. 2 monostabilní 5/2 ventily pro spínání 2 okruhů s výstupní hadicí průměr 6 mm

· min. 1x obsažen kompaktní vyvíječ vakua s připojovacím rozměrem na hadici průměr 6 mm

· na vakuovém okruhu připojen senzor podtlaku s digitálním ukazatelem hodnoty a min. 1 digitálním výstupem do robota

· tlakový okruh dvojčinný

· napojení z regulátoru tlaku instalovaném na stole s robotem (položka č. 3), polyuretanové hadice, průměr 6 mm

Dopravník se snímačem otáček

o délka min. 80 cm

o šířka 20 cm

o lineární regulace rychlosti pomocí analogového výstupu robota

Záruka na celek - min. 24 měsíců

Položka č. 2 – Strojové vidění robota

· soběstačný (autonomní) systém pro strojní vidění (SMART kamera) na rozpoznání objektů, barev a kontrolu kvality

· jednoduché mechanické připojení k robotickému rameni na 6. ose

· připojení k řídícímu systému robotického ramena nebo k nadřízenému výpočetnímu systému pomocí USB-C 3.x

· rozsah pracovních teplot min. 0°C to 35°C

· integrované automatické ostření

· integrované LED osvětlení

· stupeň krytí min. IP54

· rozlišení min. 1250 x 700 pixelů

· hmotnost max. 0,3 kg

Položka č. 3 – Stůl pro robota

2 ks stolu - čtyři nohy s kolečky s aretací. Stoly se dají posunovat po podlahové krytině po učebně. Všechny stoly se dají tímto řešením velmi přesně do stejné výšky, aby se stoly daly mechanicky spojit a robotická ramena konfigurovat do mini výrobní linky nebo montážního pracoviště.

konstrukce stolu:

· rozměry min. 800 x 600 x 800 mm (š x h x v)

· pracovní deska s drážkami na ukotvení robotického ramena a ostatních modulárních prvků

· možnost zakotvení stolu k ostatním pracovním stanicím, vytvoření pracovní plochy/linky

· z hliníkových stavebnicových profilů

Všechny součásti celé dodávky tvoří funkční celek.

Záruka na celek - min. 24 měsíců

| Školení obsluhy v rámci dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Součástí dodávky robotických pracovišť je proškolení pedagogických pracovníků. Předpokládaný počet účastníků 4 učitelé. |  |  |  |
| Parametry školení: |  |  |  |
| · rozsah školení 3 pracovní dny po 6-ti hodinách |  |  |  |
| · e-lerningové kurzy: 6 |  |  |  |
| · po každém dni školení následují 2 e-learningové kurzy |  |  |  |
| · obsah školení: |  |  |  |
| o terminologie, vlastnosti |  |  |  |
| o nastavení robota |  |  |  |
| o připojení a nastavení periférií |  |  |  |
| o programovací jazyk robota |  |  |  |
| o tvorba aplikačních programů |  |  |  |
| o interakce s externími zařízeními |  |  |  |
| o konfigurace robota, řídícího systému, SW |  |  |  |
| o řešení problémů |  |  |  |
| o řešení připravených výukových úloh |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Přímé programování robotického ramena vedením obsluhou |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Přímé programování robotického ramena pomocí ovládacích prvků na řídícím terminálu |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Nepřímé programování robotického ramena pomoci zadané tabulky a výkresu |  |  |  |
| Výukové materiály |  |  |  |
| Součástí školení/dodávky budou elektronické materiály k výukovým úlohám těchto témat: |  |  |  |
| 1. Práce s plochými předměty (plechy plasty a vakuová přísavka) |  |  |  |
| 2. Otáčení předmětu |  |  |  |
| 3. Polohování předmětu |  |  |  |
| 4. Třídění do zásobníku (přenášení a ukládání) |  |  |  |
| 5. Skládaní sestavy |  |  |  |
| 6. Použití elektrického uchopovače |  |  |  |
| 7. Použití pneumatického uchopovače |  |  |  |
| 8. Použití vakuových uchopovačů |  |  |  |
| 9. Použití dopravníku |  |  |  |
| 10. Rozpoznání a třídění základních geometrických tvarů pomocí strojového vidění |  |  |  |
| 11. Kooperace mezi 2-3 roboty |  |  |  |
| Každá úloha bude zpracována ve struktuře: |  |  |  |
| · definice problému, úlohy |  |  |  |
| · návrh variantních řešení, jejich výhody a nevýhody |  |  |  |
| · postup řešení |  |  |  |
| · program |  |  |  |
| · problémy realizace |  |  |  |