TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADOVANÉ, NEBO MINIMÁLNÍ PARAMETRY

Požadavky na stroj z hlediska výuky:
Stroj musí splňovat funkční a bezpečnostní předpoklady pro vhodnost k použití ve výuce. Celková přehlednost stroje, komfort a bezpečnost manipulace během celého procesu musí být na vysoké úrovni.

Popis předmětu zakázky

Kolaborativní robot včetně stolu a dopravníku

| Technická specifikace nabízeného plnění | Zařízení | Hodnota parametru | Splňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 - Kolaborativní robot včetně příslušenství |  |  |  |
| Hardware kolaborativního robota |  |  |  |
| Rameno |  |  |  |
| · kolaborativní robot s min. 2 úrovněmi nastavení bezpečnosti (bezpečnostní tlak při kontaktu s překážkou) |  |  |  |
| · min. nosnost 4,5 kg |  |  |  |
| · dosah polokoule nebo koule o poloměru min. 800 mm, max. 900 mm |  |  |  |
| · opakovatelná přesnost +-0,05 mm nebo lepší |  |  |  |
| · maximální příkon 600 W |  |  |  |
| · min. 6 stupňů volnosti |  |  |  |
| · IP krytí ramene min. IP 54 |  |  |  |
| · hlučnost ramene max. 65 dB |  |  |  |
| · jednoduchá možnost upevnění na pracovní stůl (položka č. 3) |  |  |  |
| · min. 2 + 2 digitální vstupy/výstupy 24V DC na chapadlo, umístění na přírubě robota |  |  |  |
| · délka kabelu od robota k řídící skříni min. 5,5 m |  |  |  |
| · hmotnost ramene max. 21 kg |  |  |  |
| · bezpečnost dle normy EN ISO 13849:2008 min. PL d |  |  |  |
| Řídící skříň |  |  |  |
| · IP krytí řídící skříně min. IP 44 nebo vyšší |  |  |  |
| · min. 16 + 16 digitálních vstupů/výstupů 24V DC na periferní zařízení připraveno v řídící skříni robota |  |  |  |
| · komunikační protokoly alespoň Modbus TCP, Profinet, EthernetIP, příp. i další |  |  |  |
| · velikost řídící skříně max. 500 mm x 550 mm x 280 mm, vhodná pro umístění do pracovní stolu |  |  |  |
| · napájení 230 V/AC, 50Hz, délka přívodního kabelu zakončeného vidlicí 230V/16A min. 5 m |  |  |  |
| · minimálně 1 kus USB portu |  |  |  |
| Ovládací panel - hardware |  |  |  |
| · IP krytí ovládacího panelu min. IP 54 nebo vyšší |  |  |  |
| · možnost režimu „odbrždění“ robota a navádění trajektorií rukou |  |  |  |
| · možnost přepnutí robota do režimu „síly“ kdy působí stanovenou silou po dané trajektorii |  |  |  |
| · hmotnost ovládacího panelu max. 2 kg |  |  |  |
| · hardwarové propojení terminálu flexibilním kabelem - délka kabelu od řídící skříně k ovládacímu panelu min. 4 m |  |  |  |
| · fixační držák ovládacího panelu s možností jednoduché montáže na pracovní stůl (lavici) |  |  |  |
| Software kolaborativního robota |  |  |  |
| Všeobecné podmínky pro software: |  |  |  |
| · pro programování a simulaci pohybu robota |  |  |  |
| · typ licence - trvalá časově neomezená |  |  |  |
| · upgrade pro edukační účely zdarma dostupný z webových stránek výrobce |  |  |  |
| · řídící software v českém a anglickém jazyce |  |  |  |
| · programovací software min. v českém a anglickém jazyce |  |  |  |
| Programovací software pracoviště kolaborativního robota: |  |  |  |
| · grafické uživatelské rozhraní (GUI), které slouží k ovládání ramene robota, ovládací jednotky, spouštění existujících programů robota a snadnému vytváření nových programů. |  |  |  |
| · GUI obsahuje 3D grafiku znázorňující aktuální polohu ramene robota |  |  |  |
| · update pro edukační účely zdarma dostupný z internetových stránek výrobce |  |  |  |
| · licence k SW časově neomezená |  |  |  |
| · možnost upgrade stažením ze stránek výrobce min. 1x ročně |  |  |  |
| · jednoduché a intuitivní programování řádkově pomocí přednastavených příkazů |  |  |  |
| Další příslušenství robota |  |  |  |
| · držák ovládacího panelu – bude umístěn na lavici se dvěma místy pro studenty |  |  |  |
| · tištěná i elektronická verze popisu hardware (robotické rameno a řídící elektronika), konfiguračního a ovládacího software v českém jazyce |  |  |  |
| Příslušenství kolaborativního robota |  |  |  |
| Robot ovládá další periferní zařízení: |  |  |  |
| · všechny periferie jsou ovládány průmyslovým standardem napětím - 24V/DC |  |  |  |
| · tato periferní zařízení jsou připevňována samostatně: |  |  |  |
| o elektrické kleště na rychlovýměnném systému (quick changer) |  |  |  |
| o pneumatické kleště a vakuový systém s přísavkou na rychlovýměnném systému (quick changer) |  |  |  |
| o min. 1x tlakový okruh + min. 1x vakuový okruh pro chapadlo s příslušenstvím, vedeno v robotických energetických řetězech |  |  |  |
| o pásový dopravník (napájení 24 V) s reverzací, 2x jednopaprskový optický senzor s odrazkou na detekci objektu na pásu |  |  |  |
| o kamera pro strojové vidění – viz samostatná položka č. 2 - strojové vidění robota |  |  |  |
| Specifikace příslušenství |  |  |  |
| Kleště elektrické |  |  |  |
| · celkový zdvih (nastavitelný) min. 105 mm |  |  |  |
| · nominální nosnost min. 2 kg |  |  |  |
| · připojení přes konektor na 6. ose robota |  |  |  |
| · min. upínací síla nižší než 5 N |  |  |  |
| · max. upínací síla vyšší než 38 N |  |  |  |
| · min. upínací rychlost nižší než 40 mm/s |  |  |  |
| · max. upínací rychlost vyšší než 125 mm/s |  |  |  |
| · min. krytí IP 54 |  |  |  |
| Kleště pneumatické |  |  |  |
| · rovnoběžné pneumatické kleště dvojčinné |  |  |  |
| · průměr pístu min. 10 mm |  |  |  |
| · čelisti s PU povrchovou úpravou, nastavitelné otočením čelistí na 2 různé rozsahy |  |  |  |
| · ukotveny k rychlovýměnnému systému pomocí šroubů |  |  |  |
| Přísavky |  |  |  |
| · přísavky ze silikonu, min. průměr 10 mm |  |  |  |
| Ventily elektropneumatické |  |  |  |
| · kompaktní ventilový blok |  |  |  |
| · min. 2 monostabilní 5/2 ventily pro spínání 2 okruhů s výstupní hadicí průměr 6 mm |  |  |  |
| · min. 1x obsažen kompaktní vyvíječ vakua s připojovacím rozměrem na hadici průměr 6 mm |  |  |  |
| · na vakuovém okruhu připojen senzor podtlaku s digitálním ukazatelem hodnoty a min. 1 digitálním výstupem do robota |  |  |  |
| · tlakový okruh dvojčinný |  |  |  |
| · napojení z regulátoru tlaku instalovaném na stole s robotem (položka č. 3), polyuretanové hadice, průměr 6 mm |  |  |  |
| Dopravník se snímačem otáček |  |  |  |
| o délka min. 80 cm |  |  |  |
| o šířka 20 cm |  |  |  |
| o lineární regulace rychlosti pomocí analogového výstupu robota |  |  |  |
| Položka č. 2 – Strojové vidění robota |  |  |  |
| · soběstačný (autonomní) systém pro strojní vidění (SMART kamera) na rozpoznání objektů, barev a kontrolu kvality |  |  |  |
| · jednoduché mechanické připojení k robotickému rameni na 6. ose |  |  |  |
| · připojení k řídícímu systému robotického ramena nebo k nadřízenému výpočetnímu systému pomocí USB-C 3.x |  |  |  |
| · rozsah pracovních teplot min. 0°C to 35°C |  |  |  |
| · integrované automatické ostření |  |  |
| · integrované LED osvětlení |  |  |  |
| · stupeň krytí min. IP54 |  |  |  |
| · rozlišení min. 1250 x 700 pixelů |  |  |  |
| · hmotnost max. 0,3 kg |  |  |  |
| Položka č. 3 – Stůl pro robota |  |  |  |
| 2 ks stolu - čtyři nohy s kolečky s aretací. Stoly se dají posunovat po podlahové krytině po učebně. Všechny stoly se dají tímto řešením velmi přesně do stejné výšky, aby se stoly daly mechanicky spojit a robotická ramena konfigurovat do mini výrobní linky nebo montážního pracoviště. |  |  |  |
| konstrukce stolu: |  |  |  |
| · rozměry min. 800 x 600 x 800 mm (š x h x v) |  |  |  |
| · pracovní deska s drážkami na ukotvení robotického ramena a ostatních modulárních prvků |  |  |  |
| · možnost zakotvení stolu k ostatním pracovním stanicím, vytvoření pracovní plochy/linky |  |  |  |
| · z hliníkových stavebnicových profilů |  |  |  |
| · na kolečkách s aretací |  |  |  |
| · pod stolem držáky pro umístění řídícího modulu a příslušenství |  |  |  |
| Všechny součásti celé dodávky tvoří funkční celek. |  |  |  |
| Záruka na celek - min. 24 měsíců |  |  |  |

| Školení obsluhy v rámci dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Součástí dodávky robotických pracovišť je proškolení pedagogických pracovníků. Předpokládaný počet účastníků 4 učitelé. |  |  |  |
| Parametry školení: |  |  |  |
| · rozsah školení 3 pracovní dny po 6-ti hodinách |  |  |  |
| · e-lerningové kurzy: 6 |  |  |  |
| · po každém dni školení následují 2 e-learningové kurzy |  |  |  |
| · obsah školení: |  |  |  |
| o terminologie, vlastnosti |  |  |  |
| o nastavení robota |  |  |  |
| o připojení a nastavení periférií |  |  |  |
| o programovací jazyk robota |  |  |  |
| o tvorba aplikačních programů |  |  |  |
| o interakce s externími zařízeními |  |  |  |
| o konfigurace robota, řídícího systému, SW |  |  |  |
| o řešení problémů |  |  |  |
| o řešení připravených výukových úloh |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Přímé programování robotického ramena vedením obsluhou |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Přímé programování robotického ramena pomocí ovládacích prvků na řídícím terminálu |  |  |  |
| o aplikace úlohy – Nepřímé programování robotického ramena pomoci zadané tabulky a výkresu |  |  |  |
| Výukové materiály |  |  |  |
| Součástí školení/dodávky budou elektronické materiály k výukovým úlohám těchto témat: |  |  |  |
| 1. Práce s plochými předměty (plechy plasty a vakuová přísavka) |  |  |  |
| 2. Otáčení předmětu |  |  |  |
| 3. Polohování předmětu |  |  |  |
| 4. Třídění do zásobníku (přenášení a ukládání) |  |  |  |
| 5. Skládaní sestavy |  |  |  |
| 6. Použití elektrického uchopovače |  |  |  |
| 7. Použití pneumatického uchopovače |  |  |  |
| 8. Použití vakuových uchopovačů |  |  |  |
| 9. Použití dopravníku |  |  |  |
| 10. Rozpoznání a třídění základních geometrických tvarů pomocí strojového vidění |  |  |  |
| 11. Kooperace mezi 2-3 roboty |  |  |  |
| Každá úloha bude zpracována ve struktuře: |  |  |  |
| · definice problému, úlohy |  |  |  |
| · návrh variantních řešení, jejich výhody a nevýhody |  |  |  |
| · postup řešení |  |  |  |
| · program |  |  |  |
| · problémy realizace |  |  |  |

Ukázka jedné úlohy v papírové podobě bude součástí nabídky.

Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte tabulku). Pokud se uchazeč

k výše uvedeným požadavkům nevyjádří, nabídka nebude moci být hodnocena.

*Uveďte požadovaná= nabízená, nebo konkrétní údaj v položkách kde je uveden min. parametr

Jako přílohu přidejte data sheet (katalogový list) konkrétního nabízeného produktu. Zadavatel požaduje možnost prohlídky nabízeného zařízení v rámci České republiky před vyhodnocením veřejné zakázky, v nabídce uveďte konkrétní místo.

Datum: …………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: ……………………………………………