EMG /EP přístroj

Minimálně 3 kanálový přístroj EMG/EP přístroj                                                                                   Základní jednotka předzesilovačů, spolu se zrakovým, sluchovým, proudovým stimulátorem    Pomocná EMG/EP klávesnice

Řídící systém EMG stanice

Výkonné PC se sníženými hlukovými emisemi a pasivním chlazením procesoru, monitor LCD 24“, 8GB RAM, SSD min. 500 GB   								          Windows 10 Pro CZ 									               Report – Software pro popis EMP/EP vyšetření s českou diakritikou		                             Tiskárna laserová ČB

Pojízdný stolek s ramenem								            Rameno s držákem snímací jednotky							            Výsuvná klávesnice									          Upevnění PC s krytem kabeláže								        Průmyslová kolečka

Základní software:

Nerve Conduction Velocity

Obsahuje: Vedení motorickými a senzitivními nervy NCS

F-vlna a Inching (odstupy), repetitivní stimulace

Nastavení programů pro magnetickou stimulaci MEP

H-Reflex, Blink Reflex, Decrement, MUNE, programový modul SEP

Kvantitativní EMG (s možností zpětného přehrávání EMG)

Nativní jehlová EMG, Spontanní EMG

IP analýza Willisonova analýza

TA analýza

MUAP

- Single MUP analýza

- Multi MUP analýza

- Manuál MUP analýza

Moduly evokovaných potenciálů:

Sluchové evokované potenciály

BAEP s kalibrovanými sluchátky

Zrakové evokované potenciály

VEP s monitorem (vizuální šachovnicový stimulátor) min. 22“

Externí HDD pro zálohování min. 500 GB

Licence software zálohovaní

Napájecí zdroj včetně bezpečnostního odd. transformátoru dle EM 60601-01

Základní sada spotřebního materiálu pro EMG a EP:	  	             -bipolární stimulační elektroda		           -kabel pro připojení povrchových elektrod pro motorický neurogram                                                             -kabel spolu s prstýnkovými elektrodami pro senzitivní neurogram                                           -kabel pro jehlovou EMG                                                         		            -zemnící páska ve variantě kratší na HKK a delší na DKK a k tomu příslušný kabel 		            -jehly koncentrické 4 ks		             -kalíšková elektroda v sadě po 5 ks		               -spojka /redukce/ 2ks		             -Nuprep gel		            -Ten 20
-ohebný metr 2 ks