Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka a instalace access pointů pro wi-fi síť“

Přílohy:

Příloha č. 1		Formulář nabídky

Příloha č. 2		Obchodní podmínky

Příloha č. 3		Projektová dokumentace - půdorys jednotlivých podlaží budovy

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků. Předpokládá se, že účastník    před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Účastník je povinen řídit se při zpracování nabídky nejen požadavky v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy za důvody ekonomické může považovat i situaci, kdy nejlevnější účastník bude mít cenu vyšší než je předpokládaná hodnota zakázky.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Brno, Merhautova, příspěvková organizace

IČO:				00638005

Sídlo:				Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Zatoupená:			PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D., ředitelka

Kontaktní osoba:		Ing. Lenka Hašková

E-mail: 			lhaskova@szsbrno.cz

Telefon:			736 473 677

Adresa profilu zadavatele:		https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_165.html

Komunikace

Zadavatel komunikuje s dodavateli zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat zejména elektronicky, a to prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“).

Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese profilu zadavatele.

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je detailní změření bezdrátového signálu, výběr vhodné řídící jednotky, návrh rozmístění přístupových bodů, jejich dodávka a instalace, nastavení a zprovoznění bezdrátové sítě (bez kabelové přípravy) včetně konfigurace stávajících switchů, zajištění proškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace a návodu k obsluze v písemné i elektronické podobě.

Bezdrátová síť musí být navržena tak, aby zajistila současné připojení 1.200 uživatelů bez výpadků signálu v rámci celé budovy. V síti je nezbytný wireless controller, který centrálně spravuje jak konfiguraci jednotlivých AP, tak zabezpečení přístupu klientů do celé sítě, tzv. řízená Wi-Fi síť. Přístupové body musí splňovat normu 802.11 ax. Délka podpory musí být zajištěna min. po dobu 5 let od předání.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky stanovená zadavatelem činí: 400.000,- bez DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky zároveň představuje nejvýše přípustnou hodnotu nabídkové ceny bez DPH. Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění podmínek výběrového řízení veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že detailní proměření signálu proběhne až po uzavření smlouvy, může se lišit konečný počet přístupových bodů od nabídky. Tato odchylka může činit max. 10% směrem nahoru, směrem dolů není omezena. Pokud bude odchylka směrem nahoru vyšší, zadavatel k tomu nepřihlíží a cenu je možné navýšit pouze o 10% hodnoty přístupových bodů.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín podpisu smlouvy – bezprostředně po skončení zadávacího řízení. Plnění bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, a to nejpozději do pěti pracovních dnů a ukončeno nejpozději 26.8.2022.

Prohlídka místa plnění proběhne pro zájemce po individuální domluvě na adrese Merhautova 15, Brno.

Odpovědné zadávání

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

Další podmínky

Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v podmínkách výběrového řízení.

Lhůta a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:		do 03.03.2022, do 10:00 hod.

Místo podání nabídek:		elektronicky

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník výběrového řízení.

Nabídka bude obsahovat formulář nabídky (včetně nabídky na podporu udržitelnosti zařízení), doplněné a podepsané obchodní podmínky, soupis a ocenění jednotlivých položek - navrhovaných zařízení s uvedením konkrétního typu, včetně způsobu měření signálu.

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě.

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, rozhodná je nabídková cena bez DPH v  korunách českých (95%), cena podpory/rok (5%).

Další informace

V souladu s  § 31 zákona není zadavatel povinen zakázku malého rozsahu zadat v zadávacím řízení podle zákona. Pokud dokumentace výběrového řízení odkazuje na ustanovení zákona, užijí se ustanovení zákona pouze přiměřeně.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání zakázky.

Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zadávací řízení zrušit. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se zrušením zadávacího řízení.

V Brně dne 25.02.2022

______________________

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.,                 ředitelka