Dětská léčebna se speleoterapií

v Ostrově u Macochy

na pozemcích p.č. 1752/16, 1752/18, 1752/8.

Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Dokumentace pro provedení stavby

INTERIÉR - Dílenský nábytek a další vybavení

Technická zpráva

Generální projektant  Adam Rujbr Architects a.s.

Srbská 22, 612 00 Brno

Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5

Zodpovědný projektant  Ing. Arch. Adam Rujbr

Vypracoval                         Ing. Arch. Michaela Bastlová

Dětská léčebna se speleoterpaií Ostrov u Macochy

Objekt léčebny je umístěn v obci Ostrov u Macochy na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Kompaktnost obce je dodržena provázáním struktur zástavby se strukturami vysoké zeleně. Pozemek léčebny navazuje na území s rodinnými domy. Samotný objekt je osazen v jihovýchodní části obce obklopen zelení.

Stavba bude sloužit jako sanatorium a léčebna pro dětské pacienty s respiračními onemocněními. Léčebná metoda speleoterapie probíhá v unikátně v prostředí jeskyně, konkrétně Císařské jeskyně, ostatní léčebné procedury v budově léčebny.

Nová budova léčebna je dvoupodlažní rozdělená do 4 propojených částí. V jednotlivých částech se nachází prostory pro ubytování, stravování včetně kuchyně, 4 třídy školy, část zdravotní a část rehabilitační včetně bazénu. Vstup do obou pater je možný z terénu.

Hlavní myšlenka - materiály a barvy

Základní inspirací pro interiéry dětské léčebny v Ostrově u Macochy byl jednoduchý přírodní styl mateřských a základních škol, rozšířený především ve Skandinávii. Hlavní nosnou myšlenkou těchto interiérů je kombinace přírodního dřeva světlých tónů (smrk, bříza, jasan apod.), použitého zejména na stěnách a nábytku, v kombinaci s barevnými tóny na podlahách, textiliích a interiérovém vybavení.

V dětské léčebně v Ostrově u Macochy hraje dominantní roli dřevěný obklad na stěnách, navržený z vícevrstvých biodesek, které se objevují především v dětských pokojích. S tímto obkladem koresponduje nábytek v pokojích, především vestavěné šatní skříně, navržené ze stejného materiálu, které spolu s obkladem tvoří dobře propojený a designově fungující celek. Ze smrkových biodesek je navržen i další nábytek v léčebně, především je to recepční pult, kuchyňské linky, pracovní a šatní skříně apod.

Druhým dominantním odstínem je marmoleum na podlaze, zvolené v decentním, avšak originálním odstínu, kombinujícím tóny béžové a jemně narůžovělé, připomínající vápenec.

Základní popis interiéru

Interiér léčebny se návštěvníkovi otevírá při vstupu do hlavní haly v 1NP, kde je již dobře patrné, v jakém duchu je léčebna navržena. Nejvýraznějším prvkem ve vstupní hale je recepční pult a hydroponické věže, na kterých mohou nejen děti pěstovat zeleninu a okrasné rostliny.

V 1NP se dále nachází interiérově významné provozy, jako je tělocvična, dětské pokoje, malá a velká klubovna a zdravotní část. Jsou zde umístěny také speleošatny, garáž, dílny, sklady a technické zázemí.

Ve 2NP se kromě dětských pokojů nachází prostory školy, jídelna a rehabilitační část. Také se zde nachází sklady a zázemí pro zaměstnance.

Vybavení interiéru

Interiér je vybaven mobilním nábytkem a nábytkem pevně spojeným se stavbou (není součástí dodávky), nábytkem, dílenským nábytkem a ostatním vybavením (je součástí dodávky) a zdravotnickým vybavením (není součástí nabídky) .

Dílenský nábytek a ostatní vybavení

Hlavními prostory, které jsou vybaveny dílenským nábytkem a ostatním vybavením jsou provozní prostory dílny a garáže, sklady, speleošatny a úklidové místnosti. Vybavení provozních prostor zahrnuje stoly, židle skříně a police, které musí být pevné, stabilní a únosné dle specifikace. Vybavení skladů tvoří regály (únosné, z důvodu stability vzájemně spojené a spojené se stěnou), vybavení úklidových místností tvoří skříň a závěsné schůdky – prostor úklidové místnosti je malý, je nutné dodržet rozměry tak, aby mohla být skříň a schůdky v místnosti umístěny přesně dle půdorysu (v místnosti se také nachází úklidový vozík) a zůstal volný nutný manipulační prostor. Speleošatny jsou vybaveny speciálními skříněmi z kovových jeklů a z kovových sítí na ukládání oblečení pro pobyt v jeskyni. Mycí žlab v sušárně spacáků bude uchycen do stěny a slouží k mytí obuvi.

Důležité základní informace a podmínky

- konkrétní materiály, odstín a samotný výrobek je třeba před dodáním odsouhlasit s investorem a generálním projektantem v rámci vzorkování na základě protokolu

- všechny uvedené technické parametry prvků jsou minimální požadované, je možno dodat prvky s lepšími parametry

- uvedené rozměry prvků lze dodat s tolerancí uvedeného rozměru +- 5%, Výrobky na míru budou vyrobeny přesně po zaměření

- projekt nerozlišuje pravý a levý prvek, tuto skutečnost je nutné zapracovat v dílenské dokumentaci, jejíž zpracování je součástí dodávky

- výkresy nábytku/prvků nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a generálním projektantem

- před výrobou pevných i mobilních prvků je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit

- všechny SDK/SVD konstrukce zhotovitel při jejich realizaci přizpůsobil budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení. Je třeba aby veškeré kotevní body v příčkách splňovaly pevnostní hodnoty udávané výrobcem

- dodavatele se zhotovitele stavby prověří přípravu konstrukcí pro zavěšení nábytku, příprava je součástí dodávky zhotovitele stavby

- obrázky v projektu mají ilustrační charakter

- v ceně dodávaných prvků je zahrnuta doprava, vyložení, montáž, odvoz a ekologická likvidace obalů.

- Záruční servis do 48 hodin

- všechny regály, komody a skříně budou kotveny ke stěně nebo příčce z důvodu ochrany proti překlopení. Všechny regály budou označeny maximální nosností jednotlivých polic i celého regálu

- veškerý posuvný nábytek bude vybaven kluzáky tak, aby neničil podlahu, kluzák nebude lepený ale narážecí nebo šroubovací

- součástí dodávky jsou technické listy, návody k použití, návody k údržbě, proškolení, záruční listy a další dokumenty nutné pro správné užívání a údržbu

- každý prvek a veškeré podklady k němu budou registrovány a předány elektronicky přes software provozovatele pro facility management, přístupová hesla budou dodavateli předány po vzorkování