Příloha č. 3.4 Technická specifikace předmětu plnění části D veřejné zakázky

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Část D – Nábytek do PC učebny

Seznam a technické specifikace

Pokyny pro účastníka: Při zpracování nabídky doplní účastník ke každé položce seznamu výrobce, případně obchodní název, existuje-li, a cenu za kus bez DPH, dále doplní (do sloupce „Nabízené parametry“) jím nabízenou technickou specifikaci, přičemž není oprávněn některý z uvedených parametrů vypustit. Z takto účastníkem doplněné technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění vyhovuje požadavkům zadavatele. Hodnoty uvedené ve sloupci „Požadavky“ uvádí zadavatel jako hodnoty minimálně požadované. Za splnění podmínek zadavatele bude považována i nabídka zboží s lepšími, než minimálně požadovanými parametry. U parametrů označených hvězdičkou (*) postačí, když účastník doplní pouze „Ano“ nebo „NE“, čímž potvrzuje v příslušném kontextu dané položky, že jím nabízené plnění zadavatelem požadovaným parametrům vyhovuje. Účastník doplňuje pouze pole podbarvena světle zelenou barvou: ___, přičemž do ostatních polí a částí technické specifikace nezasahuje (tyto nesmí nikterak měnit, upravovat, měnit jejich rozměr či strukturu nebo jejich obsah).

| Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč bez DPH: |  |
| --- | --- |
| Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč s DPH |  |

_______________________________________________________________________________________

Jednotlivé položky specifikace:

- PC stůl žákovský									celkem 17 kusů

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 1000 mm, hloubka 600 mm, výška 735 mm |  |
| Počet míst | jednomístný* |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Stolní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | buk* |  |
| Kluzáky | plastové, výškově nastavitelné |  |
| Montáž | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Popis provedení: PC stůl jednomístný, vnější rozměry stolu (š x h x v) 1000 mm x 600 mm x 735 mm.

Materiál: na korpus stolu oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na pracovní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus stolu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

- Židle kancelářská							           		     celkem 18 kusů

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Provedení | čalouněná (sedák i opěrka), otočná s kolečky, ergonomicky tvarovaná |  |
| Výškově stavitelná | Ano, pomocí pístu |  |
| Rozměry | šířka min. 520 mm hloubka min. 590 mm |  |
| Barva sedáku a opěradla | libovolná (ideálně tyrkysová), jednotná pro všechny kusy |  |
| Polohovatelnost | NE* |  |
| Materiál nohou/ podstavce | kov, pevná kovová kostra |  |
| Loketní područky | NE* |  |
| Nosnost | min. 100 kg |  |
| Montáž | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Popis provedení: Kancelářská židle otočná s kolečky, čalouněná (zadavatel požaduje čalounění opěráku i sedáku), ergonomicky tvarovaná, bez područek a bez možnosti sklápění opěradla.

Vnějšími rozměry židle š x h min. 520 mm x min. 590 mm. Židle musí být osazena mechanismem/ pístem k nastavení výšky celé židle.

Zadavatel požaduje židli s nosností min. 100 kg.

Konstrukce podstavce musí být pevná (kovový kříž) a musí mít pogumovaná kolečka pro všechny druhy podlah.

Barva čalounění libovolná (ideálně tyrkysová), jednotná pro všechny kusy.

- PC stůl učitelský									       celkem 2 kusy

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 1400 mm, hloubka 700 mm, výška 735 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Stolní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | buk* |  |
| Plastové kluzáky | plastové, výškově nastavitelné |  |
| Provedení | Integrovaný uzamykatelný díl s deskovou podnoží 4x zásuvka uzamykatelná |  |
| Typ úchytu | libovolné |  |
| Centrální zámek | Ano* |  |
| Montáž | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Popis provedení: PC stůl učitelský, vnější rozměry stolu (š x h x v) 1400 mm x 700 mm x 735 mm.

Materiál: na korpus stolu oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na pracovní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Součástí stolu je integrovaný uzamykatelný díl s deskovou podnoží a 4 x zásuvka centrálně uzamykatelná. Typy úchytu libovolné.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus stolu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

- Otevřený policový díl								         celkem 1 kus

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 1050 mm, hloubka750 mm, výška 1050 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Horní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Vnitřní police | Ano, min. 6 vnitřních polic, upevnění polic pro zátěž police min. 10 kg |  |
| Dekor | buk* |  |
| Kluzáky | plastové, výškově stavitelné |  |
| Nosnost/ zátěž | min. 100 kg |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| Montáž | Ano* |  |

Popis provedení: Otevřený policový díl pro tiskový materiál velikosti B1, vnější rozměry (š x h x v) 1050 mm x 750 mm x 1050 mm. Konstrukci je třeba uzpůsobit pro zátěž min. 100 kg.

Materiál: na korpus otevřeného policového dílu pro tiskový materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na horní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Otevřený policový díl bude mít alespoň 6 vnitřních polic. Upevnění každé vnitřní police musí být uzpůsobeno zátěži min. 10 kg (skladování tiskového materiálu).

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus otevřeného policového dílu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

- Otevřený policový díl na šanony							        celkem 2 kusy

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 800 mm, hloubka 350 mm, výška 800 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Horní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | buk* |  |
| Vnitřní police | Ano, min. 1 vnitřní police, upevnění polic pro zátěž police min. 10 kg |  |
| Plastové kluzáky | Ano, výškově nastavitelné |  |
| Nosnost/ zátěž | min. 100 kg |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| Montáž | Ano* |  |

Popis provedení: Otevřený policový díl na šanony, vnější rozměry (š x h x v) 800 mm x 350 mm x 800 mm. Konstrukci je třeba uzpůsobit pro zátěž min. 100 kg.

Materiál: na korpus otevřeného policového dílu na šanony oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na horní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Otevřený policový díl bude mít alespoň 1 vnitřní polici. Upevnění každé vnitřní police musí být uzpůsobeno zátěži min. 10 kg.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus otevřeného policového dílu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

- PC stůl k plotru									       celkem 1 kus

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr celkový | šířka 1200 mm, hloubka 600 mm, výška1050 mm |  |
| Rozměr skříňky | šířka 400 mm, hloubka 600 mm, výška 1050 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Stolní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | buk* |  |
| Kluzáky | plastové, výškově stavitelné |  |
| Provedení | Integrovaný uzamykatelný díl s deskovou podnoží Alespoň 2x police |  |
| Typ úchytu | libovolné |  |
| Centrální zámek | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| Montáž | Ano* |  |

Popis provedení: PC stůl, vnější rozměry stolu (š x h x v) 1200 mm x 600 mm x 1050 mm. Rozměry vnější skříňky jsou š x h x v 400 mm x 600 mm x 1050 mm.

Materiál: na korpus stolu oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na pracovní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Součástí stolu je integrovaný uzamykatelný díl s deskovou podnoží, který bude obsahovat alespoň 2 police.

Typy úchytu libovolné.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus stolu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

- Skříňka s dvířky								      	 celkem 4 kusy

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 1050 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Horní deska | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | Buk* |  |
| Kluzáky | plastové, výškově stavitelné |  |
| Provedení | uzamykatelná skříňka s dvířky |  |
| Vnitřní police | Ano, min. 2 vnitřní police |  |
| Typ úchytu | libovolné |  |
| Centrální zámek | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |
| Montáž | Ano* |  |

Popis provedení: Skříňka s dvířky, vnější rozměry (š x h x v) 800 mm x 400 mm x 1050 mm.

Materiál: na korpus otevřeného skříňky s dvířky oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, na horní desku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Skříňka s dvířky musí mít minimálně 2 vnitřní police a musí být centrálně uzamykatelná.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus otevřeného policového dílu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.

8. PC vozík								                 	 celkem 18 kusů

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka min. 230 mm, hloubka min. 450 mm, výška boční hrany min. 125 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 18 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | Buk* |  |
| Provedení | opatřeno 4 pojízdnými kolečky (2 bržděná) |  |
| Nosnost | min. 25 kg |  |
| Montáž | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Popis provedení: PC vozík, vnější rozměry (š x h x v) min. 230 mm x min. 400 mm x min. 1050 mm.

Materiál: na korpus PC vozíku oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 18 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

PC vozík bude na spodní straně osazen 4 pojízdnými kolečky, z nichž alespoň 2 budou bržděná.

Nosnost PC vozíku min. 25 kg.

Dekor buk.

9. Vitrína								                 	      celkem 1 kus

| Výrobce, obchodní název: |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| Rozměr | šířka 1000 mm, hloubka 440 mm, výška 1700 mm |  |
| Konstrukce | laminované desky tl. min. 25 mm |  |
| Hrany | ABS 2 mm |  |
| Dekor | buk* |  |
| Kluzáky | plastové, výškově stavitelné |  |
| Provedení | prosklená dvířka |  |
| Vnitřní police | Min. 6 nastavitelných polic |  |
| Typ úchytu | libovolné |  |
| Centrální zámek | NE* |  |
| Montáž | Ano* |  |
| Záruka | min. 24 měsíců |  |

Popis provedení: Vitrína, vnější rozměry (š x h x v) 1000 mm x 400 mm x 1700 mm. Dvířka vitríny budou prosklená.

Materiál: na korpus vitríny oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tloušťky min. 25 mm, ABS hrany tloušťky 2 mm na pohledových i nepohledových hranách.

Vitrína musí mít minimálně 6 vnitřních výškově nastavitelných polic.

Na spodní straně zadavatel požaduje korpus otevřeného policového dílu opatřit výškově nastavitelnými nábytkovými kluzáky pro možnost kompenzace nerovností podlahy.

Dekor buk.