TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem je dodávka 3 ks samostatných palivových nádrží včetně instalace na výjezdových základnách v Boskovicích, Brně – Černovicích a Znojmě. Součástí dodávky je rovněž zajištění veškeré potřebné dokumentace/legislativy (potřebné pro instalaci a provoz dodaného zboží) a povolení s dotčenými úřady, montáže, uvedení do provozu a zaškolení personálu.

Specifikace výdejní nádrže:

| P.č. | Požadavky zadavatele | Splnění požadavků |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dvouplášťová nádrž z polyetylenu střední hustoty. | doplní účastník |
| 2 | Objem min. 5000 l (jmenovitý objem nádrže 95 % přepadového objemu). | doplní účastník |
| 3 | Minimální vstupní otvor strojovny pro výdej paliva: 600 mm x 900 mm, včetně záchytné části strojovny o objemu min. 700l. | doplní účastník |
| 4 | Čerpadlo na naftu (rychlost min. 70 l/min). | doplní účastník |
| 5 | Pulzní průtokoměr. | doplní účastník |
| 6 | Automatické výdejní pistole. | doplní účastník |
| 7 | Výdejní hadice minimálně 6 m. | doplní účastník |
| 8 | Držák výdejní pistole s vypínačem. | doplní účastník |
| 9 | Filtr průhledný 30 mikronů – metalový. | doplní účastník |
| 10 | Osvětlení výdejního místa. | doplní účastník |
| 11 | Ochrana proti přeplnění – elektromechanické. | doplní účastník |
| 12 | Signalizace úniku do mezipláště. | doplní účastník |
| 13 | Evidenční systém pro kontrolu výdeje. | doplní účastník |
| 14 | Sledovací modul GPS – systém proti odcizení nádrže. | doplní účastník |
| 15 | On-line přenos dat – s přímým dohledem na terminálech dodavatelské firmy např. ČEPRO (doložení funkčnosti systému). | doplní účastník |
| 16 | RFID karty pro uživatele (minimálně 40 ks karet na každou nádrž). | doplní účastník |
| 17 | Měření spotřeby u vozidel. | doplní účastník |
| 18 | Servis s nepřetržitým provozem call centra 24/7. | doplní účastník |
| 19 | Vypracování legislativy včetně zpracování havarijního plánu a požárně bezpečnostního řešení. | doplní účastník |

Kontakt na servis s nepřetržitým provozem call centra:

doplní účastník