Příloha č. 2a - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Předmětem veřejné zakázky je instalace tepelného čerpadla namísto stávajících elektrokotlů. V součinnosti s aplikací tepleného čerpadla bude instalován i nový řídící systém zajišťující optimální vyvedení výkonu ze zdroje tepla do objektu a tím zajistí účinný provoz s minimálními provozními náklady.

- Z hlediska dodávky nového tepelného čerpadla musí být splněna základní kritéria požadovaný výkon, účinnost (COP), ekologické chladivo R32, hlukové parametry v limitech dle výkresové dokumentace, plynule regulovatelný výkon v celém rozsahu (FULL Inverter), součástí tepelného čerpadla bude hydro modul (oběhové čerpadlo, výměník pro vodní okruh a pojistný ventil), plynule regulovatelná oběhová čerpadla (součástí TČ v hydromodulu) a EC ventilátory.

- Dodavatel zajistí napojení systém ÚT včetně požadovaných armatur (viz schéma v projektové dokumentaci), prodloužení potrubních tras, proplachy soustavy, doplnění topných kabelů a především úpravu ocelové konstrukce pro osazení nových tepelných čerpadel.

- Dodavatel zajistí ekologickou likvidaci stávajícího zdroje tepla. Tepelné čerpadlo bude ostrojeno novými armaturami a bude zřízen proplach. Z hlediska měření spotřeb bude provedena instalace elektroměrů a úprava rozvaděčů ve strojovnách tak aby byl tento záměr realizovatelný z hlediska funkčnosti, legislativních a normativních požadavků. Elektrická spotřeba zdroje tepla – tepelného čerpadla bude měřena nepřímo (indukčně). Elektrická spotřeba bivalentního zdroje tepla bude – elektrických topných tyčí bude provedena elektroměrem (přímé měření) a druhým elektroměrem bude měřena spotřeba ostatních zařízení.

- V rámci předmětné zakázky bude také zřízen zcela nový řídící systém, který bude volně programovatelný a kompatibilní se systémem na ostatních budovách, které disponují tepelnými čerpadly jakožto primárním zdrojem tepla. Součástí řídícího systému bude software, který zajistí řízení tepelného čerpadla a akčních prvků (oběhová čerpadla, servopohony) na rozdělovači/sběrači topných větví společně s hlášením poruchových stavů. Počet požadovaných datových bodů je stanoven na 560. Nový rozvaděč bude krom řídícího systému disponovat také jistícími prvky. Je tedy nutno v objektu provést novou kabelovou trasu uvnitř budovy a s tím spojené pomocné práce (sekání, zapravení,…).

- Měřené spotřeby elektrické enenergie budou zobrazeny jednotlivě na obrazovce řídícího systému ÚT ve strojovně v suterénu. Také zde budou zobrazeny vždy spotřeba celková za budovu pro ÚT, spotřeba pro tepelné čerpadlo a spotřeba pro elektrické tyče.

- Instalovaný software bude dále obsahovat vyčítání poruchových hlášek z tepelného čerpadla přes komunikaci ModBus do řídícího systému MaR ve strojovně ÚT v suterénu budovy. Také budou vyčítány všechny poruchové hlášky včetně vybraných provozních stavů. Odhadem je požadováno 161 datových bodů. Dodavatel zajistí nové napojení tepelného čerpadla komunikací ModBus.

- Dodavatel zajistí zpracování dílenské dokumentace, která bude zohledňovat konkrétní typy výrobků a nutné požadavky na úpravy a práce z hlediska technologie či stavebních částí budovy.

- Realizační firma musí ověřit parametry pro elektrické napojení (případné úpravy související se změnou silové kabeláže či jištění musí být součástí dodávky

- Součástí ceny díla budou servisní náklady spojené se servisními prohlídkami v záruční době. Servisní prohlídky budou probíhat v intervalech požadovaných výrobcem zařízení minimálně však dvakrát ročně, před zahájením sezóny (podzim) a po sezóně (jaro).

- Součástí ceny díla budou dále náklady na záruční servisní zásah do 24 hodin od nahlášení provozní závady a na dodávku náhradních dílů v záruční době. Včetně přepravních nákladů spojených se servisním zásahem.

- Zadavatel požaduje záruční dobu na dílo v požadované délce  min. 2 roky od předání díla zadavateli.