E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2022		Prchal/346			25.7.2022

Poptávka na gynekologie – vyšetřovací stůl, urodynamický stůl, kolposkop

Vážení obchodní přátelé,

žádáme vás o vypracování nabídky na vyšetřovací stůl, urodynamický stůl a kolposkop.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování cenové nabídky na nákup jednoho kusu vyšetřovacího stolu, urodynamického stolu a kolposkopu pro potřeby gynekologického oddělení. Barevné provedení konstrukce a barva koženky bude specifikováno před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

Technická specifikace:

URODYNAMICKÝ STŮL

Pracovní plocha rozdělena na sedák s velkým výřezem, opěradlo, manuálně nastavitelný hlavový díl, nožní díl s doplněním do výřezu. Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem. Stacionární provedení. Kompletní výbava: eurolišty kkolem sedáku, snímatelné šauty s úchytem na eurolištu, nástupní schůdek, držák uroflow metru na pravou (na přání levou) ruku. Nosnost 150 kg, výška nastavitelná elektropohonem 660 – 960 mm, nastavení sklonu opěradla elektropohonem 0O + 80O, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0 O + 30 O.

Včetně: 	-    LED lampička na ohebném krku

- Madla pro pacienta

- Nerezová miska 260 mm

- Miska 260 s odtokem do kbelíku včetně kbelíku s víkem

- Velká mísa s odtokem 400 mm

- Podpěry loktů snímatelné

- Eurolišty kome ramen

Oboje ovládání nožní pedalboard na kabelu + ruční ovladač současně

- Bržděná kolečka O 100 mm

- Ovládání ručním ovladačem (URO bez pamětí)

- S pamětí pracovních ploch (URO)

- Držák papírové role pod hlavou

VYŠETŘOVACÍ STŮL

Pracovní plocha rozdělena na sedák s výřezem a opěradlo s přizvednutým zádovým dílem. Ovládání všech elektropohonů nožní šlapkou. Kompletní výbava pro ambulanci: nerezová miska, madla pro pacienta, držák papírové role. Nosnost 150 kg. Výška nastavitelná elektropohonem 640 – 940 mm, nastavení sklonu opěradla elektropohonem 0O + 80O, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0 O + 30 O. Elektronika umožňuje naprogramovat tři pracovní polohy.

Oboje ovládání nožní pedalboard na kabelu + ruční ovladač současně

- Spodní rám nožičkový

- Šauty

- Ovládání šlapky na spodním rámu

- Miska bez odtoku

KOLPOSKOP

Prvotřídní provedení optické i mechanické části a jednoduchá obsluha. Stereoskopická binokulární hlava, okuláry s dioptrickou korekcí obou očí, velké zorné pole a aretace kloubů. Pohodlné nastavení výšky jednou rukou, vyvážené rameno a jemná fokusace. Přesné zobrazení s velkou hloubkou ostrosti. Výkonný zdroj LED bez nutnosti výměny žárovek, nastavení intenzity osvětlení a zelený filtr. Pětikrokové zvětšení (až 22x). Bez stativu, s držákem na stůl.

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena (100%)

Nabídky budou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 2.8.2022 do 14.00 hodin.

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Jiří Koliba

pověřen řízením