Technická specifikace předmětu plnění

V technické specifikaci zařízení a funkcích konvektomatu jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat nabízené zařízení. Zařízení musí splnit všechny požadované podmínky.

Technické podmínky:

| Parametry | Poptávaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Kapacita | 11 x 1/1GN |  |
| Kapacita (volitelná) | 8 x 600/400 |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Bojler |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): | 933 x 1080 x 818 mm |  |
| Celkový příkon | min. 18,6 kW |  |
| Tepelný výkon | 18 kW |  |
| Příkon vyvíječe páry | 18 kW |  |
| Jištění | 1 x 32 A |  |
| Napájení | 3N 380-415 V/50-60Hz |  |
| Hlučnost | do 70 dBA |  |
| Hmotnost | 144 kg |  |
| Kapacita jídel | 151 – 250 porcí |  |
| Provedení | nerezová ocel |  |
| Vyjímatelné držáky gastronádob – rozteč | max. 65 mm |  |
| Horký vzduch – rozsah teplot | min. 30 – 300oC |  |
| Kombinovaný režim – rozsah teplot | min. 30 – 300oC |  |
| Vaření v páře – rozsah teplot | min. 30 – 130oC |  |
| Bio vaření – rozsah teplot | min. 30 – 98oC |  |
| Kontrola rychlosti vzduchu | min. 7 rychlostí |  |
| Záruční doba | min. 4 roky |  |
| Po dobu záruční doby servisní zásah v případě potřeby | Do 24 hod. od nahlášení |  |

| Funkce konvektomatu: | Splňuje: |
| --- | --- |
| Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří |  |
| Min. trojité dveřní sklo |  |
| Dotykový display |  |
| Orientace zásuvů plechů napříč |  |
| Automatické mytí |  |
| Odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti |  |
| Standardní ruční sprcha |  |
| Zaškolení obsluhy |  |