Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace předmětu plnění

Nákup, montáž a regulace kotlů

Požadované parametry zadavatelem	Nabízené parametry dodavatelem / (vyplní dodavatel) ANO/NE
Plynový kotel	Obchodní označení: …..
výkon zařízení min. 5,4kw , max. 49kw	…..
rozsah modulace 1:9	…..
maximální šířka kotle 460 mm	…..
maximální výška kotle 770 mm	….
nerezový výměník	…..
kaskádní zařízení	…..
elektronická deska	…..
připojení vzdáleného dohledu přes cloudové úložiště, systém musí být kompatibilní s cloudovým úložištěm Siemens (webové rozhraní umožňující: nastavování veškerých parametrů kotelny, měření spotřeby, korekci teplot, kontrolu vody a zásah servisního střediska na dálku)	…..
regulace pomocí rozšiřujících modulů	…..
záruční doba 24 měsíců	…..
opravy po dobu záruční doby zdarma	…..