Příloha č. 1

Technická specifikace zařízení

Minimálně požadované technické podmínky a funkce zařízení (konvektomatu), které zadavatel požaduje, aby nabízené zařízení splňovalo. V nabídce uchazeč doplnění, zda nabízené zařízení tyto podmínky splňuje slovem ANO, popřípadě nesplňuje slovem NE.

Technické podmínky:

| Popis | Podmínka | splňuje (ANO) / nesplňuje (NE) |
| --- | --- | --- |
| Kapacita komory | min 20 x GN 1/1 |  |
| Rozměr š x v x h (maximálně) | 877 x 1872 x 913 mm +/- 5% |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Boilerový vyvíječ páry |  |
| Typ a použití gastronádob | Podélný zásuv vhodný pro gastronádoby 1/1, 1/2, 1/3, 2/3a 2/8, s roztečí min. 65mm |  |
| Celkový příkon | max. 38 kW |  |
| Vaření v páře | 30 – 130 °C |  |
| Horký vzduch | 30 – 300 °C |  |
| Kombinace páry a horkého vzduchu | 30 – 300 °C |  |
| Úprava vody | Provoz bez zařízení na změkčování vody a bez dodatečného odvápňování |  |
| Uživatelské rozhraní a ovládání | V českém jazyce |  |
| Příslušenství | náhradní zavážecí vozík |  |

Funkce konvektomatu:

| Popis funkce | splňuje (ANO) / nesplňuje (NE) |
| --- | --- |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje včetně přednastavených programů |  |
| Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí tablet pro vyšší bezpečnost s programem krátkého mytí max. do 15 min |  |
| Tři obousměrné inteligentní ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení |  |
| Minimálně 6-ti bodová teplotní vpichová sonda |  |
| Regulace vlhkosti s přesností na 1% |  |
| Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru |  |
| Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku |  |
| Dvířka s trojitým sklem odvětrávaným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění |  |
| Schválení pro provoz bez dozoru |  |
| LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu |  |
| Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru |  |
| Integrovaná WIFI pro připojení konvektomatu k systému zaznamenávaní dat HACCP |  |

Podmínky plnění zakázky

| Součástí nabízeného zařízení je: | splňuje (ANO) / nesplňuje (NE) |
| --- | --- |
| Doprava na místo plnění |  |
| Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady |  |
| Umístění, montáž, zapojení na koncové body rozvodů, odzkoušení |  |
| Odborné zaškolení obsluhy |  |
| Demontáž stávajícího zařízení (konvektomatu) a zajištění jeho ekologické likvidace |  |
| Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby 24 měsíců vč. dílů, práce a dojezdu |  |