Specifikace předmětu plnění

Elektrický konvektomat - minimální požadavky.

Základní funkce stroje:

- Vaření v páře

- Horký vzduch

- Kombinovaný režim páry a horkého vzduchu

- Noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

Technický popis:

Bojlerový vyvíječ páry

Celkový instalovaný příkon 70 kW s tolerancí ±5%

Kapacita: možnost vložení 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1.

Půdorysný rozměr: 1050 (šířka) x 1050 (hloubka) mm s tolerancí ±5%.

Max. výška horního zásuvu 1600 mm.

Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu.

Teplotní rozsah: 30 až 300°C

Regulace vlhkosti s přesností na 1%

Minimálně tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti.

Odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 l/vteřinu.

Individuální programování času pro jednotlivé vsuny.

Min. šestibodová teplotní sonda.

Integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku.

LED osvětlení vnitřního prostoru.

Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění.

Max. dotyková teplota dvířek 75°C

Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru.

Funkce rychlého zchlazení varné komory.

Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle.

Energetická účinnost:

Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 18873-1:2012-12 maximálně 12 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru dle uvedené normy pomocí certifikátu vydaného nezávislou certifikační autoritou.

Ovládací panel:

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje.

Zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace WiFi připojení bez externí antény.

Příslušenství:

Originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy na GN 2/1.

Elektrická udržovací skříň:

Technický popis:

Kapacita: 	5x GN 1/1

Příkon: 		max.1060W s tolerancí +/-5%

Rozměry: 	š410 x hl.660 x v448mm s tolerancí +/- 5%

Napětí: 		230V / 50Hz

- vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varotéka

- ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje

- intuitivní varné procesy rozděleny min. do 6 skupin

- jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny

- nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství

- manuální režim s řízením času vsunů

- rychlý výběr z TOP10 úprav

- možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování

- vytápění pomocí odporového topného drátu

- dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%

- vstup USB pro aktualizaci SW

- 4x madlo pro lepší manipulaci

- vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus

- indikace otevřených dveří

- signalizace přehřátí komory

Uchazeč doloží přesný typ konvektomatu splňující výše uvedené minimální požadavky s přesným popisem plnění a certifikát vydaný výrobcem opravňující jej k prodeji a servisu nabízeného zařízení.