TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – plicní ventilátory“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou plicní ventilátory s kompletním vybavením, viz níže uvedenou specifikaci.

A, Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dospělých pacientů, 8 ks

| Plicní ventilátor pro dlouhodobou UPV dospělých pacientů, 8 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| rychlé uvedení do provozu třemi možnými způsoby: | ANO / NE |  |
| výběrem podle zadané hmotnosti pacienta IBW(kg), | ANO / NE |  |
| volba výběru tzv. „posledního“ pacienta“ | ANO / NE |  |
| výběrem výšky pacienta s přepočtem na odpovídající hmotnost pacienta IBW(kg) | ANO / NE |  |
| nezávislý chod ventilátoru na přívodních plynech – turbínová technologie hlučnost max. 45db, max. průtok 210 l/min | ANO / NE |  |
| hmotnost max. 10kg, madlo pro snadný transport | ANO / NE |  |
| instalace na pojízdném vozíku s rychloupínacím systémem a držákem dýchacího okruhu | ANO / NE |  |
| jednoduchý úvodní test ventilátoru s možností jeho přeskočení | ANO / NE |  |
| kompenzace endotracheální a tracheostomické trubice | ANO / NE |  |
| volba nastavení Tv/IBW v rozsahu 6-12 ml/kg | ANO / NE |  |
| displej dotykový, barevný min. 12“ s rozlišením 1280x800pix. s funkcí „vyklopení“ pro optimalizaci zobrazení z různých úhlů | ANO / NE |  |
| ventilační režimy: VCV A/C, PCV A/C, V-SIMV, P-SIMV, Duální ventilace, CPAP, PS, záložní ventilace VCV/PCV, APRV, PRVC, NIV, AMV, IntelliCycle | ANO / NE |  |
| vysokoprůtoková kyslíková terapie HFNC | ANO / NE |  |
| parametry ventilace: | ANO / NE |  |
|  | Tv | 2 – 2 000 ml | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | FiO2 | 21 – 100% | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | F | 1 – 100 d/min | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | I:E | 4:1 – 1:10 | ANO / NE |  |
|  | PEEP | 1 – 50 cm H2O, Off | ANO / NE |  |
|  | Flow trig | 0,5 – 15 l/min | ANO / NE |  |
|  | Tlak trig | 10 - 0,5 cmH2O | ANO / NE |  |
|  | Exp trig | 10 – 85%, Auto | ANO / NE |  |
| funkce uzamknutí obrazovky | ANO / NE |  |
| expirační trigger s automatickou optimalizací nastavení Exp% podle stavu a potřeb pacienta | ANO / NE |  |
| funkce „zmrazení“ obrazovky s diagnostikou křivek pomocí kurzorů s odečtem aktuálních parametrů | ANO / NE |  |
| na displeji ventilátoru současné zobrazení až 5 křivek vč. spirometrické smyčky a až 9 číselnými volitelně nastavitelnými parametry monitoringu vč. volby barev | ANO / NE |  |
| funkce obrazovky s jednou křivkou a min. 30 číselnými monitorovanými parametry | ANO / NE |  |
| funkce obrazovky spirometrie s referenční smyčkou se zobrazením min. 2 smyček vedle sebe, P-V, F-V a až 9 číselnými volitelně nastavitelnými parametry monitoringu na jedné obrazovce, vč. parametrů Re, Cstat a uložení až 5 referenčních smyček do paměti | ANO / NE |  |
| funkce Stand-by | ANO / NE |  |
| monitorované parametry: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, MV, MVleak, MVspn, TVe, TVi, TVespn, TVe/IBW, Ftotal, Fmand, Fspn, I:E, Tins, Re, Ri, Cdyn, Cstat, RCexp, WOB, RSBi, FiO2, volitelně SpO2, volitelně EtCO2, VDaw, VDaw/TVe, Vtalv, V’alv, slope CO2, V’CO2, VeCO2, ViCO2 | ANO / NE |  |
| funkce aplikace O2 s nastavením průtoku a koncentrace % O2 s grafickým vyobrazením průtokoměru, křivky O2 a průtoku v čase s nastavením tzv. časovače aplikace O2 vč. číselného monitoringu O2 % a průtok l/min | ANO / NE |  |
| funkce „odsávání“ s automatickou detekcí rozpojení a zpětného spojení DO vč. eliminace alarmů a podání zvýšené koncentrace O2 | ANO / NE |  |
| synchronizovaná nebulizace | ANO / NE |  |
| 1 x tepelný zvlhčovač s možností přemístění a použití na obou ventilátorech včetně jednoho okruhu | ANO / NE |  |
| vestavěná, interní baterie s dobou provozu min. 180 minut s aktuálním zobrazením stavu baterie a % životnosti na displeji ventilátoru s možností rozšíření až na 360 min. | ANO / NE |  |
| funkce SIGH, Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF | ANO / NE |  |
| nástroj pro odpojování pacienta | ANO / NE |  |
| nástroj P-V pro optimalizaci nastavení PEEP | ANO / NE |  |
| inteligentní alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké, fyziologické a technické, funkce tzv. „Auto limitů“ | ANO / NE |  |
| historie dat s výběrem Grafických, tab. trendů a deníků událostí s detailním záznamem monit. parametrů u každé zaznamenané události, data trendů min. 72 hodin + 5000 zaznamenaných příhod | ANO / NE |  |
| denní/noční režim zobrazení vč. hlasitosti zvukových projevů | ANO / NE |  |
| integrovaný HEPA filtr, jednoduchá údržba, bez externích senzorů | ANO / NE |  |
| funkce přivolání sestry, konektivita RJ 45 – napojení na stávající monitor vitálních funkcí | ANO / NE |  |
| přívod vysokotlakého i nízkotlakého O2 | ANO / NE |  |
| nabízené plicní ventilátory musí být kompatibilní s monitorací na Jednotce Intenzivní a Resuscitační Péče (JIRP), vč. kompatibility s serverovou CMS z důvodů zachování přenosu dat do NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |
| připojení do mobilního prohlížeče na JIRP z důvodu možných konzilií | ANO / NE |  |
| SW kompletně v českém jazyce | ANO / NE |  |
| oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů | ANO / NE |  |
| grafické zobrazení odeslaných parametrů dle definice zadavatele v NIS FONS Enterprise | ANO / NE |  |
| součástí dodávky bude veškeré příslušenství ke každému z plicních ventilátorů, které je nutné k zahájení provozu všech dostupných parametrů | ANO / NE |  |

B, Transportní plicní ventilátor, 2 ks

| Transportní plicní ventilátor, 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku) | ANO / NE |  |
| hmotnost max. 3 kg | ANO / NE |  |
| možnost podávání O2 v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentrátoru) | ANO / NE |  |
| možnost rychlého zahájení ventilace zadáním výšky pacienta nebo zvolením urgentního režimu pro dospělé, děti a malé děti | ANO / NE |  |
| el. napájení na bateriový provoz až 8 hod. | ANO / NE |  |
| barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem | ANO / NE |  |
| invazivní, neinvazivní ventilace | ANO / NE |  |
| režimy VCV/IPPV, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání | ANO / NE |  |
| integrovaný PEEP 0 – 30 mbar; nastavení PEEP na přístroji | ANO / NE |  |
| hygienický filtr na vstupu | ANO / NE |  |
| automatická kontrola funkce | ANO / NE |  |
| SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací | ANO / NE |  |
| dechová frekvence 5 až 50/min | ANO / NE |  |
| dechový objem 50 – 2000 ml | ANO / NE |  |
| Pmax 10 – 65 mbar | ANO / NE |  |
| stupeň ochrany min. IP54 | ANO / NE |  |

C, Spotřební materiál pro provoz plicních ventilátorů pro úplnou plicní ventilaci

| Spotřební materiál pro provoz plicních ventilátorů pro úplnou plicní ventilaci |
| --- |
| druh materiálu | splňuje | účastník nabízí |
| Ventilační okruh - cca 1,6 m | ANO / NE |  |
| Ventilační okruh - cca 1,8 m | ANO / NE |  |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,6 m | ANO / NE |  |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,8 m | ANO / NE |  |
| Jednorázový bakteriální/virový filtr zvlhčující HMEF | ANO / NE |  |
| Vrapová spojka | ANO / NE |  |
| Uzavřené odsávání Fr14 – min. 72 hodin | ANO / NE |  |
| Uzavřené odsávání Fr16 – min. 72 hodin | ANO / NE |  |

D, Spotřební materiál na 48 měsíců

| druh spotřebního materiálu | množství/ 12 měsíců | množství/ 48 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Ventilační okruh - cca 1,6 m | 450 | 1 800 |
| Ventilační okruh - cca 1,8 m | 25 | 100 |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,6 m | 180 | 720 |
| Ventilační okruh koaxiální - cca 1,8 m | 25 | 100 |
| Jednorázový bakteriální/virový filtr zvlhčující HMEF | 1 200 | 4 800 |
| Vrapová spojka | 100 | 400 |
| Uzavřené odsávání Fr14 – min. 72 hodin | 400 | 1 600 |
| Uzavřené odsávání Fr16 – min. 72 hodin | 25 | 100 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)