TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – vyšetřovací křeslo“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, gynekologické vyšetřovací křeslo, 1ks

| gynekologické vyšetřovací křeslo, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla | ANO / NE |  |
| antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelný pánevní díl | ANO / NE |  |
| nosnost křesla minimálně 180 kg | ANO / NE |  |
| vnější rozměry max. 180x80 cm | ANO / NE |  |
| šíře ložné plochy min. 60 cm | ANO / NE |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55 - 105 cm pro bezpečný provoz | ANO / NE |  |
| plně elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl a nožní podpěry polohovatelné | ANO / NE |  |
| nezávisle pomocí elektromotorů | ANO / NE |  |
| synchronní spojení nožních podpěr pro snadné nastavení jednou rukou | ANO / NE |  |
| minimálně jeden integrovaný nožní ovladač, jeden dálkový bezdrátový nožní ovladač a ovladač pro pacientku | ANO / NE |  |
| přednaprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem | ANO / NE |  |
| bezpečnostní indikátory s automatickým zastavením křesla při kolizích | ANO / NE |  |
| integrovaná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci | ANO / NE |  |
| integrovaný držák hygienického papíru na zádovém díle | ANO / NE |  |
| integrovaná výsuvná odpadní miska | ANO / NE |  |  |  |  |
| snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních opěr | ANO / NE |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO / NE |  |
| svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel | ANO / NE |  |

B, integrovaný videokolposkop, 1ks

| integrovaný videokolposkop, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| min. FULL HD rozlišení | ANO / NE |  |
| optický zoom min. 20 x | ANO / NE |  |
| možnost pořízení fotografií i videozáznamu | ANO / NE |  |
| možnost použití barevných a polarizačních filtrů | ANO / NE |  |
| bezdrátový přenos záznamu do PC | ANO / NE |  |
| zobrazení na vestavěném LCD monitoru velikosti min. 21“ s rozlišením min. 1920 x 1080 px | ANO / NE |  |
| možnost vertikálního i horizontálního nastavení | ANO / NE |  |

C, příslušenství

| příslušenství | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| bezdrátové ovládání křesla | ANO / NE |  |
| velká nerezová miska na otočném držáku, připevněném ke gynekologickému vyšetřovacímu křeslu | ANO / NE |  |
| externí držák role papíru | ANO / NE |  |
| lékařská židlička, výškově nastavitelná s ruční aretací | ANO / NE |  |
| elektrická odsávačka | ANO / NE |  |
| rychlost sání min. 30l/min | ANO / NE |  |
| regulátor podtlaku s nastavitelnou hodnotou min. -80 kPa | ANO / NE |  |
| hladina akustického výkonu při chodu odsávačky max. 60 dB | ANO / NE |  |
| světelná signalizace chodu přístroje zabudovaná ve vypínači | ANO / NE |  |
| pojízdný stojan s eurolištou, odkládacím košíkem a antistatickými kolečky, minimálně dvě kolečka vybavena brzdou | ANO / NE |  |
| nožní spínač tlakový | ANO / NE |  |
| ochrana proti přeplnění lahví | ANO / NE |  |
| pojistná nádoba včetně víčka autoklávovatelná dle vyhlášky 306/2012 Sb. (134°, 7 min.) | ANO / NE |  |
| mechanismus pro upevnění odsávací láhve na eurolištu | ANO / NE |  |
| napájení 230 / 50Hz | ANO / NE |  |
| odkládací plocha umístěná na vršku odsávačky s možností snadného odejmutí | ANO / NE |  |
| láhev autoklávovatelná dle vyhl. 306/2012 Sb. (134 ⁰C, 7 min), včetně zařízení k uchycení lahve na eurolištu, pro jednorázové odsávací vaky o objemu 2 l – 2 ks | ANO / NE |  |
| odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m – 10 ks | ANO / NE |  |
| nožní spínač | ANO / NE |  |
| veškeré další příslušenství a spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje | ANO / NE |  |

D, Nástrojový nerezový stolek, 2 ks

| Nástrojový nerezový stolek, 2 ks |  |
| --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| rozměry min. š 470 x h 630 x v 840 mm | ANO / NE |  |
| kolečka cca 75 mm, z toho 2 bržděná | ANO / NE |  |
| odkládací plochy se 2 nerez platy | ANO / NE |  |
| horní plato lisované se zaoblenými rohy | ANO / NE |  |
| zatížitelnost plata až 30 kg | ANO / NE |  |
| pod horní odkládací plochou zásuvka o výšce cca 100 mm, | ANO / NE |  |
| spodní plato rovné | ANO / NE |  |
| všechny nerezové odkládací plochy v leštěném provedení | ANO / NE |  |
| nosná konstrukce v lakovaných profilech RAL9016 | ANO / NE |  |
| barevné provedení RAL 1034 | ANO / NE |  |

E, Spotřební materiál na 48 měsíců

| Spotřební materiál na 48 měsíců |
| --- |
| druh spotřebního materiálu | množství |
| jednorázové odsávací vaky | 1 200 ks |
| odsávací hadice se stop-ventilem o délce min. 1,5 m | 1 000 ks |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)