TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – akumulátorová vrtačka pro traumatologii a chirurgii““

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

- Předmětem dodávky je bateriově napájená modulární vrtačka s pilou pistolového tvaru pro vrtání, frézování a řezání kostí pro traumatologii a chirurgii v kompletním vybavení včetně nabíjecí stanice viz. níže uvedená specifikace.

| Akumulátorová vrtačka s pilou, 1 ks | 1. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| modulární stroj s výměnnými nástavci | ANO / NE |  |
| váha do 1 kg vč. baterie | ANO / NE |  |
| kapacita baterie alespoň 15Wh | ANO / NE |  |
| plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště | ANO / NE |  |
| levotočivý a pravotočivý chod motoru | ANO / NE |  |
| okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště | ANO / NE |  |
| okamžitý reverzní chod | ANO / NE |  |
| ochrana proti přehřátí motoru | ANO / NE |  |
| nástavce: | ANO / NE |  |
| 1 ks nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování. Upínání vrtáků min. do 7mm | ANO / NE |  |
| 1 ks nástavec rychloupínací pro vrtáky AO | ANO / NE |  |
| 1 ks nástavec pro K-dráty s rozsahem minimálně 0,8-3mm průměru drátů | ANO / NE |  |
| 1 ks nástavec sagitální pily. | ANO / NE |  |  |  |  |
| 2 ks nabíjecí baterie bez paměťového efektu (např. Li-Ion) vč. zajištění sterility bez nutnosti sterilizace samotné baterie. | ANO / NE |  |

| Nabíjecí stanice, 1 ks | 2. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| nabíjecí stanice pro nabíjení minimálně 2 baterií současně | ANO / NE |  |
| funkce formátování baterií pro obnovení nejvyšší možné kapacity baterie | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)