Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci

„ZATEPLENÍ BUDOVY RESTAURACE BESEDA, ŠTEFÁNIKOVA 3, HODONÍN“

Vážení uchazeči,

Na základě obdržených dotazů k zadávací dokumentaci uveřejňujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Součástí PD není výpis plastových a hliníkových výplní otvorů. Chybí bližší specifikace jako např. konkrétní rozměry, dělení, schéma otevírání, požadavky na kování apod. Prosíme o doplnění výpisu prvků, tyto specifikace mají výrazný vliv na cenu.

Odpověď č. 1

Je doplněn výpis výplní otvorů (zámečnických i plastových) včetně členění

Dotaz č. 2:

Součástí PD chybí také specifikace zámečnických prvků – vrata/kovaná brána  (navržené profily, kilogramy apod.). Prosíme o doplnění tyto specifikace mají výrazný vliv na cenu.

Odpoveď č. 2:

Je doplněn výpis zámečnických výrobků včetně brány.

Dotaz č. 3:

Součástí PD je neúplná technická zpráva (pouze jeden list), prosíme o doplnění kompletní zprávy včetně části B.

Odpověď č. 3:

Kompletní zprávy jsou znovu dodány.

Dotaz č. 4:

Součástí výkazu výměr není zábor veřejných ploch. Prosíme o informaci, zda bude hradit investor, nebo zda tyto náklady zahrnout do položkového rozpočtu (např. v položce zařízení staveniště).

Odpověď č. 4:

Náklady na zábor veřejných ploch (chodník před objektem) budou součástí nákladů na zařízení staveniště, délka záboru závisí na možnostech dodavatele

Dotaz č. 5:

Prosíme o upřesnění:  ve výkazu výměr je položka č.74 a 75 parotěsná folie nehořlavá  a pojistná hydroizolační folie nehořlavá Prosíme o upřesnění o jakou skladbu a jaký materiál  se jedná jelikož ve výkrese v řezu A-A není nic uvedeno a v PBŘ také ne.

.

Odpověď č. 5:

Pol. 74 – ve skladbě zateplení stropu v půdním prostoru je navržena parozábrana N110 samozhášivá, na nehořlavost nejsou kladeny požadavky. Pol. 75 – položka nebude provedena, podstřešní folie byla provedena při výměně krytiny

S ohledem na výše uvedené dodatečné informace k zadávací dokumentaci prodlužuje zadavatel  lhůtu pro podání nabídek, to do 11.12.2014 do 9.00 hodin. Místo pro podání nabídek se nemění.

Ing. Hana Valová

Pověřená výkonem zadavatelských činností

Přílohy:

Soubor: A + B1 Zprávy DSP

Soubor: Beseda – plastové výrobky

Soubor: Beseda – zámečnické výrobky

Soubor: Vrata