Předmět veřejné zakázky

Název zakázky: 		Zálohovací NAS server

Předmět zakázky: 		Dodávka NAS serveru pro zálohování serverové infrastruktury

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka NAS serveru pro zálohování serverové infrastruktury v budově VIDA! science centra a to HW, operačního systému a příslušenství. Dodané zboží musí být nové a určeno pro český trh. Níže uvedené parametry a požadavky jsou minimální, všechna dílčí kritéria musí být splněna. Doplnění technikou je plánováno jako investiční akce.

Technická specifikace zakázky:

Technická specifikace je závazná, musí splnit nejméně uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. Objednatel preferuje komplexní vzájemně kompatibilní řešení jednotlivých součástí vzhledem k záruce, servisu, údržbě a systémovému použití. Záruka musí být min. 36 měsíců.

Zálohovací NAS server                                                                                                                                      1 ks

Velikost, tvar a vnitřní uspořádání:

- varianta rack, Min. 8 pozic pro disky 3.5" SATA HDD

- Posuvné kolejnice pro uchycení serveru v racku.

CPU: min. jednosocketový systém, osazený procesorem s min. 4 fyzickými jádry, základní takt min. 2,2 GHz. Výkon minimálně 4500 bodů benchmark dle www.cpubenchmark.net

RAM: na MB min. 2 sloty, podpora pamětí typu min DDR4, Rozšířitelný min. na 32 GB RAM.

Osazená kapacita paměti min. 4 GB

Diskový subsystém:

- podpora následujících režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10

Minimální požadovaná hrubá kapacita:

- minimálně 70TB na 10tis. ot. nebo 7,2tis. ot. SATA discích v 2,5“ / 3,5” velikosti (velikost jednoho disku maximálně 14TB), maximální rychlost čtení/zápis minimálně 260 MB/s,     MTBF 2,5 milionů hodin. Kompatibilní se serverem dle seznamu kompatibility.

Interface:

- min. 2x USB 3.0

- min. 4x RJ-45 1GbE LAN port

- stavové LED na čelním panelu

Napájecí zdroje:

- Dva napájecí zdroje plně redundantní a bez omezení výkonu serveru v případě výpadku jednoho zdroje.

Rozšiřující sloty:

- min. 1 slot PCIe Gen3 x8 (x4 linky)

Další síťové porty (mohou být řešeny přídavnou kartou):

- min. 2x 10GbE SFP+

Další rozšiřující paměť RAM:

- modul s min. 4 GB DDR4 s ECC technologií. Kompatibilní se serverem.