Příloha č. 1 a – specifikace předmětu plnění

Procesor: min 15000 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/laptop.html k datu 20.7.2023 (viz. obrázek 1 níže), nutná podpora virtualizačních technologií

Paměť: DDR4 16 GB (pokud budou 2x8GB musí být oba stejný typ i časování)

Toto neplatí, pokud je již 8 GB napájeno na desce.

Disk: min 500 GB SSD NVMe

Podpora úložiště: Až dva disky, 2x M.2 SSD

Display: min 15’’ Full HD, antireflexní min. svítivost 300 nits

Material: Materiál pouzdra: Hliník (horní část), PC + ABS (spodní část)
Síť: LAN 10/100/1000

Wi-Fi: podpora IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth: min 5.0

Webová kamera: integrovaná

Kamera: Infračervená a FHD 1080p s ochranou soukromí Závěrka

Mikrofon: integrovaný

Numerická klávesnice: ANO

Klávesnice: Podsvícená, česká / slovenská

Zabezpečení: Trusted Platform Module SecutityChip (TPM 2.0)

Baterie: min 57Wh.

Konektory:

Nabíjení přes Konektor USB-C

VGA – možno řešit redukcí (v tom případě redukci dodat, 5 kusů)

HDMI, Display Port

Jack 3,5 – stereo a mikrofon zvlášť, nebo combo

Operační systém: Windows 11 PRO

Vyžadovaná Konektivita:

PŘIPOJENÍ
Ethernet: 100/1000M
WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1
Standardní porty:
1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
1x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.2)
1x HDMI 1.4b
1x Ethernet (RJ-45)
1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
Dokovací stanice: Podporována různá dokovací řešení přes USB-C.

Obrázek 1.