Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku Digitalizace 2023   – Technická specifikace:

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jílová 164/36g.

Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní ceny ke každé položce.

Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.

4. část – Diametrál výukový panel

- Diametrál výukový panel – 4 ks

- Výukový panel musí sloužit k výuce zapojení automatizačních úloh. Panel musí ověřovat navrhovaná zapojení a sloužit i pro výuku programování logického programovatelného počítače PLC.

- Výukový panel musí být konstruován tak, aby bylo možno ověřit základní návrhy bez potřeby dalších zařízení. Programovatelný modul se musí programovat přímo na displeji, nebo prostřednictvím originálního software spojený s PC přes datovou zásuvku RJ45.

- Základním modulem panelu musí být PLC Siemens LOGO.

- Vstupy logického modulu musí být rozděleny na vstupy digitální a vstupy umožňující zpracovat digitální i analogové hodnoty.

- Výstupy logického modulu musí být spínací kontakty a musí být odděleny od napájecího napětí i od vstupů modulu.

Technické parametry:

- Siemens LOGO PLC 24RC

- RCSiemens LOGO Power

- Zásuvka 230VAC/16A

- Miniaturní kolébkový vypínač, 5 ks

- Signálka červená 230 VAC

- Síťový vypínač

- Bezpečnostní zdířka 4 mm, černá,16ks

- Bezpečnostní zdířka 4 mm, červená, 4ks

- Bezpečnostní zdířka 4 mm, modrá, 4ks

- Datová zásuvka Rj45 Cat6

- Červená LED 5 mm, 8ks

- Zelená LED 5 mm, 16ks

- Víceotáčkový potentiometr (aripot), 5otáček, 2ks

- Toggleswitch3-poleswitching ON-OFF-ON panel

Cena bez DPH……………………………..

DPH ….%.................................................

Cena včetně DPH…………………………

V				Dne:

Podpis: