Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku Digitalizace 2023   – Technická specifikace:

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jílová 164/36g.

Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní ceny k položce.

Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.

6. část – Programovatelný automat

- Programovatelný automat (PLC) v průmyslovém standardu – 5 ks

- napájení 12V nebo 24V DC

- vestavěný display

- vestavěná ovládací tlačítka (min. 5 ks)

- montáž na DIN lištu 35 mm

- počet DI: minimálně 8

- počet AI: minimálně 4

- rozlišení AI: minimálně 12 bit

- počet DO: minimálně 4

- typ DO: relé 10A 230 VAC / 10A 30VDC

- rozsah pracovních teplot minimálně -20 až +50 st. C

- napájecí zdroj (DIN lišta) součástí

- přepravní a skladovací kufr součástí

- ethernet

- Modbus TCP/IP

- Modbus RTU

- vývojové prostředí součástí (více než 400 funkčních bloků)

Cena bez DPH……………………………..

DPH ….%.................................................

Cena včetně DPH…………………………

V				Dne:

Podpis: