Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku Digitalizace 2023   – Technická specifikace:

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jílová 164/36g.

Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní ceny ke každé položce.

Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.

8. část – Kamera, servisní přístroj

- Termokamera – 1 ks

- tepelný rozsah -30 °C   -+650 °C,

- rozlišení minimálně 160x120 pixelů

- zobrazení tepelných nepřesností od 0,1 °C

- propojení se zařízením iOS a Android k ukládání, sloužící jako druhý displej, nebo dálkové ovládání

- paralelní generování skutečného obrazu spolu s teplotním snímkem

- indikátor IFOV

- profesionální software pro vyhodnocení snímků v PC, možnost uložení snímků ve formátu JPG

- fixní ostření, obnovovací frekvence min. 9 Hz

- Rozhraní USB 2.0 micro

- vnitřní paměť minimálně 2,5GB

- třída ochrany minimálně IP54

- provozní doba minimálně 4 h

- hmotnost kamery max.0,52Kg

- záruka min. 2 roky

- Obsah balení: Termokamera, Rádiový modul WLAN, síťový zdroj, software pro PC, kufřík, Li-ionový akumulátor, výstupní protokol z výroby

Cena bez DPH……………………………..

DPH ….%.................................................

Cena včetně DPH…………………………

- Servisní přístroj – 2 ks s bezdrátovou vakuovou sondou a bezdrátovými klešťovými sondami

- Indikace: grafické zobrazení v aplikaci nebo na obrazovce digitálního servisního přístroje

- Klešťový teploměr: měření teploty na chladicích, klimatizačních a topných systémech – pomocí bezdrátovému připojení k chytrému telefonu nebo tabletu,

- Automatické připojení přes Bluetooth® k aplikaci mobilního telefonu dodávané výrobcem zdarma k přístroji

- Stupeň krytí IP 54

- Stejný rozsah měření tlaku HP/LP – až do 60 barů

- Přesnost měření tlaku -> 0.5 % z Fs

- Počet uložených chladiv – až 90

- Dosah až 150 m

- měřící rozsah teplota -50+150C /tlak -1-60bar

- přesnost +- 0,5C

- rozlišení 0,1C

- připojení sondy 2x plug-in (NTC)

- Požadavky na sadu: chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 4cestným blokem ventilů, 1 x bezdrátová vakuová sonda (Bluetooth), 2 x bezdrátové klešťové sondy (Bluetooth, NTC), kufr

Cena bez DPH……………………………..

DPH ….%.................................................

Cena včetně DPH…………………………

V				Dne:

Podpis: