# Příloha č. 2 -Technická specifikace - k zakázce s názvem:

# Serverová technologie a konektivita pro budovy Vranovská a Pionýrská

# Požadavky na zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží Uchazeč ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží včetně jeho všech použitých vnitřních součástí musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první a jediný uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Zařízení bude registrováno po celou dobu trvání servisního kontraktu v systému výrobce a servisní služby související bude zajišťovat jeho výrobce.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK Pozn. zadavatele: Uchazeč uvede název a typ/model nabízeného plnění a podrobný popis, ze kterého bude jasně zřejmé, že nabízené plnění splňuje výše uvedené technické požadavky nebo pokud předmět plnění splňuje popsaný požadavek, stačí vyplnit do pole pouze „ano“ (obdobně v dalších polích tohoto dokumentu, které dodavatel vyplňuje)

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Z pohledu zjednodušení správy požadujeme infrastrukturu skládající se z diskového pole, serverů a LAN/SAN switchů od jednoho dodavatele, s jednotnou technickou podporou na L1 v českém jazyce, s dostupností 24/7 na jednom kontaktním čísle.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Dodávka diskového pole, serverů a switchů, musí tvořit jeden komplexně funkční celek.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# 1ks primárního diskové pole

- Výrobce umístěný za poslední tři roky stabilně v kvadrantu Leaders, Gartner Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Formát určený pro montáž do 19“ racku, maximální rozměr zařízení 2U (v poptávané konfiguraci).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí mít minimálně dva, současně aktivní, diskové řadiče.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Minimální konfigurace každého řadiče:

- 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache)

- 8 ks front-end portů 25 Gb iSCSI

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Osazení disky:

- Min 10 ks disků SAS 3.84TB SSD SAS, Read Intensive up to24Gbps

- Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap).

- Možno osadit minimálně 270 disků celkem – s využitím expanzních shelfů

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Licence pro níže uvedené funkcionality pole musí být zahrnuty v cenové nabídce. Licence musí být pro maximální celkový objem instalované kapacity pole (nejméně však pro 1PiB per controller) a maximální počet připojitelných serverů (nejméně však pro 128 serverů).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí umožnit konfigurovat SSD disky jako minimálně Read cache pro akceleraci Read operací.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí obsahovat funkci eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection) a thin provisioning.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat automatický tiering mezi nejméně 3 výkonnostními diskovými tiery. Pole musí umožňovat automatizovaný přesun dat mezi různými typy disků v závislosti na jejich typu a rychlosti, aby byla dosažena maximální efektivita. Méně využívaná data jsou automaticky umístěna na méně výkonných discích.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat minimálně asynchronní zrcadlení po 10Gbit/s síti mezi různými modely polí ze stejné produktové řady.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí umožnit vytváření snapshotů, dále minimálně – snapshotů ze snapshotů (řetězení), read-only snapshotů a více paralelních snapshotů z jednoho zdroje

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí být certifikované pro VMWARE Site Recovery Manager a obsahovat veškerý potřebný SW pro řešení disaster recovery s využitím VMWARE SRM

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat bez doplatků následující technologie: Volume Copy, Encryption (SED) drives, PowerVault Manager, CloudIQ

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Součástí řešení musí být plugin modul pro VMWARE vCenter pro management z prostředí VMWARE

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Je požadován záruční servis 7 let, SLA 4 hodiny pro kritickou infrastrukturu. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Požadujeme dodání včetně veškeré potřebné kabeláže (LAN kabely, SFP28 kabely, napajecí kabely …)

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# 4ks serverů pro virtualizaci a VDI/AI

Požadujeme dodávku 4 identických serverů pro virtualizaci, VDI/AI. Pro každý server požadujeme konektivitu 2x25Gbit SAN a 2x25Gbit LAN.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška serveru max. 2U (volně stojící variantu serveru nepřipouštíme), požadujeme možnost vysunutí serveru z „racku“ za provozu bez nutnosti úpravy kabeláže pro tento úkon | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet socketů | Minimálně 2 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Procesor (server bude osazen 2x CPU) | Nejméně 24 jader / 48 threads Základní frekvence nejméně 2.89 GHz Spotřeba (jmenovitá) max. 201W L3 Cache minimálně127MB Procesor musí být plně kompatibilní s VMWare ESXi 8.0 U1 Uvedení procesoru na trh: Q1/2022 nebo novější | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM | Min. 512 GB Registered DDR5-4800 minimální velikost jednoho modulu 64GB podpora advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby paměti) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost instalovatelné RAM | Min. 2,9 TB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora TPM | Alespoň verze 2.0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Úložiště pro hypervisor | Alespoň 1* 460 GB SSD s podporou propojení pomocí RAID 1 v možné konfiguraci 2* osazené úložiště. Úložiště je určeno pro běh hypervizoru, podpora boot OS Windows Server aktuální verze a Hypervisoru VMWARE ESXi v aktuální verzi na trhu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| HDD (interní disky) | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ HDD | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet HDD slotů | 0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Řadič disků | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kompatibilita s OS | MS Windows 2019 Server a vyšší Linux VMware vSphere 8.0 a vyšší | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující porty | Alespoň 6 x8 FH + 2 x16 LP (Generace 4 nebo vyšší) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující karty | Karta pro podporu VDI/AI alespoň 24GB GDDR6 maximální spotřeba 72W rozhraní PCIe Gen 4, x16 lanes chlazení – pasivní propustnost pamětí – alespoň 299 GB/s počet výstupů na monitor – nepožadujeme minimální výkon - FP32 30.2 TFLOPS, TF32 Tensor Core 119 TFLOPS, FP16 Tensor Core 241 TFLOPS, BFLOAT16 Tensor Core 242 TFLOPS, FP8Tensor Core 484 TFLOPS, INT8 Tensor Core 485 TOPS | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet Ethernet připojení | Min. 6 porty | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Síťová konektivita | Min. 4x25GBps SFP28, 2x 1Gbit RJ45 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| USB porty, VGA | Min. 3xUSB, z toho alespoň 1 port USB 3.0 Alespoň 1 x USB 2.0 1 x VGA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Redundantní prvky | Ventilátory i zdroje vyměnitelné za provozu serveru | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Napájecí zdroj (server bude osazen dvěma zdroji) | Minimální výkon jednoho zdroje 1399W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Operační systém | Ne | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Dálková správa serveru | vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní ochrana heslem zabezpečení komunikace SSL vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní) virtuální KVM konsole podpora viruálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Veškerý dodávaný hardware je nový a doposud nepoužitý | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka / podpora | Pro dodané položky serverů požadujeme minimální záruku a podporu po dobu 60 měsíců formou NBD poskytovanou přímo výrobcem hardware a to v místě instalace. Požadujeme podporu na bezplatný upgrade a update FW po dobu platnosti záruky. Požadujeme podporu na funkcionality HW ale i FW od dodavatele po dobu platnosti záruky/podpory. Záruka na uvedená zařízení musí být ověřitelná na portálu výrobce, jak její délka, tak typ záruky. | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serveru (powercord, SFP28 kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# 1ks serveru pro management

Požadujeme dodávku 1ks serveru pro management prostředí. Požadujeme konektivitu 2x 10Gbit do LAN.

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška serveru min. 1U (volně stojící variantu serveru nepřipouštíme), požadujeme možnost vysunutí serveru z „racku“ za provozu bez nutnosti úpravy kabeláže pro tento úkon | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet socketů | Minimálně 1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Procesor | Nejméně 8 jader / 16 threads Základní frekvence nejméně 2.59 GHz Spotřeba (jmenovitá) max. 66W Cache minimálně 15,9MB Procesor musí být plně kompatibilní s VMWare ESXi 8.0 U1 Uvedení procesoru na trh: Q2/2021 nebo novější | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM | Min. 64 GB DDR4 minimální velikost jednoho modulu 32GB podpora advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby paměti) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost instalovatelné RAM | Min. 128GB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora TPM | Alespoň verze 2.0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Úložiště pro hypervisor | Bez úložiště | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| HDD (interní disky) | Podpora SSD/HDD | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ HDD | Minimálně 2* 480GB SSD v konfiguraci RAID 1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet HDD slotů | Minimálně 8 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Řadič disků | Podpora alespoň RAID 0, 1, 10 Podpora SAS/SATA , rychlost 12Gbps / 6 Gbp | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kompatibilita s OS | MS Windows 2019 Server a vyšší Linux VMware vSphere 8.0 a vyšší | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující porty | Alespoň 2x PCIe x8 Gen4 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující karty | nepožadujeme | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet Ethernet připojení | Min. 4 porty | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Síťová konektivita | Min. 2x10GBps SFP+, 2x 1Gbit RJ45 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| USB porty, VGA | Min. 3xUSB, z toho alespoň 1 port USB 3.0 Alespoň 1 x USB 2.0 1 x VGA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Redundantní prvky | Ventilátory i zdroje vyměnitelné za provozu serveru | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Napájecí zdroj (server bude osazen dvěma zdroji) | Minimální výkon jednoho zdroje 599W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Operační systém | Ne | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Dálková správa serveru | vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní ochrana heslem zabezpečení komunikace SSL vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní) virtuální KVM konsole podpora viruálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Veškerý dodávaný hardware je nový a doposud nepoužitý | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka / podpora | Pro dodané položky serverů požadujeme minimální záruku a podporu po dobu 60 měsíců formou NBD poskytovanou přímo výrobcem hardware a to v místě instalace. Požadujeme podporu na bezplatný upgrade a update FW po dobu platnosti záruky. Požadujeme podporu na funkcionality HW ale i FW od dodavatele po dobu platnosti záruky/podpory. Záruka na uvedená zařízení musí být ověřitelná na portálu výrobce, jak její délka, tak typ záruky. | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serveru (powercord, SFP+ kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# LAN/SAN switche

Požadujeme dodání 4 identický LAN/SAN switchů.

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška prvku max 1U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet napájecích zdrojů | Minimálně 2 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet a typ portů | Minimálně 12x portů s podporovanou rychlostí 10/25Gbit nebo vyšší Minimálně 3 porty s podporovanou rychlostí alespoň 10/25/40/50/100 Gbit | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM / úložiště / packet buffer | Min. 8GB RAM Min. 16GB SSD Min. 32MB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Spotřeba | Maximální spotřeba nepřesáhne 1600W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Management | Alespoň WebManagement a CLI | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka / podpora FW (OS) | Minimálně 60 měsíců s podporou typu NBD Požadujeme podporu na bezplatný upgrade a update FW (OS) po dobu platnosti záruky Požadujeme podporu na funkcionality HW ale i FW (OS) od dodavatele po dobu platnosti podpory Z pohledu bezpečnosti nesouhlasíme s dodávkou OS / FW ve formě opensource | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serverů a pole (powercord, SFP+ kabely, SFP28 kabely, QSFP kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Switch pro management

Požadujeme dodávku 1ks switche pro management prostředí včetně všech potřebných prvků pro montáž do RACKu, propojovací kabelů (LAN, SFP+), napájecího kabelu.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení a typy portů |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Třída zařízení | L2/L3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Formát zařízení | Rack mount | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost zařízení | Max 1U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet 1 gigabit portů RJ-45 | Min 24 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet portů 10Gbit/s porty s možností převodníku SFP+ | Min 4 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Plná propustnost portů (wirespeed) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Celková propustnost přepínače | Min. 176Gbps | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora standardu pro napájení portů 802.3af a 802.3at | Není vyžadována | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| L2 vlastnosti přepínaní |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Značkování VLAN dle standardu 802.1Q (VLAN tagging) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ochranní mechanismu detekce jednosměrné komunikace (UDLD) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1s (MSTP) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1w (RSTP) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Standardní výbava ochrany portů protokolu STP pomocí konfigurace BPDU, Loop a Root guard mechanizmů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora VLAN | Alespoň 4096 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora privátních VLAN anebo izolace komunikace koncového zařízení v dané VLAN | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora mapování VLAN | Ano VLAN 1:1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora dvojitého značkováni VLAN pro vytvoření páteřní logické segmentace s možností připojování pracovišť bez potřeby rekonfigurace stávajících LAN segmentů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podporovaná velikost paketů | Až 9000 bajtů (jumbopacket) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| L3 vlastnosti |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora statického směrováni | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost nastavit IPv4 adresu na fyzický port, agregovaný port a přepínaný virtuální port | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora IPv6 směrování | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vlastnosti stohování |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | Min 4 zařízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kapacita stohovacího propojení podle počtu portů a prvků v stohu | Alespoň 20Gb | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přepojení stohu pomocí standardního kabelu pro ethernet komunikaci. | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Jednotná konfigurace stohu | IP adresa, správa, konfigurační soubor | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Minimální 8 portů v jedné skupině dle standardu IEEE 802.3ad | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Alespoň 8 skupin pro seskupování portů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) minimálně pro statické směrování | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zabezpečení a řízení komunikace |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora QoS, 8 hardwarových front, klasifikace provozu do tříd | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost omezovat rychlost přenosu dat | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1x včetně automatického přiřazování VLAN | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora web autentifikace pro řízení přístupu do sítě | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora ochrany DHCP serveru (DHCP snooping) a včetně podpory filtrace provozu na základě zdrojové adresy | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora ochrany proti posílání neplatných ARP dotazů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Integrovaná ochrana zařízení proti DoS | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní požadavky |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora zrcadlení VLAN na port (analýza komunikace v dané VLAN) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora správa přes web a SSH protokol pomocí CLI (příkazové řádky) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora SNMP v1,2 a 3, Syslog | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístup ke konzolovému portu z přední strany přepínače | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora RADIUS a TACACS autentifikace | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Požadavky na záruku a servis |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost bezplatný upgrade firmware dostupný přes web výrobce. Minimální záruku a podpora produktu | Minimálně 60 měsíců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Záložní zdroje a příslušenství

Požadujeme dodávku 2 identických kusů záložních zdrojů včetně management karty a senzoru prostředí a

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Záložní zdroj s možností montáže do racku nebo volně stojící | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Výkon | Alespoň 2999VA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Grafický display s možností zobrazení základní parametrů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Baterie a jejich management | Bateriový management, možnost autotestu (vazba na komunikační display) Možnost výměny baterii bez nutnosti odstavení záložního zdroje | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Výstup | 2 samostatné skupiny výstupních zásuvek | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora virtualizace | Ano, pomocí bezplatného SW pro platformu Windows a VmWare | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost nouzového vypnutí | Podporou kontaktu pro nouzové vypnutí | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| SW pro jednotný management | Ano, bezplatný pro minimálně 10 zařízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nutná kompatibilita se stávajícím řešení | Ano, se SW pro management zařízení Eaton (je provozováno na stávající infrastruktuře) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Konektivita management karty | Podpora rychlosti alespoň 1Gbit na portu RJ45 s podporou auto sense | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Senzory prostředí | Alespoň jeden kombinovaný senzor prostředí pro měření veličin vlhkost a teplota s integrovaným alespoň dvěma kontakty NO/NC Možnost připojení alespoň 3 kombinovaných senzorů | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Komunikační protokoly | Minimálně následující: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Příslušenství | Alespoň dvě rozvodnice (alespoň jedna pro každý záložní zdroj), s rozsahem v součtu s minimálně 12 zásuvkami IEC. Maximálně 2 U pro 12 IEC zásuvek, požadujeme technologii s montáží do RACKu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serverů, pole a switchů (powercord, propojovací přívodní kabel mezi rozvodnice a záložní zdroj, propojovací silové kabely, LAN kabely, kabely pro připojení senzorů…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka | Požadujeme minimální záruku po dobu 24 měsíců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

Při dodávce musí být splněn požadavek výrobce na odbornou montáž v souladu s platnou legislativou. V případě, dodávky záložních zdrojů s pevným přívodem požadujeme dodávku včetně elektroinstalace pro realizaci připojení záložních zdrojů (přívod, napojení záložních zdrojů, rozvaděč po záložní zdroje, instalaci, revizi …). Možný dodavatel uvede soubor splňující tyto požadavky včetně nacenění v samostatné příloze.

# Rozvaděčová skříň pro instalaci serverů a diskového pole

Požadujeme dodávku 1ks instalační rozvaděčové skříně pro instalaci serverů, diskového pole, switchů a příslušenství

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Výška rozvaděče | Alespoň 42U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Šířka rozvaděče | Alespoň 800mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Hloubka rozvaděče | Alespoň 1200mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ instalace | Pevná (nepřipouštíme mobilní skříň na kolečkách) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost | Alespoň 1200kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ dveří | Perforované | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Virtualizační SW

Upgrade stávajícího virtualizačního podkladu VmWare Essential 6.0 na VmWare Essential Plus 8 s podporou na období 72 měsíců. Licence musí zahrnovat podporu pro 3 HW nody, SW podporu a možnosti bezplatného upgrade na nové verze po celou dobu podpory.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# SW licence

Požadujeme dodávku zcela nových doposud nepoužitých licencí pokrývajících veškerý výše uvedený HW (pokrývat počet socketů a počty jader). Pro virtualizované servery požadujeme dodávku serverového OS s možností neomezeného běhu virtuálních strojů na každém HW serveru. Pro management server požadujeme dodávku serverového OS s možností běhu alespoň 2 virtuálních strojů. Požadujeme plnou kompatibilitu s MS AD (stávajícím systémem Windows 2012 R2), požadujeme dodání posledních verzí daného operačního systému.

Celkem tedy:

4ks	serverový OS s neomezeným počtem virtuálních strojů

1ks	serverový OS s možností běhu alespoň 2 virtuálních strojů

Veškeré licencování musí být v plném souladu s licenčními ujednáními výrobce. Nepřipouštíme dodávku OEM licencí nebo ROK licencí s vazbou na konkrétního výrobce HW.

Požadujeme dodávku licencí vázaných na zařízení k výše uvedenému operačnímu systému.

Celkem tedy:

560ks 	licence přístupu vázaná na HW pro serverový operační systém uvedený výše

150ks	licence vzdáleného přístupu – vázaná na HW pro serverový operační systém uvedený výše

Veškeré licence požadujeme dodat v poslední verzi udávané výrobce. Příklad: pro systém Windows server se jedná o verzi 2022 a to pro všechny licence (tedy jak Device CAL, tak RDS Device CAL).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# Instalace a implementace

Součástí dodávky je instalace v serverovně v 1.NP v areálu SPŠ chemická, Vranovská 65, 614 00, Brno-Husovice v následujícím rozsahu:

Osazení nového datového rozvaděče do serverovny

Instalace veškerého HW do datového rozvaděče

Konfigurace a instalace SAN infrastruktury pro 4 HW servery, diskové pole

Instalace a konfigurace VmWare včetně vCenter serveru

Konfigurace diskového pole (RAID 6)

Napojení diskového pole do nainstalovaného VmWare

Přenos stávajícího řešení do nové infrastruktury a její následná náhrada dle dalších bodů

Instalace a konfigurace 20 virtuálních strojů se serverovým OS

Instalace a konfigurace MS AD, MS NPS, konfigurace domeny, vytvoření vhodné struktury pro školské zařízení

Přenos uživatelských účtů včetně dat (účty studentů, učitelů a neškolských zaměstnanců)

Provedení vazbu na CISCO CT3504 pro přístup studentů pomocí WiFi

Provedení vazby AD na tiskové řešení

Provedení vazby AD na firewall Watchguard (VPN, AD autorizace)

Provedení instalace a převodu systému s MS SQL

Provedení instalace a převodu systému Bakaláři

Provedení instalace a převodu systému Perm

Provedení instalace a převodu systému ACE ÚČTO

Provedení instalace a převodu systému ACE EMA

Provedení instalace a převodu systému Z-WARE

Provedení instalace a převodu systému pro start bezdiskových stanic

Instalace terminálových serverů pro studenty

Instalace terminálových serverů pro vyučující a pracoviště ve třídách

Provedení vazby AD na přístup do switchů

Vytvoření struktury VLAN a jejich přiřazování na bázi MAC bas autority

Zaškolení obsluhy

DOPLNÍ ÚČASTNÍK