Veřejná zakázka s názvem: „Vybavení budovy Pionýrská“

Příloha č. 2 ZD Technická specifikace

Příloha č. 1 podepsané smlouvy

Technická specifikace pro dodávku školních tabulí – typ 1:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Rozměry tabule: | Třídílná tabule, rozměr zavřené tabule 200cm*120cm (dělení 1:2:1 - rozevírací), poměr stran středního dílu pro podporu projekce v poměru 16:9, Minimální tloušťka 20mm | …. |
| Vertikální posun tabule: | ano | …. |
| Nosná konstrukce: | Pylony z Al nebo Al slitiny, konstrukce pro výškový posun tabule z Al nebo Al slitiny. Požadujeme povrchovou úpravu eloxací povrchu. | …. |
| Odkládací polička: | Ano, požadujeme velkou odkládací poličku | …. |
| Plocha pro popis lihovým fixem: | Ano - odolný keramický/magnetický povrch vhodný pro náročné školní prostředí | …. |
| Záruka na keramický povrch: | Minimálně 25 let | …. |
| Specifikace části s keramickým povrchem: | Keramický povrch vhodný pro dotyk perem i prstem | …. |
| Plocha pro popis křídou: | Ano, matná zelená | …. |
| Rozložení popisných ploch (barva / popis) | ZBBBBZ Z – zelená / křída B – keramický bílý povrch / popis lihovým fixem | …. |
| Možnost promítání na tabuli pomocí osazeného projektoru: | Ano na plochy BB uprostřed tabule v maximální možné ploše odpovídají projekci 16:9 | …. |
| Možnost osazení projektoru: | Ano | …. |
| Kompatibilita s interaktivními a neinteraktivními projektory: | Ano (například - kompatibilní s originálním držákem projektoru a interaktivní jednotky Epson) | …. |
| Zaručení kompatibility s projekční technikou: | Ano, pouze v kombinaci s originálním držákem pro projekční techniku (neumožňujeme osazení neoriginálních držáků) | …. |
| Možnost aretace dataprojektoru: | Možnost přesného nastavení projektoru jednotlivě pro osu: X, Y, Z | …. |
| Možnost doplnění o další periferie: | Ano - Možnost montáže periférií (mini PC, Apple TV, apod.) do těla držáku projektoru bez nutnosti dalších zásahů do konstrukce tabule | …. |
| Způsob přepravy po budově | Snadný způsob dovážení pylonového systému bez nutnosti jakékoliv demontáže (zaručení správného sesazení přímo výrobcem) | …. |
| Instalace na místě plnění: | Ano | …. |
| Doprava do místa plnění: | Ano | …. |

Technická specifikace pro dodávku školních tabulí – typ 2:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Rozměry tabule: | Třídílná tabule, rozměr zavřené tabule 200cm*120cm (dělení 1:2:1 - rozevírací), poměr stran středního dílu pro podporu projekce v poměru 16:9, Minimální tloušťka 20mm | …. |
| Vertikální posun tabule: | ano | …. |
| Nosná konstrukce: | Zvedací stojan | …. |
| Odkládací polička: | Ano, požadujeme velkou odkládací poličku | …. |
| Plocha pro popis lihovým fixem: | Ano - odolný keramický magnetický povrch vhodný pro náročné školní prostředí | …. |
| Záruka na keramický povrch: | Minimálně 25 let | …. |
| Specifikace části s keramickým povrchem: | Keramický povrch vhodný pro dotyk perem i prstem | …. |
| Plocha pro popis křídou: | Ano, matná zelená | …. |
| Rozložení popisných ploch (barva / popis) | ZBBBBZ Z – zelená / křída B – keramický bílý povrch / popis lihovým fixem | …. |
| Možnost promítání na tabuli pomocí osazeného projektoru: | Ano na plochy BB uprostřed tabule v maximální možné ploše odpovídají projekci 16:9 | …. |
| Možnost osazení projektoru: | Ano | …. |
| Kompatibilita s interaktivními a neinteraktivními projektory: | Ano (například - kompatibilní s originálním držákem projektoru a interaktivní jednotky Epson) | …. |
| Zaručení kompatibility s projekční technikou: | Ano, pouze v kombinaci s originálním držákem pro projekční techniku (neumožňujeme osazení neoriginálních držáků) | …. |
| Možnost aretace dataprojektoru: | Možnost přesného nastavení projektoru jednotlivě pro osu: X, Y, Z | …. |
| Možnost doplnění o další periferie: | Ano - Možnost montáže periférií (mini PC, Apple TV, apod.) do těla držáku projektoru bez nutnosti dalších zásahů do konstrukce tabule | …. |
| Způsob přepravy po budově | Snadný způsob dovážení pylonového systému bez nutnosti jakékoliv demontáže (zaručení správného sesazení přímo výrobcem) | …. |
| Instalace na místě plnění: | Ano | …. |
| Doprava do místa plnění: | Ano | …. |

Technická specifikace pro dodávku dataprojektorů + držáku – specifikace A:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Montáž: | Požadujeme plnou kompatibilitu se školními tabulemi specifikovanou výše | …. |
| Projekční vzdálenost | Ultrakrátká projekční vzdálenost: min. projekční poměr 0,30:1 nebo méně | …. |
| Světelný výkon: | alespoň 4000 ANSI | …. |
| Projekční systém: | technologie, která je schopná zajistit stejný bílý i barevný světelný výstup v deklarovaném výkonu | …. |
| Nativní rozlišení | Alespoň Full HD | …. |
| Nativní poměr stran: | 16:9 | …. |
| Kontrastní poměr (dynamický): | Alespoň 2 000 000:1 | …. |
| Zdroj světla: | Laserová technologie | …. |
| Životnost originálního zdroje světla: | Alespoň 20.000 hodin (dle definice výrobce) | …. |
| Korekce lichoběžníkovosti obrazu: | H i V v rozsahu min +-3% | …. |
| Vstupy a výstupy (minimální požadavky): | Min: 2x HDMI + 2x VGA, vstup pro mikrofon, audio in/out, vestavěná LAN/WIFI, včetně podpory Miracast | …. |
| Záruka: | Alespoň 60 měsíců, nebo alespoň 12.000 hodin (to co nastane dříve - garance výrobce) | …. |
| Nosný systém (držák): | Originální držák (shodný výrobce jako výrobce projektoru) určený pro daný typ projektoru, plně kompatibilní s dodávanou tabulí | …. |
| Instalace na místě plnění: | Ano | …. |
| Další požadavky: | prvotní spuštění a ověření funkčnosti a předání návodů k dodávanému zboží. součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž vhodné délky. Součástí dodávky je montáž. Doprava do místa plnění. | …. |

Poznámka k instalaci: Již je vyřešena stavební připravenost (osazené vhodné instalační trubky pod omítkou, instalační krabice pro vývody kabeláže, protahovací trubky v podlaze/stěnách, přípojný bod RJ45, napájecí zásuvka 230V).

Poznámka k dodávce: Dataprojektor, držák a tabule včetně nosného systému musí být jeden komplexně funkční celek!

Technická specifikace pro dodávku interaktivních dataprojektorů + držáku – specifikace B:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Montáž: | Požadujeme plnou kompatibilitu se školní tabulí specifikovanou výše | …. |
| Projekční vzdálenost | Ultrakrátká projekční vzdálenost: min. projekční poměr 0,30:1 nebo méně | …. |
| Světelný výkon: | alespoň 4000 ANSI | …. |
| Projekční systém: | technologie, která je schopná zajistit stejný bílý i barevný světelný výstup v deklarovaném výkonu | …. |
| Nativní rozlišení | Alespoň Full HD | …. |
| Nativní poměr stran: | 16:9 | …. |
| Kontrastní poměr (dynamický): | Alespoň 2 000 000:1 | …. |
| Zdroj světla: | Laserová technologie | …. |
| Životnost originálního zdroje světla: | Alespoň 20.000 hodin (dle definice výrobce) | …. |
| Korekce lichoběžníkovosti obrazu: | H i V v rozsahu min +-3% | …. |
| Vstupy a výstupy (minimální požadavky): | Min: 2x HDMI + 2x VGA, vstup pro mikrofon, audio in/out, vestavěná LAN/WIFI, včetně podpory Miracast | …. |
| Interaktivita: | 2x pero vestavěná v projektoru + originální interaktivní příslušenství výrobce projektoru pro dotyk prstem: min 4x prst | …. |
| Bezdrátová interaktivita: | možnost bezdrátového připojení min 2 zařízení Windows s přenosem interaktivních funkcí mezi PC a projektorem obousměrně bez nutnosti instalace dalšího SW | …. |
| Záruka: | Alespoň 60 měsíců, nebo alespoň 12.000 hodin (to co nastane dříve – garance výrobce) | …. |
| Nosný systém (držák): | Originální držák (shodný výrobce jako výrobce projektoru) určený pro daný typ projektoru, plně kompatibilní s dodávanou tabulí | …. |
| Instalace na místě plnění: | Ano | …. |
| Další požadavky: | prvotní spuštění a ověření funkčnosti a předání návodů k dodávanému zboží. součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž vhodné délky. Součástí dodávky je montáž. Doprava do místa plnění. | …. |

Poznámka k instalaci: Již je vyřešena stavební připravenost (osazené vhodné instalační trubky pod omítkou, instalační krabice pro vývody kabeláže, protahovací trubky v podlaze, přípojný bod RJ45, napájecí zásuvka 230V).

Poznámka k dodávce: Dataprojektor, držák a tabule včetně nosného systému musí být jeden komplexně funkční celek!

Technická specifikace pro dodávku SW - management dataprojektorů:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita SW: | Požadujeme dodávku SW od stejného výrobce jako je výrobce dataprojektorů a interaktivních dataprojektorů | …. |
| Požadavky na SW | Vzdálený upgrade FW v projektorech Vzdálený odečet stavu zařízení (počet zapnutí/vypnutí), stav osvitové jednotky Vzdálený monitoring zařízení Možnost vzdáleného ovládání | …. |
| Licencování: | Bez vazby na počet zařízení | …. |
| Počet připojených zařízení: | Alespoň 75 zařízení | …. |
| Kompatibilita s OS: | MS Windows 10 a vyšší | …. |

Technická specifikace pro dodávku reproduktorů pro ozvučení tříd:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Typ montáže: | Zavěšení na stěnu (možno řešit i vhodnou konzolou) | …. |
| Typ ozvučení: | Stereo 2.0 | …. |
| Minimální konektivita: | 1x AUX (jack – stereo), 1x USB, Bluetooth, 1x S/PDIF | …. |
| Dálkové ovládání: | Ano | …. |
| Celkový výkon: | Alespoň 60W (alespoň 2x30W) | …. |
| Napájení: | 230V (integrovaný zdroj) | …. |
| Záruka: | Minimálně 24 měsíců | …. |
| Požadavky na zapojení: | Propojení reproduktorů jedním kabelem, který nebude dělený na části (nepřipouštíme nastavení kabelů nebo použití prodlužovacích kabelů), propojení AUX s místem v katedře (případně na stěně dle stavební připravenosti), nepřipouštíme dělení kabelu audio kabelu, propojení USB vstupu do katedry (s ohledem délky je možné použít USB s repeater). | …. |
| Další požadavky: | prvotní spuštění a ověření funkčnosti a předání návodů k dodávanému zboží. součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zavěšení na stěnu. Součástí dodávky je montáž. Doprava do místa plnění. | …. |

Poznámka k instalaci: Již je vyřešena stavební připravenost (osazené vhodné instalační trubky pod omítkou, instalační krabice pro vývody kabeláže, protahovací trubky v podlaze, napájení je nutno řešit ze zásuvky umístěné za prostorem tabule – stavební připravenost ve formě trubky mezi reproduktorem a umístěním zásuvky).

Technická specifikace pro dodávku vizualizérů:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení kamery | Alespoň FullHD - nativní | …. |
| Snímkovací frekvence | Alespoň 30 fps | …. |
| Zoom: | Optický alespoň 12x Digitální alespoň 10x | …. |
| Snímaná plocha: | Alespoň A3 | …. |
| Přísvit: | Ano – pomocí LED | …. |
| Podporované OS: | MS Windows 8 a vyšší MAC OS 10.7.x a vyšší | …. |
| Rozhraní: | Alespoň: 1x USB 1.0 nebo vyšší, VGA vstup, VGA výstup, 1x HDMI výstup | …. |
| Slot pro karty: | Ano – SD/SDHC do kapacity alespoň 32GB | …. |
| Mikrofon | Ano - integrovaný | …. |
| Zabezpečení vůči krádeži: | Ano – kensigton lock | …. |
| Napájení: | 230V | …. |
| Záruka: | Minimálně 36 měsíců | …. |
| Další požadavky: | prvotní spuštění a ověření funkčnosti a předání česky psaných návodů k dodávanému zboží. součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž. Doprava do místa plnění. | …. |

Poznámka k dodávce: požadujeme z důvodu jednotné kompatibility a servisu, stejného výrobce vizualizérů a dataprojektorů a interaktivních dataprojektorů.

Technická specifikace pro dodávku interaktivních obrazovek:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Úhlopříčka: | Alespoň 86“ | …. |
| Poměr stran: | 16:9 | …. |
| Rozlišení: | Alespoň 4K UHD | …. |
| Typ panelu: | IPS | …. |
| Jas panelu: | Typický 450 nitů (dle specifikace výrobce) | …. |
| Kontrastní poměr: | Alespoň 1200:1 | …. |
| Dynamický kontrastní poměr: | Alespoň 50000:1 | …. |
| Minimální barevná hloubka: | 10bit | …. |
| Povrchová úprava displeje: | Antireflexní | …. |
| Pozorovací úhly: | Alespoň 178° ve vertikálním i horizontálním směru | …. |
| Ozvučení: | Integrované stereo, alespoň 2x16W | …. |
| Garantovaný provoz výrobcem: | Alespoň 18 hodin/ 7 dnů v týdnu | …. |
| Podpora dotykového ovládání: | Ano, možnost až 40 souběžných dotykových požadavků, nebo pomocí dotykového pera | …. |
| Integrovaný mikrofon | Ano, s dosahem alespoň 8m | …. |
| Minimální konektivita: | 3x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, 1x DP, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x optický výstup zvuku, 2x USB typ C, 6x USB 2.0 nebo vyšší, 1x USB 3.0 typ B, 1x USB 2.0 typ B pro dotykové ovládání, 1x RS-232, 2x RJ-45, 1x OPS slot | …. |
| LAN konektivita – rychlost: | Podpora 100Mbit a 1 Gbit | …. |
| WiFi a BT konektivita: | WiFi 6 nebo vyšší, BT 5.2 nebo vyšší | …. |
| Ozvučení: | Ano, alespoň 2x 20W stereo | …. |
| Integrovaný OS: | Ano, Android – alespoň ver 13 nebo vyšší | …. |
| Kapacita RAM | Alespoň 8GB | …. |
| Kapacita integrovaného úložiště | Alespoň 32GB | …. |
| Rozšíření o PC na platformě MS Windows do slotu OPS: | Ano, včetně OS MS Windows 10 Pro nebo vyšší Konektivita do modulu OPS Rozšiřující modul od stejného výrobce jako interaktivní obrazovka CPU alespoň i5, RAM alespoň 8GB, úložiště alespoň 128GB konektivita WiFi 6 | …. |
| Podpora zobrazení z obou OS: | Ano, zobrazování jak z platformy android tak z platformy Windows | …. |
| Krytí dle normy IPx: | IP5X nebo vyšší | …. |
| Povrchová úprava dotykové obrazovky: | Antibakteriální úprava, | …. |
| Antireflexní úprava | Požadujeme antireflexní úpravu | …. |
| Dotykové pero: | Ano součástí balení (alespoň 2) | …. |
| Dálkové ovládání: | Ano včetně baterii | …. |
| Typ montáže: | VESA (možnost montáže na zeď nebo na mobilní stojan) | …. |
| Typická spotřeba: | max 170W | …. |
| Možnost konektivity zařízení USB-C: | Ano, možnost napájení přímo ze zařízení (minimálně 60W) | …. |
| Podpora OS a SW | Platforma MS Windows | …. |
| Záruka: | Alespoň 36 měsíců, forma výměny na místě dodávky | …. |
| Napájení: | 230V | …. |
| Požadavky na zapojení: | Požadujeme dodávku veškeré potřebné kabeláže s ohledem na použití a umístění interaktivních obrazovek (datový kabel, USB kabel, HDMI kabel, napájecí prodlužovací kabel s vhodnou délkou, …) | …. |
| Další požadavky: | prvotní spuštění a ověření funkčnosti a předání návodů k dodávanému zboží. součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž. Montáž v místě plnění (držák na zeď nebo mobilní stojan). Doprava do místa plnění. | …. |

Technická specifikace pro dodávku držáku pro interaktivní obrazovky – varianta montáž na zeď:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Nosnost držáku: | Alespoň 110kg | …. |
| Vertikální posuv: | Ano, v rozmezí alespoň 98-163cm | …. |
| Motorický posuv: | Ano | …. |
| Typ montáže zařízení: | VESA (odpovídající dodávané interaktivní obrazovce) | …. |
| Montáž: | Pevná montáž na zeď | …. |
| Barva: | Černá | …. |
| Záruka: | Alespoň 60 měsíců | …. |
| Další požadavky: | Montáž v místě plnění bude provedeno osazení obrazovky na držák | …. |

Poznámka: interaktivní obrazovka specifikovaná výše musí s držákem tvořit jeden komplexně funkční celek!

Technická specifikace pro dodávku držáku pro interaktivní obrazovky – varianta mobilní stojan:

| Parametry: | Požadavky zadavatele: | Doplní dodavatel (ANO / NE) |
| --- | --- | --- |
| Nosnost držáku: | Alespoň 110kg | …. |
| Mobilita: | Stojan se 4 kolečky a brzdou | …. |
| Maximální úhlopříčka: | 100“ nebo větší | …. |
| Typ montáže zařízení: | VESA (odpovídající interaktivní obrazovce) | …. |
| Výškově stavitelný: | Ano v rozmezí alespoň 116-180cm | …. |
| Motorický výškový posun: | Ano | …. |
| Barva: | Černá | …. |
| Záruka: | Alespoň 60 měsíců | …. |
| Další požadavky: | Montáž v místě plnění bude provedeno osazení obrazovky na držák | …. |

Poznámka: interaktivní obrazovka specifikovaná výše musí se stojanem tvořit jeden komplexně funkční celek!