Technické parametry teleskopického manipulátoru

- stroj továrně nový

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice

- stroj musí být vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích dle platných právních předpisů

- provozní hmotnost stroje 10 000 – 11 000 kg

- světlá výška min. 400 mm

- motor:

  - přeplňovaný o výkonu min. 100 kW

  - o objemu min. 4 500 cm3

- motor splňující emisní normu min. STAGE V

- stroj vybaven min. 4 stupňovou převodovkou, řazení rychlostních stupňů pod zatížením. Převodovka umožňující plynulý přechod pojezdu vpřed/vzad (hydrostatická část) do cca 19 km/h a tři převody pro provozu stroje při rychlostech v rozmezí cca 20 – 40 km/h (přejezdy).

- přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/h

- stroj vybaven nápravami se samosvorným diferenciálem v min. jedné nápravě

- stroj vybaven řiditelnými nápravami ve třech režimech

- řiditelná přední náprava

- řiditelná přední a zadní náprava

- ředitelné přední a zadní náprava – tzv. krabí chod

- stroj vybaven teleskopickým výložníkem

  - rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

  - výložník vybaven rychloupínacím zařízením včetně hydraulického ovládání zajišťovacích čepů

  - výška zdvihu výložníku min. 7,8 m

  - nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 6 000 kg

  - nosnost výložníku při min. 1 700 kg při dopředném dosahu

  - proporcionální ovládání výložníku pomocí joystiku

  - výložník opatřen min. jedním hydraulickým okruhem pro připojení příslušenství

- stroj vybaven automatickým zapínáním a vypínání pohonu náprav 4x4, možnost odpojení jedné nápravy na 4x2 pro přejezdy

- stroj osazen pneumatikami vhodnými pro provoz na pozemních komunikacích (ne traktorový vzorek) o doporučením rozměru 480/80 R24

- stroj vybaven automatickým reverzním chodem ventilátoru

- stroj vybaven hydraulickým systémem:

  - osazen pístovým čerpadlem s proměnlivým množství dodávaného oleje s průtokem min. 140 l/min.

  - tlak v hydraulickém systému min. 260 bar

  - objem nádrže hydraulického systému v rozmezí 100 – 120 litrů

- stroj vybaven systémem tlumení rázů ramene během jízdy

- stroj osazen kabinou:

  - splňující bezpečnostní předpisy ROPS/FOPS

- vybavení kabiny:

  - audiovizuální identifikátor zatížení výložníku

  - sedačka strojníka – nastavitelná vzduchem odpružená včetně vyhřívání a bezpečnostního pasu

  - automatickým topením a klimatizací

  - nastavitelným sloupkem řízení

  - radiem s handsfree (připojení přes Bluetooth)

  - stěračem s ostřikovačem – čelního, zadního a střešního skla

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - plovoucí paletizační vidle 100 x 50 x 1 200 mm pro rychloupínač

  - lžíce včetně otěruvzdorného břitu o objemu min. 2 m3 a šířce min. 2 500 mm

- stroj dále vybaven:

  - palivovou nádrží o objemu min. 160 litrů

  - min. 6 ks pracovních světel – 2 ks vpředu, 2 ks vzadu, 2 ks na rameni výložníku

  - zakrytováním podvozku (provoz v agresivním prostředí – posypová sůl)

  - blatníky

  - tažným okem včetně elektroinstalace

  - automatickým domazáváním všech čepů

  - úložným boxem na nářadí

  - na střeše umístěn LED maják oranžové barvy. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M), možnost také výše popsaný typ výstražného světla ve variantě s magnetem)

  - telematickým systémem sledování polohy stroje včetně poskytování servisních a provozních informací na dobu min. 60 měsíců zdarma

- stroj vybavit systémem sledování polohy (GPS), který používá ve svých strojích zadavatel.  Systém GPS je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS

- stroj vybaven zařízením pro vážení nakládaného materiálu. Zařízení umístěno v pracovním dosahu strojníka. Zařízení vybaveno tiskárnou pro tisk dokladů o hmotnosti naloženého materiálu. Vážící zařízení musí splnit minimálně tyto požadavky:

  - zobrazení hmotnosti nakládaného materiálu

  - nastavení více příslušenství (min. 2 nakládací lžíce)

  - tisk vážního lístku

  - uchazeč uvede do nabídky další možnosti tohoto zařízení

- stroj dodán v barevném provedení RAL 2011

- stroj dodán včetně antikorozního ošetření podvozku