Pokyny k vyplnění přílohy č. 1 smlouvy:

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu (např. má-li být výkon motoru min. 130 kW, uvede dodavatel konkrétní hodnotu např. 135 kW).

V případě, že dodavatelem nabízená vozidla nebudou splňovat technické požadavky zadavatele na vozidla, dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup osobních automobilů“

| Technická specifikace vozidla: osobní automobil - 3 ks |
| --- |
| ……………………………………Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Obchodní třída: | osobní automobil | ANO / NE |
| Stav vozidla | Nové – rok výroby vozu 2023 a novější | konkrétní údaj (rok) |
| Typ karoserie: | SUV/sedan/combi/hatchback | konkrétní údaj |
| Počet dveří: | 5 | ANO / NE |
| Počet míst k sezení: | 5 | ANO / NE |
| Palivo: | Nafta (diesel) | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | min. 1950 | konkrétní údaj |
| Výkon motoru [kW]: | min. 105 | konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | konkrétní údaj |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (max. 7,3 l / 100 km) | konkrétní údaj |
| Převodovka: | automatická, min. 6 st. vpřed | konkrétní údaj |
| Pohon kol: | 4x4 | ANO / NE |
| Al. kola – letní pneu | min. 16‘‘ | konkrétní údaj |
| Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: | konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | Výrazná metalická (nejlépe oranžová) | ANO / NE |
| Barva interiéru: | tmavě šedá / černá / kombinace obou barev | konkrétní údaj |
| Objem zavazadlového prostoru | min. 500 l | konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | min. 5 let / 100 000 km | konkrétní údaj |
| Požadované vnější rozměry: |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka [mm]: | max 4 500 | konkrétní údaj |
| Světlá výška [mm]: | min 1 600 | konkrétní údaj |
| Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava: |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (výbava vozidla) | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Bezklíčové zamykání a startování | ANO / NE |
| LED světlomety (přední, zadní, denní svícení) | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety | ANO / NE |
| Tónovaná skla | ANO / NE |
| Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace, boční airbagy pro přední sedadla, záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla | ANO / NE |
| Minimálně 7“ dotykový displej, RDS, MP3 přehrávačem, USB C vstupem, bluetooth | ANO / NE |
| Ovládání audiosystému na volantu | ANO / NE |
| Bluetooth handsfree | ANO / NE |
| Dvouzónová automatická klimatizace | ANO / NE |
| Vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu | ANO / NE |
| Vyhřívaný volant | ANO / NE |
| Vyhřívané čelní sklo | ANO / NE |
| Elektrické ovládání předních i zadních oken | ANO / NE |
| Elektrické ovládání 5.dveří, bezdotykové | ANO / NE |
| Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, el. ovládaná, el. sklopná s automatickým stmíváním u řidiče | ANO / NE |
| Zadní parkovací kamera s obrazem na displeji audiosystému | ANO / NE |
| Přední a zadní parkovací senzory | ANO / NE |
| Světelný a dešťový senzor | ANO / NE |
| Asistent jízdních pruhů a dopravních značek | ANO / NE |
| Tempomat, omezovač rychlosti | ANO / NE |
| Antiblokovací systém ABS | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém ESC | ANO / NE |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD | ANO / NE |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC | ANO / NE |
| Brzdový asistent BAS | ANO / NE |
| Výškově a podélně stavitelný volant | ANO / NE |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami | ANO / NE |
| Vybavení vozu podlahovými rohožemi (koberci) | ANO / NE |
| Dojezdová sada nebo kolo | ANO / NE |
| Příprava pro tažné zařízení | ANO / NE |

Nabízející dále uvede:

- Nejbližší servisní středisko k sídlu zadavatele

- Další případné bonusy (např. pravidelné sezónní prohlídky zdarma, slevy na servis, sada disků na zimních pneu, povinná výbava)

- Délku servisních intervalů

- Orientační aktuální ceník základních servisních služeb