Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace stroje

| Zadavatelem požadované technické parametry stroje | Dodavatelem nabízené technické parametry stroje* |
| --- | --- |
| Profesionální rotační žací stroj s čelním žacím ústrojím – obchodní název (typ) |  |
| Motor výkon min. 18 HP (koní), zdvih. objem min 650 cm3 | ........ |
| Palivo – benzín | ANO / NE |
| Palivová nádrž min. objem 15 litrů (PHM – benzín) | ....... |
| Baterie – 12 V | ANO / NE |
| Elektronické startování stroje | ANO / NE |
| Rychlost pojezdu stroje min 0 - 10 km/hod. plynule regulovatelná | ANO / NE |
| Rozměry stroje – max – délka2700 mm, šířka 1200 mm | ....... |
| Hydrostatický pohon ovládaný pedálem | ANO / NE |
| Převodovka – hydrostatická se zámkem diferenciálu | ANO / NE |
| Hydrostatické řízení se zadními řiditelnými koly | ANO / NE |
| Poloměr otáčení stroje max. 310 mm | ....... |
| Čelní systém sečení (nikoliv mezi koly) | ANO / NE |
| Pracovní záběr sečení min. 1 100 mm, 3 rotační nože | ....... |
| Podpěrná kolečka předního žacího ústrojí | ANO / NE |
| Plynulé elektrické nastavování výšky sečení 25 – 90 mm z místa řidiče | ANO / NE |
| Zásobník na trávu o objemu min. 420 l | ....... |
| Hydraulické vyklápění zásobníku na trávu z místa řidiče | ANO / NE |
| Výška vyklápění zásobníku min. 1 700 mm | ....... |
| Hodinová žací kapacita stroje – min 7 000 m2/hod | ....... |
| Odpružená a výškově nastavitelná sedačka pro řidiče stroje | ANO / NE |
| Ovládání stroje pomocí volantu (nikoliv pákový mechanismus) | ANO / NE |
| Ochranný rám posádky | ANO / NE |
| Tažná oj | ANO / NE |
| Kotoučová parkovací brzda aktivního typu (umožnění opustit stroj s běžícím motorem a neaktivním žacím ústrojím) | ANO / NE |
| Servisní zásah dodavatele – započetí opravy stroje ve lhůtě do 24 hodin od výzvy kupujícího | ANO / NE |

* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry stroje nebo uvede ANO/NE, tzn., zda stroj splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout stroj, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.