TAKTICKÁ VESTA

Pokud se v dále uvedené technické specifikaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a účastník výběrového řízení je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. U každého odkazu na normu nebo technický dokument v této technické specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, dodavatel však prokáže vhodným způsobem, že jím nabídnuté řešení je rovnocenné.

Účel:

- OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP, s vysokou viditelností, oděvní součásti min. tř. 1 dle ČSN EN ISO 20471,

- vhodná na celodenní nošení v terénu, celoroční, komfortní, prodyšná, paropropustná,

- zajišťující dobrou viditelnost v nebezpečných situacích za dne i v noci.

Normy:

- ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky),

- ČSN EN ISO 13402-1;2;3 (Označování velikosti oblečení),

- ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření),

- ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky) pro bezpečnostní třídu min. 1

Materiál/barva:

- Materiál 1: základní materiál (použití na přední díl od hrudi po spodek a zadní díl od lopatek po spodek) v dvou vrstvách;

- osnovní filetový úplet s oky o velikosti cca 1-2 mm vzdálené od sebe cca 3-5 mm

- složení: 100% polyester;

gramáž: dvě vrstvy spolu 290-400 g/m2;

- Materiál 2: kombinační materiál (zadní dil od lopatek po plece, přední dil od prs po plece, všechny vnější kapsy, kapsy pro pera;

- tkanina, tzv. DOBBY vazba: příčně lomený kepr se stejným obojstranným efektem, (materiál s takou vazbou je průdušnější než klasicky kepr);

- složení: 80% polyester / 20% bavlna, tolerance ±3%;

gramáž: 270-290 g/m2;

- barva obou materiálů: fluorescenční červená dle normy ČSN EN ISO 20471 v souladu s všeobecnými požadavky;

- Retroreflexní plastový našívací pás – bílý mikroprismatický 5 cm široký, pouze na ramenní části bílý s potiskem modré hvězdy života 5 cm široký (dle obrázku)

- lemovací popruh – 20 mm široký barva černá (po zašití je 1 cm na vrchní straně a 1 cm na vnitřní straně olemované části);

- ostatní popruhy – barva černá – šíře dle popisu v ZD;

- velcra – barva černá;

- Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) musí být vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nesmí způsobit zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvů, jež podléhají vyšší námaze, musí být jištěny zesílenými švy.

Provedení:

- Unisex S-XXXL

- velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1;2;3

- prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu a rukávů, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek)

- nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% nestandardní velikosti (tzv. měřenek)

- velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobků, v dámském i pánském provedení - tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, musí být v souladu s ČSN EN ISO 13402-1;2;3 a pokud budou splňovat přesnou specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele)

Střih:

- Přední díly a zadní díl jsou členěný na ramenou, prsní časti a v časti lopatek, na boků regulačním systémem řešený pomocí zipsů v černé barvě. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.

- Na levém předním dílu ve spodní části blíže zdrhovadla je našita z vnější strany měchová kapsa, rozměry 12 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16 cm (+/- 0,2 cm) výška, 3 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Přes kapsu a klopu kapsy jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže.

- Na levém předním dílu ve spodní části blíže bočního švu je našita z vnější strany měchová kapsa na vysílačku bez klopy, rozměry 8 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16 cm (+/- 0,2 cm) výška, 3,5 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Přes kapsu jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Na kapse a uvnitř kapsy našity stuhové uzávěry (mechová část – šíře 4 cm a minimálně o délce 5 cm), pro přichycení poutka na vysílačku. Poutko na vysílačku je tvořené dvěma kulatými pruženkami o průměru 3-5 mm, dlouhými cca 15 cm. Tyto pruženky jsou všity na každé straně mezi černý popruh šíře 4 cm a délky 6 cm na jedné straně a 2,5 cm na druhé straně. Kratší popruh je plně podšitý černým stuhovým uzávěrem (háčková část) a delší je podšitý v délce 4,5 cm stuhovým uzávěrem (háčková část), tak aby volný okraj v délce 1,5 cm byl bez uzávěru pro lepší úchyt. V horním rohu kapsy (u měchu) blíže k bočnímu dílu je všitá zápinka v délce 5 cm a šíře 1 cm, která je z vnitřní starny podšitá háčkovou části stuhového uzávěru. Protikus stuhového uzávěru je našit na PD vesty nad tímto rohem. Tato zápinka slouží k zapnutí kapsy, pokud nebude uvnitř vysílačka. Její účel je připnutí měchové kapsy pevněji k vestě, aby nepřekážela v pohybu záchranáře, pokud bude prázdná.

- Na levém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm), rozdělená na dvě části s dvoucestným zdrhovadlem. Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháčky na jezdcích zdrhovadla jsou z tkalounu černého.

- Na pravém předním dílu ve spodní části jsou identické měchové kapsy jako na levém předním dílu našity zrcadlově oproti zdrhovadlu.

- Na pravém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháček na jezdci zdrhovadla je z tkalounu černého.

- Vedle zdrhovadla kapsy pravého předního dílu je umístněná kapsa na pero, rozměř šířka 3,5 cm (+ 0,2 cm), výška 13,5 cm (+ 0,2 cm) reflexně červené barvy s horním okrajem olemovaným v černé barvě.

- Stejná kapsa na pero je umístěná na levém předním díle.

- Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti boků pomocí zipu. Zip je našit vertikálně na bocích tak, že rozipovanim se obvod vesty zvětši (na obou stranách po cca 5 cm) a zazipovaním zmenší. Regulační systém umožňuje jednotlivé velikosti regulovat cca o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas. Regulace je technologicky řešena tak, aby i v případě rozipsování na maximální hodnoty obvodu a délky, byla zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty a navržena tak, aby bylo možné používat jednu velikost vesty po celý rok (v maximálním rozmezí např. na zimní bundu, v minimálním rozmezí např. na košili).

- Retroreflexní materiál s potiskem modré hvězdy života je našit přes ramena a také na zadním díle horizontálně v oblasti horní části lopatek (dle obrázku). Dále retroreflexní pruh bez potisku je našit kolem obvodu spodní části vesty, a to konkrétně 1. pruh umístěný min. 5 cm od spodního okraje vesty, následuje min. 5 cm mezera a 2. pruh umístěný ihned nad uvedenou mezerou, na levém i pravém předním dílu svisle mezi měchovou kapsou a sedlem.

- Všechny spodní měchové kapsy s patkou jsou zapínané na velcro 3 cm širké. Délka velcra je vždy o 2 cm kratší než šířka dané kapsy, na kterém je umístěné. V dolní části patek bližší k centrálnímu zipu jsou PVC úchytky na lepšil otvíraní vřecek.

- Vesta se fixuje (zapíná) vepředu pomocí černého kostěného zdrhovadla (zoubky 5-6 mm).

- Na pravém i levém předním dílu vesty (cca 0,5 -1 cm pod členěním sedla) je našitá mechová část stuhového uzávěru (velcra) v barvě černé o šířce 2,5 cm v délce 10 cm pro upevnění nápisu (funkce / osobního čísla) které jsou aplikovány na přířez z polyesterového materiálu s háčkovou části velcra a potisk je transferový reflexní stříbrný). Všechny velcra jsou řezané laserem a mají oblý rohy. Pod touto velcrovou částí je pouze na levé straně cca 1 cm pod ní našité poutko z tkalounu v barvě černé výška 2,5 -3 cm našité v šíři reflexního pásu (prošití je vertikální). Na levé straně je pod velcrovou části našitá další měchová část uzávěru – šířka 6,5 cm a délka 9,5 cm pro upevnění pouzdra na ID karty (ID karty šířka 5,3 cm a délka 8,5 cm).

- Na zadním dílu v horní části je reflexní nápis Zdravotnická záchranná služba JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

- Vesta je vybavena na obou ramenou v přední časti dvěma vodorovnými popruhy (šíře 2,5 cm) všity do průramku a výstřihu vesty pod lemovku. Mezera mezi popruhy 2,5 cm. Svisle jsou prošity tak aby tvořili 3 otvory na zavěšeni. V lemování límce zadního dílu našito poutko zavěšovací se zpevněním proti vytržení. Ve střede pod spodním vodorovným popruhem je na závislém popruhu upevněný půlkroužek (šíře cca 2,5 cm).

- Z vnější strany průkrčníku je pod vodorovní reflexní pas všitý popruh pro uchyceni. pro případnou záchranu a vytažení osoby, tzv. taktické madlo.

- Kromě standardních požadavků se u výstražných OOPP, které jsou vyrobeny z výše uvedených materiálů, požaduje uvádění parametru: „životnost – počet cyklů v praní“. Požaduje se funkčnost vesty na minimálně 5 běžných pracích cyklů doložené závěrečným protokolem z certifikace oděvu.

Povinné prvky:

- nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ (sítotisk nebo nažehlovací reflexní fólie)

- ve třech řádcích

- výška hůlkového písma 1,7-2,0 cm, mezera 1,5-1,7 cm vč. diakritiky (výškové rozměry nápisu se odvíjejí od hodnot výše, které mají přednost oproti hodnotám, které jsou uvedeny na obrázku)

- barva písma stříbrná retroreflexní

- je umístěn na zadním dílu v horní části, kde je našita lata v barvě reflexní červené barvě o rozměrech 10,5 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné konfekční velikosti

- průhledné pouzdro na identifikační kartu uživatele ve velikosti š. 8,5 cm a v. 5,4 cm                              (dizajn pouzdra dle nákresu v příloze)

- průhledná folia zatavena v černém PVC

- rozměry délka 9,5 cm a šířka 6,4 cm

- na pravé straně hrudníku,

- zajištění proti otevírání pouzdra plastovým drukem

- odolné, nelámavé

- při praní na 60°C bez deformit

- odnímatelný přířez s výšivkou pracovní pozice a suchým zipem (přilne ke spodní části)

        - na pravé straně

        - rozměr přířezu je 10 cm x 2,5 cm, přířez má oblé rohy

- identifikace pracovní pozice – transferový potisk (LÉKAŘ, ZÁCHRANÁŘ, INSPEKTOR PROVOZU, TISKOVÁ MLUVČÍ)

- barva písma stříbrná retroreflexní

- přední díl – vpravo v prsní části – různé pracovní pozice

  - výška písma (rozsah dle pozic) – cca od 1cm - do 1,75 cm

    - délka nápisu (rozsah dle pozic) – cca od 4 cm - do 7 cm

- tkanice pro identifikaci uživatele – bílá tkanice cca 3x8 cm všita do vnitřního švu vesty sloužící k dopsání jména uživatele

- označení pomocí RFID čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý)

Doplňky:

- možné úpravy detailů (kontrastní šití, barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vybraného uchazeče se zadavatelem.

Ostatní náležitosti výrobku:

- označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu vesty).

- zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží.

- způsob zpracování potisků nesmí ovlivnit komfort užívání a funkčnost vesty.

- splnění normy EN ISO 20471 a materiálových požadavků potřebné doložit certifikát EU zkoušky typu a závěrečný protokol, v případě potřeby protokol o zkouškách, vydaných notifikovanou osobou nebo akreditovanou zkušebnou.

- předložení 1 kusu výrobku ve shodném materiálovém a konfekčním provedení ve velikosti L

Základní sledované minimální parametry

Materiál 1. Vlastnosti základního materiálu - 100 % polyester, barva HiVis červená, osnovní filetový úplet s oky o velikosti cca 1-2 mm vzdálené od sebe cca 3-5 mm, úplet je ve dvou vrstvách)

| Vlastnost | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Složení | 100% polyester |  |
| Plošná hmotnost dvou vrstev | 290-400 g/m2 | ČSN EN ISO 12127 |
| Paropropustnost | Ret ≤ 3,0 m².Pa/W | ČSN EN ISO 11092 |
| Pevnost v protlaku Ø 7,3 mm² | ≥ 800 kPa | ČSN EN ISO 13938-1 |
| Rozměrová stálost 5 praní min. 60 °C | ± 5% | ČSN EN ISO 5077 |
| Stálobarevnosti - v oděru - v praní min. 60 °C - v pote alkalickém/kyselém - v žehlení min. 110 °C | limity dle ČSN EN ISO 20471 | ČSN EN ISO 20471 |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | ČSN EN ISO 20471 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60 °C | ČSN EN ISO 6330 |
| Požadovaný počet pracích cyklů (fluorescence a retroreflexe) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min. 5) | ČSN EN ISO 20471 |

Materiál 2. Vlastnosti kombinačního materiálu

| Vlastnost | Hodnota | Norma |
| --- | --- | --- |
| Složení | 80% polyester / 20% bavlna tolerance ±3% |  |
| Plošná hmotnost | 270-290 g/m2 | ČSN EN ISO 12127 |
| Vazba | příčně lomený kepr se stejným obojstranným efektem tzv. DOBBY | ISO 3572 |
| Rozměrová stálost 5 praní min. 60 °C | ± 3% | ČSN EN ISO 5077 |
| Paropropustnost | Ret ≤ 5 m².Pa/W | ČSN EN ISO 11092 |
| Pevnost v tahu osnova/útek | ≥ 2400 / 1300 N | ČSN EN ISO 13934-2 |
| Odolnost vůči oděru (Martindale) při 12 kPa | ≥ 110 000 cyklů | ČSN EN ISO 12947-2 |
| Žmolkovaní po 30 000 cyklech | 5 | ČSN EN ISO 12945-2 |
| Spray test | min. 4 | ČSN EN ISO 4920 |
| Stálobarevnosti - v oděru - v praní min. 60 °C - v pote alkalickém/kyselém - v žehlení min. 110 °C | limity dle ČSN EN ISO 20471 | ČSN EN ISO 20471 |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | ČSN EN ISO 20471 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60 °C | ČSN EN ISO 6330 |
| Požadovaný počet pracích cyklů (fluorescence a retroreflexe) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min. 5) | ČSN EN ISO 20471 |

Nákres oděvu:

Průhledné pouzdro na identifikační kartu:

Ceník:

| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč s DPH |
| --- | --- |
| „doplnit“ | „doplnit“ |

Počet ks 281 z toho:

- pro pracovní pozici „záchranář“:

XS		10 ks

S 		65 ks

M		80 ks

L		60 ks

XL		30 ks

XXL		5 ks

XXXL	5 ks

XXXXL	1 ks

- pro pracovní pozici „lékař“:

S	5 ks

M	5 ks

L	5 ks

XL	5 ks

XXL	5 ks