Technické podmínky strojního vybavení

Název zakázky:

Strojní vybavení dílny odborného výcviku

| Zadavatel: | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín |
| IČ zadavatele: | 00838225 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Eva Schmidová, ředitelka |

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.

Dodavatel svým podpisem na konci tohoto dokumentu stvrzuje, že předmět nabídky splňuje všechny parametry, které jsou uvedeny v níže uvedeném textu.

Níže uvedené technické parametry jsou uvedeny z důvodu přesnějšího popisu a technické specifikace požadovaného výrobku. Může být použito i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Technické údaje níže uvedené se mohou pohybovat v rozmezí +- 10% (vyjma parametrů definovaných min./max)

| Číslo položky | Název položky | Délka | Šířka | Váha | Specifikace požadavků zadavatele | ANO/NE | Parametr/hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm | cm | kg |  |  |  |
| 1. | Kolíkovací stroj (kolíkovačka) | 955 | 1100 | 380 | min. počet vřeten 21, rozteč 32mm Možnost nastavení vřeteníku pro svislé a vodorovné vrtání Tlakové upínky pro upnutí materiálu (3ks) Pravítka min. 1500mm se 2 dorazy – 2 ks Max. hloubka vrtání 70mm, výška vrtání 55mm Max. rozměr vrtaného materiálu 850x3000mm Max. tloušťka vrtaného materiálu 65mm Hloubka dorazu min. 300mm Velikost pracovního stolu 900x380mm Možnost rozšíření pracovní plochy |  |  |
| 2. | Soustruh | 220 | 60 | 360 | Max. průměr obráběného materiálu 400mm Max. délka obráběného materiálu 1000mm Elektronická regulace otáček Kopírovací zařízení Posuvný vřeteník |  |  |
| 3. | Tloušťkovací frézka (protahovačka) | 120 | 140 | 1275 | Šířka protahu 630mm Min délka obrobku 250mm Max. úběr materiálu 8mm Litinový pracovní stůl Elektromotorické nastavení tloušťkového stolu Digitální zobrazení polohy stolu Plynule nastavitelná rychlost posuvu (min. rozsah 5-15m/min) Maximální průchozí výška 300mm Minimální průchozí výška 3mm Boční vedení materiálu na protahovacím stole Podávací a 2 vytahovací přítlačné válce Spirálová hoblovací hřídel, max. počet nožů hřídele 100 ks |  |  |
| 4. | Srovnávací frézka | 210 | 125 | 900 | Srovnávací šířka max.510mm Srovnávací litinové stoly s možností prodloužení Stoly celkové délky 2700mm, přední výškově stavitelný Naklápěcí srovnávací pravítko (90°-°45°) s krajními dorazy Srovnávací pravítko s čelním vodícím profilem Ochranný kryt pracovní části hřídele Spirálová hoblovací hřídel, max. počet nožů hřídele 80 ks Sada pro údržbu spirálové hřídele |  |  |
| 5. | Spodní frézka | 120 | 80 | 425 | Pracovní výška frézovacího hřídele nad rovinou stolu min. 120 mm Max. průměr nástroje 230mm, použitelného ve frézovacím pravítku Náklopný frézovací hřídel ve směru do frézovacího pravítka 90°-45° Otvor v litinovém stole 310mm Možnost změny otáček – min. rozsah 5 rychlostí Elektromotorické nastavení výšky a úhlu frézovacího hřídele se zobrazením na display Blokace hřídele z přední strany Frézovací pravítko Posuvný čepovací stůl o min. délce 1250mm Podávací elektromechanické zařízení Možnost odsunutí podávacího zařízení mimo litinový stůl |  |  |
| 6. | Pásová truhlářská bruska | 180 | 370 | 320 | Délka brusné plochy max.2200mm Hloubka brusné plochy 800mm Výška broušení max. 600mm Šířka brusného prostředku 150mm Délka brusného pásu max. 5800mm Elektromotorické nastavení brusného stolu (s možností ručního nastavení) Osvětlení pracovní plochy |  |  |
| 7. | Dlabačka | 110 | 100 | 280 | Délka dlabu 250mm Hloubka vrtání a dlabání min. 160mm Výškový rozsah nastavení min. 130mm Průměr upínacího sklíčidla 0-20mm Úhlové pravítko Přepínač L/P chod Doraz s čepy pro nastavení na pracovním stole v polohách + 45 a 90° Excentrický upínák obráběného materiálu |  |  |
| 8. | Kotoučová formátovací pila | 200 | 125 | 450 | Průměr pilového kotouče min 450mm (řezná výška min.140mm) Možnost naklonění pilového kotouče 90°-45° Předřezávací zařízení pro kotouč průměr 120mm Automatické vysunutí a zasunutí předřezávacího kotouče při spuštění/vypnutí Bezpečnostní systém před pořezáním obsluhy bez nutnosti horního odsávacího krytu Formátovací posuvný stůl s řeznou délkou 2500mm Úhlovací pravítko výložníkového stolu s uložením v min. 3 bodech Masivní boční pravítko s měřidlem Horní a ochranný kryt pilového kotouče |  |  |
| 9. | Hranová bruska | 70 | 125 | 70 | Výškově stavitelná brusná jednotka nebo stůl – min. rozsah 120mm Oscilace brusného pásu Délka x šířka pracovního stolu 900*320mm Možnost naklápění pracovního stolu 0-45° Šířka brusného pásu do 200mm Délka brusného pásu max. 3000mm |  |  |
| 10. | Zkracovací pila (kotoučová) pila | - | - | - | Průměr pilového kotouče 450mm (řezná výška 140mm) Max. prořez 125x125 / 100x250mm Pneumatický posuv pilového kotouče do řezu Součástí stroje je válečkový oboustranný dopravník (délky cca 1500mm) Velikost pracovního stolu min. 600*700 mm Vývod pro odsávání (120-150mm) |  |  |
| 11. | Kompresor | 800 | 1000 | 400 | Šroubový kompresor s tlakovou nádobou (vzdušníkem) Kondenzační sušička Objem nádoby 200l Převod klínovými řemeny Výstupní tlak 10 bar |  |  |
| 12. | Egalizační bruska | - | - | - | Určená pro kalibraci a broušení dřevěných materiálů Max pracovní šířka 650mm Max výška obráběného materiálu 170mm Min výška obráběného materiálu 3mm Kombinovaná brusná jednotka kontaktního válce a brusné patky Elektropneumatická brusná patka Možnost oscilace brusného pásu Plynule nastavitelné rychlosti podávacího pásu2-10m/min Elektromotorické výškové nastavení podávacího stolu z panelu obsluhy po 0,1mm Ochrana proti vtažení rukou |  |  |
| 13. | Řetězová dlabačka | - | - | - | Kyvná řetězová lišta Hloubka dlabu min. 135mm Stavitelná svěrka Max hmotnost stroje 18 kg |  |  |
| 14. | Ruční pásová (tesařská) pila | - | - | - | Šířka pilového pásu 6-8 mm Paralelní doraz Hloubka řezu min. 250mm Možnost naklápění pilového pásu Max hmotnost stroje 14 kg |  |  |
| 15. | Průmyslový vysavač | - | - | - | Průmyslový odsavač bezsáčkový Pro suché i mokré čištění Automatický oklep Kovová nebo plastová sběrná nádoba o objemu 30l Délka přívodního kabelu min. 6m Délka pružná sací hadice min. 3m |  |  |
| 16. | Manipulační vozík | - | - | - | Min. nosnost 150 kg Určený k převozu velkoplošných materiálů (3000x2070mm) Možnost překlopení ze svislé do vodorovné polohy Výškové nastavení vodorovné polohy 4ks pojezdových plně otočných koleček (2 s brzdou) |  |  |
| 17. | Paletový vozík | - | - | - | Nízkozdvižný ručně vedený Délka vidlí min 1150mm Min. nosnost 2000 kg Zesílená konstrukce, robustní hydraulika |  |  |
| 18. | Rudl | - | - | - | Robustní konstrukce s nafukovacími koly (uložení ve válečkových ložiscích) Nosnost 300 kg Lopata rudlu cca 500x150mm |  |  |

Ostatní ujednání:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V........................................ dne.............................

................................................................................................................

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

razítko a podpis