Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.   212/12/K	V Brně, dne  30.4.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (11)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 31:	V souboru PS 01.4c – vestavba vedlejších prostor OPS je uvedeno:

1.03    OBKLADY STĚN

1.03.080                        768,60 m2

Impact-laminát, obklady stěn z nehořlavých cementových desek s povrchovou laminátovou úpravou Cementová deska 12,5 mm třídy A hořlavin - nehořlavé Laminátová úprava 0,8mm standard Typ Resopal – tepelně lisováno

Avšak norma ČSN 73 0835 - požární bezpečnost staveb budovy zdravotnických zařízení říká v bodu 7.3.1., že na povrchové úpravy stěn nesmí být použity umělé hmoty, což RESOPAL je (jakož i jiné lamináty).

Trvá zadavatel na tomto materiálu, který není v souladu s ČSN?

Odpověď 31:	Ano.

Dotaz 32:	Pokud zadavatel na dotaz č. 1 odpoví záporně, může definovat požadovaný materiál - standart?

Odpověď 32:	viz odpověď 31

Dotaz 33:	V souboru 07 Technické parametry.xls zadavatel má uvedený hodnotící parametr v řádku 3: Konstrukce rohu, kterému přikládá váhu 16%.

V souboru PS 01.4b VOS Technická zpráva je uveden následující popis: Do rohů jednotlivých místností se na svislé profily šroubují rohové profily.

Vzhledem k tomu, že zadavatel přikládá tomuto hodnotícímu parametru takovou váhu a tyto profily je možno zákaznicky vyrobit dle jakýchkoliv požadavků, může zadavatel přesněji specifikovat tento rohový profil? Jeho tvar, rozměrové parametry, jakož i jeho povrchovou úpravu?

Odpověď 33:	Konstrukce rohu bude posuzována podle předloženého vzorku. Materiálové podmínky jsou popsány v Zadávací dokumentaci – dokumentace vzorků.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536