VESTAVBA PRO VEDLEJŠÍ PROSTORY OPS

1.01	NOSNÁ KONSTRUKCE – MONTÁŽNÍ STĚNA

1.01.040			1 359,80 m2

Dodávka a montáž nosné konstrukce pro ostění ochranného krytu včetně spojovacího materiálu.

Hrubá stavební výška = cca. 4000 mm,

Čistá stavební výška = cca. 2600 mm,

Tloušťka stěn vestavby = min. 50 mm

Volný prostor pro instalaci= cca. 60 mm

Montáž nosné konstrukce pro obkladové panely případně před nosnou nebo jinou konstrukcí stavby dle stavebních dispozic, výměr je vždy od hrubé podlahy k hrubému stropu!

1. Podlahová konstrukce:

Materiál – pozinkované profily z ocelového plechu jako jednoduché profilové vzpěry, upevnění pomocí šroubů a hmoždinek, spodní a stranové upevnění je pevné, horní uložení umožňuje dilataci;

* Podlahová lišta 60 x 100 x 1,5 mm

* Profilová vzpěra 40 x 60 x (2x1,5mm)

* Stropní lišty k upevnění vzpěr k hrubému stropu U-Profil,

Výměra místností:

445	5,30+5,30+3,00+3,00 = 16,60 m

441	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

440	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

437	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

433	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

432	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

427	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

428	3,40+3,40+3,00+3,00 = 12,80 m

421	2,60+2,60+3,00+3,00 = 11,20 m

420	4,00+4,00+3,00+3,00 = 14,00 m

446	3,20+3,30+2,60+2,60 = 11,60 m

442	6,80+6,80+2,60+2,60 = 18,80 m

443	3,30+3,30+2,60+2,60 = 11,80 m

438	3,10+3,10+2,60+2,60 = 11,40 m

434	6,60+6,60+2,60+2,60 = 18,40 m

435	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

430	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

429	3,50+3,50+2,60+2,60 = 12,20 m

423	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

422	3,00+3,00+2,60+2,60 = 11,20 m

411	3,00+3,00+2,80+2,80 = 11,60 m

412	3,00+3,00+2,80+2,80 = 11,60 m

Celkem:	295,60 m x 4,60 m hrubá výška = 1 359,80 m2

1.02	PŘÍDAVNÝ MATERIÁL NOSNÉ KONTRUKCE

1.02.010			92, 00 ks

Rohové výztuhy montážních stěn - přídavné profilové vzpěry 40 x 110 x 2 mm

Hrubá stavební výška = cca. 4000 mm.

1.02.020			7 ks

Traverzy k zajištění pevnosti, umyvadla šíře cca. 3 600 mm

Přídavné traverzy k zajištění pevnosti v prostorách shora uvedených,

Délka = cca. 3600 mm.

Předmět: instalační prvky pro umyvadla s nosností 160 kg

1.02.130			4 ks

Dveřní otvor pro jednokřídlé otočné dveře

Zesílení podlahové konstrukce a příprava pro vestavbu zárubní a dveří

1.02.140			4 ks

Dveřní otvor pro dvoukřídlé otočné dveře

Zesílení podlahové konstrukce a příprava pro vestavbu zárubní a dveří

1.02.150			18 ks

Dveřní otvor pro jednokřídlé posuvné dveře

Zesílení podlahové konstrukce a příprava pro vestavbu zárubní a dveří

1.03	OBKLADY STĚN

1.03.080			1026,65 m2

Impact-laminát, obklady stěn z nehořlavých cementových desek s povrchovou laminátovou úpravou

Cementová deska 12,5 mm třídy A hořlavin - nehořlavé

Laminátová úprava 0,8mm standard Typ Resopal – tepelně lisováno

Dle prostorového uspořádání zakončené těsnícím páskem, spojovacím profilem a spojovacími díly odpovídající šíře

Rozteč panelů 1200 mm, může být variabilní. Panely jsou jednodílné až k zavěšenému podhledu.

Horní hrana čisté podlahy – spodní hrana zavěšeného podhledu. Standard - Duplex GmbH

Výměry:

445	5,30+5,30+3,00+3,00 = 16,60 m

441	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

440	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

437	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

433	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

432	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

427	4,30+4,30+3,00+3,00 = 14,60 m

428	3,40+3,40+3,00+3,00 = 12,80 m

421	2,60+2,60+3,00+3,00 = 11,20 m

420	4,00+4,00+3,00+3,00 = 14,00 m

446	3,20+3,30+2,60+2,60 = 11,60 m

442	6,80+6,80+2,60+2,60 = 18,80 m

443	3,30+3,30+2,60+2,60 = 11,80 m

438	3,10+3,10+2,60+2,60 = 11,40 m

434	6,60+6,60+2,60+2,60 = 18,40 m

435	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

430	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

429	3,50+3,50+2,60+2,60 = 12,20 m

423	3,20+3,20+2,60+2,60 = 11,60 m

422	3,00+3,00+2,60+2,60 = 11,20 m

411	3,00+3,00+2,80+2,80 = 11,60 m

412	3,00+3,00+2,80+2,80 = 11,60 m

418A	35,8+12x0,4=40,6m (odečet 2,5x8)

418B	10+3,5+2,1=15,6m (odečet 2+2,6+1.5)

448A	34+2=36m ( odečet 8x0,9x2+2x2,4x2)

448B	25,5+1,9=27,4m (odečet 6x0,9x2+1,6x2+3x2)

- 2,2+5=7,2m (odečet 1,5)

Celkem 422,40m x 2,60m hrubá výška= 1098,25 m2

Odečty: 20+6,1+24+20+1,5= 71, 60m2

CELKOVÁ VÝMĚRA OBKLADU STĚN  1026,65 m2

1.03.100			239,20 m

Rohové výztuhy pro vnější a vnitřní rohové panely

1.03.110			295,60 m

Soklový profil z pozinkované oceli pro systém ostění výška 100 mm

1.03.130			295,20 m

Stropní ukončovací lišta jako horní zakončení stěn, navázání zavěšeného podhledu,

hliníkový lisovaný profil, prášková povrchová úprava dle RAL 9010 včetně spojovacího materiálu

1.03.230			200,00 ks

Výřez 40-74 mm

výřez např. pro elektroinstalace

Průměr cca. 40-74 mm

1.03.270			17 ks

Výřez 75-120 mm

výřez např. pro mycí žlab

2 x DN 15 přívod

2 x DN 15 pro zavírací ventil

1 x DN 70 pro odpad

2 x pro šroubení M 8 /1ks = 1 sada

1.10	KOVOVÉ STROPY

1.10.020			241,80 m2

Nosná konstrukce pro kovový kazetový strop "OP vedlejší prostory“. Výška zavěšení ca. 800 mm. Kotvení do železobetonu.

Místnosti:

445	5,30 x 3,00 = 15,90 m²

441	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

440	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

437	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

433	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

432	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

427	4,30 x 3,00 = 12,90 m²

428	3,40 x 3,00 = 10,20 m²

421	2,60 x 3,00 = 7,80 m²

420	4,00 x 3,00 = 12,00 m²

446	3,20 x 2,60 = 8,32 m²

442	6,80 x 2,60 = 17,68 m²

443	3,30 x 2,60 = 8,58 m²

438	3,10 x 2,60 = 8,06 m²

434	6,60 x 2,60 = 17,16 m²

435	3,20 x 2,60 = 8,32 m²

430	3,20 x 2,60 = 8,32 m²

429	3,50 x 2,60 = 9,10 m²

423	3,20 x 2,60 = 8,32 m²

422	3,00 x 2,60 = 7,80 m²

411	3,00 x 2,80 = 8,40 m²

412	3,00 x 2,80 = 8,40 m²

Celkem: 241,8 m²

1.10.040			241,80 m2

Kovový kazetový strop "OP vedlejší prostory". Kovový kazetový strop nalakovaný RAL 9010.

Modulové rozměry: 1200 mm x 600 mm, popřípadě 600 mm x 600 mm

1.10.080			46,00ks

Výřez průchodů pro stropní světlo s plechovým krytem pro vestavěná světla včetně těsnění

Vyříznutí otvoru pro stropní svítidlo OP 64

1.10.100			24 ks

Výřez průchodů stropních VZT jednotek.

1.12	OSVĚTLENÍ ČISTÝCH PROSTOR

1.12.070			46 ks

Vestavěné osvětlení čistého prostoru 2x54W T16, IP65 pro 2 zářivky 54W.

Požadavky:

Viditelný povrch zářivky, s kompaktní vestavbou, ve skle se sítotiskem po celém obvodu bez dodatečných krycích profilů.

Krytky osvětlení s průsvitným plexisklem s vysokou prostupností, vyšší než 80%.

Těleso světla z bílého ocelového plechu, se 4 integrovanými úhly pro přišroubování světla k systému nosných lišt na panelovém stropu.

Včetně uzavřených upínacích rámů pro vestavěné světlo, musí být zajištěna absolutní těsnost k prostoru dutiny stropu.

Rozměry: 1200x400x100mm (DxŠxH)

1.14 RŮZNÉ	1kpl

Montáž součástí dodávky je montáž všech uvedených dílů, které jsou součástí vestavěného modulového systému pro vedlejší prostory OPS.