# Příloha č.1

# Technické podmínky dodávky, cenová nabídka

Dodávka serveru a zálohování

Požadované minimální parametry:

| SERVER 1U |  |
| --- | --- |
| Popis produktu | Minimální požadavky | Splňuje – „ANO“ nebo „NE“ |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže |  |
| CPU | Jeden socket systém osazený jedním procesorem požadujeme min. 1x 4 Core procesor s frekvencí 3.50GHz, 8M Cache, spotřebou max. 80 W |  |
| RAM | 16GB rozšiřitelná na minimálně na 64 GB typu min. DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 2133 MHz, požadujeme server s minimálně 4 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2133 MHz, požadovanou úvodní kapacitu požadujeme ve dvou 8GB modulech požadujeme podporu memory sparing a mirroring |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 4 x 3,5 palcových Hot Plug disků osazeno 4x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps |  |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SSD disků podpora hot swap disků podpora globálního i dedikovaného hot-spare podpora S.M.A.R.T. podpora Physical disk power management (Dimmer Switch™) minimálně 1GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Flash/USB Drive | možnost osadit duální SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) |  |
| Optická mechanika | DVD-RW |  |
| Síťové rozhraní | základní 2 x gigabit ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE-T triple-speed MAC, TOE, iSCSI Boot, WOL, PXE, IPMI 1.5 vzdálený management, bez nutnosti osazení PCIe slotu |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje max. 350W s účinností min. 90% při 20% zatížení s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů |  |
| Interface | 4 x USB, z toho alespoň 2 x USB vzadu sériový port VGA port systémová LED indikující stav systému |  |
| Rozšiřující sloty | min. 2x PCIe 3.0 slots + dedikovaný slot pro řadič interních disků sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků |  |
| Rozšiřující slotové karty | nepožadujeme |  |
| Periférie | nepožadujeme |  |
| Zálohovací zařízení | nepožadujeme |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 5.5 U2, 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 RHEL 6.5, 6.6, 7.0 SLES 11 SP3, 11 SP4, 12 Citrix XenServer 7.x |  |
| Management a vzdálená správa | pokročilejší management serveru přes šifrované webové rozhraní management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 3 let typu opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru |  |
| Implementační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | Windows Server Standard 2012 R2 – licence pro školství |  |
| Detailní technická specifikace nabízeného řešení: |
| Cena zařízení bez DPH |  |

| ZÁLOHOVÁNÍ |  |
| --- | --- |
| Popis produktu | Minimální požadavky | Splňuje – „ANO“ nebo „NE“ |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Externí NAS pro připojení 4 disků + osazené 4 disky |  |
| CPU | dvě jádra 1.4 GHz, HW šifrování |  |
| RAM | 1GB DDR3 |  |
| Úložiště | 4 šachty pro 3,5“ disky, osazené disky budou poskytovat min. celkovou kapacitu 24 TB, určené pro NAS, 64MB cache |  |
| Porty | 1x USB 3.0, 2x RJ-45, |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| Hmotnost | Max 2.1kg |  |
| Velikost | Max 170mm x 205mm x 235mm |  |
| Implementační práce | nepožadujeme |  |
| Detailní technická specifikace nabízeného řešení: |
| Cena zařízení bez DPH |  |