Příloha č.2

Technická specifikace

Doplnění hardware učeben a kanceláří informatiků

1)Hardisk 6TB

Specifikace disku

Spolehlivý výkon pro použití 24 hodin denně , 7 dní v týdnu.

Parametry

Rozhraní: SATA 6Gb/s

Druh pevného disku: Interní

Formát disku [palce]: 3,5

Kapacita [GB]: 6 000

Rychlost otáčení ploten [rpm]: 5 900

Vyrovnávací paměť [MB]: 128

Rychlost čtení [MB/s]: 150

Rychlost zápisu [MB/s]: 150

Technologie

Technologie pevného disku: Magnetický

Rozměry/Váha

Hmotnost (g): 780

Poruchovost: 9,80 %

### Počet:   1ks

2)Tiskárna do učebny, A4 síťová, laserová, monochromatická, duplexní, rozlišení při  tisku 1200x1200 DPI, rozhraní USB a Ethernet.

Černobílá LED tiskárna A4, 1 - 10 uživatelů

Rychlost tisku až 40 stran za minutu, první strana za 4,5 sekundy

Kapacita papírů 350 listů (až 880 listů)PCL/PS emulace

Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard

- Formáty tiskárny:

- A4: ano

- A5: ano

- A6: ano

- Rozlišení[DPI]: 1200 x 1200 dpi

- Rychlost černého tisku [str/min]: 40

- Tisk první strany [sec]: 4,5 sekundy a méně

- Max. měsíční zatížení [str]: 80 000 stran/měsíc

- Oboustranný tisk: ano

- Kapacita zásobníku [str]: 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m2; Multifunkční

podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2;

- Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet

- Tiskové jazyky: PostScript3 (emulace), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter,

XPS, PDF(v1.7)

- Spotřeba [W]: Typicky: 600 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W;

- Spotřeba StandBy [W]: Úsporný režim: Hlučnost [dB]: Provozní: 55dB(A) nebo méně;

Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí

- Podporované operační systémy: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-

bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),

Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows

Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2

(32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9

Počet:  1ks

3) Pevný disk SATA III , 2TB, IntelliPower, vhodné pro NAS (24/7), Box  Axago.

Specifikace disku

Technické parametry

Kapacita [GB]: 2 000

Rozhraní: SATA 6Gb/s

Formát disku [palce]: 3,5

Rozhraní: SATA 6Gb/s

Druh pevného disku: Interní

Formát disku [palce]: 3,5

Kapacita [GB]: 2 000

Rychlost otáčení ploten [rpm]: 5 400

Vyrovnávací paměť [MB]: 64

Technologie

Technologie pevného disku: Magnetický

Provoz 24x7: Ano

Specifikace boxu pro HDD 3.5" SATA-AXAGO

konektor USB 3.0                                                                                                                                odolné hliníkové tělo pro ochranu a chlazení disku							  napájecí AC adaptér                                                                                                                     stojánek                                                                                                                                      rozměry :180 x 120 x 32mm 								           hmotnost: 244g bez disku a kabelů

Počet:  1ks

4) Sada Headsetů do učebny V6

Typ: Náhlavní

Konektor: 3.5mm (TRS)

Citlivost [dBA]: 110

Impedance [Ohm]: 32

Frekvenční rozsah min. [Hz]: 20

Frekvenční rozsah max. [kHz]: 20

Herní: Ano

Mikrofon: Ano

Poruchovost: 3,50 %

Délka kabelu bude minimálně 2 metry.

Počet:  16ks

5) AP WIFI router

WiFi router nejméně s  4x LAN, 1x WAN (2,4GHz, 802.11n) 300Mbps

Bezdrátový router bude schopen poskytovat propustnost bezdrátového spojení až do rychlosti 300 Mbit/s. Podporuje standardy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Draft 2.0, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x. K propojení s ostatními prvky sítě slouží jeden 10/100 Mbit/s WAN port a čtveřice LAN portů. O výstupní výkon 20 dBm se stará trojice externích antén s výkonem 2 dBi, které je možno odpojit a nahradit je výkonějšími. Tento přístupový bod podporuje šifrování 64/128/152-bit WEP a WPA/WPA2. Napájení je řešeno přiloženým síťovým adaptérem.

Tabulka parametrů:

Režimy zapojení: AP, Router 
Podpora standardů: Ethernet síť standardu IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, bezdrátová síť IEEE 802.11n(Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Pracovní frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz 
Přenosová rychlost: až 300 Mbit/s (802.11n) 
Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 
Šifrování 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 
Zabezpečení: zabudovaný firewall podporující IP address filtering, Domain Name filtering a MAC address filtering 
NAT: ano 
DHCP protokol (Server/Client): ano/ano 
Síťové služby TCP/IP, PPPoE, DHCP, ICMP, NAT, UPnP, Dynamic DNS,VPN pass-through, Virtual Server, Special Application a DMZ host 
Router: statické routování 
Způsoby konfigurace: Web Management 
VF výkon: 20 dBm 
Anténa: 3x externí 2dBi odpojitelná dipólová anténa s konektorem RSMA 
Konektor 1x WAN: Auto-sensing 10/100BaseTX Ethernet port, konektor RJ-45, 4x LAN: Auto-sensing 10/100BaseTX Ethernet port, konektor RJ-45 
Indikace stavu: 8x LED dioda (PWR, SYS, WLAN, 1x WAN, 4x LAN) 
Napájení: síťový adaptér AC 100-240 V (50-60 Hz) / 9VDC / 0.85A
Podpora OS:Nezávislé na OS 
Rozměry (V x Š x H): 28 x 200 x 140 mm

Počet:  1ks