Část č. 3 Zadávací dokumentace

Požadované technické parametry přístrojů

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Podrobná technická specifikace přístrojů

- Ultrazvukový přístroj

Plně digitální multioborový ultrazvukový diagnostický přístroj střední třídy

- přístroj musí být lehce ovladatelný, snadno přizpůsobitelný pro různá UZ vyšetření, hmotnost přístroje max 60 kg

- ovládací panel podsvícený, výškově nastavitelný a otočný do stran

- minimálně 19“ LCD zobrazovací panel s rozlišením minimálně 1280x1024 pix, nastavitelný výškově i do stran, umožňující volný pohyb na kloubovém rameni

- minimálně 10“ barevný dotykový display pro jednoduché nastavení a ovládání přístroje

- TGC nastavitelné minimálně v 8 pásmech

- 4 aktivní sondové konektory

- možnost uložení uživatelských předvoleb a nastavení minimálně 60 položek

- možnost ukládat data vyšetření na interní harddisk s kapacitou minimálně 500 GB

- možnost ukládat data vyšetření na DVD a USB paměťová média

- DICOM 3.0, HDMI konektor, 4 USB porty

- možnost doplnění EKG modulu

- přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívačem sonogelu

Požadovaná zobrazení“

- B mod (B, 2B, 4B)

- M mod (B/M)

- Color flow Mod

- Pulse wave doppler

- B/CFM, B/PDI

- B/PW

- B/CFM/PW, B/PDI/PW

- Kontinuální doppler (CW, B/CW, B/CFM/CW)

- automatická optimalizace pro B mod i PW

- odstranění UZ šumu ve více krocích (nikoliv pouze on/off)

- trapezoidální zobrazení na lineární sondě

- zoom minimálně 4x

- zobrazení na celou obrazovku – Full screen Image

-možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Compoundní zobrazení

- kontinuální dynamická fokusace

- Cine smyčka min. 2000 obr pro B mod a 10 min pro M a doppler mod

- automatické měření IMT

- programové vybavení pro obecné zobrazování (zejména pro vyštření orgánů dutiny břišní a měkkých částí, přednastavení pro cévní aplikace, kardiologické vyšetření

- maximální snímková frakvence (framerat) min. 2000 fps

- maximální snímkovací frekvence v režimu Color frame rate min. 590 snímků za sekundu

- Spektrální doppler Sample volume – min. 0,5 – 40 mm.

Ultrazvukové sondy

Širokopásmové sondy:

- konvexní sonda s frekvenčním rozsahem 2-5 MHz , průměr 60 mm

- lineární sonda pro cévní diagnostiku s frekvenčním rozsahem 5-12 MHz, délka min 50 mm

- fázová sonda pro kardioechografické vyšetření, frekvenční rozsah min 1,7 – 4,0 MHz

- EKG přístroj – 2 komplety

12ti svodový elektrokardiograf

Automatický i manuální záznam křivek

Jednoduché rychlé ovládání, rychlý tisk

Spuštění záznamu EKG tlačítkem, na obrazovce, z PIM modulu

Možnost výběru zobrazení EKG záznamu po natočení – zobrazení všech 12ti svodů před tiskem

Barevný displej s rozlišením  minimálně 640 x 480 VGA

Kontrola kvality přiložení jednotlivých svodů – barevné upozornění

Dotyková barevná nakloněná obrazovka – snadné ovládání

Detekce kardiostimulátoru, ochrana proti defibrilaci

Volitelně vnitřní paměť pro uchovávání záznamů – minimálně 200 záznamů, možnost externí USB paměti   na dalších 200 záznamů

Tisk na termopapír A4, integrovaná termotiskárna – levný tisk – nepoužívá se inkoust

Možnost kontinuálního záznamů EKG, možnost opakovaného tisku záznamů

Volitelně přenos záznamu prostřednictvím USB do PC ve formátu pdf

Provoz ze sítě i na baterii – možnost volitelně dvě baterie

Při případné poruše EKG svodů – možnost výměny jednotlivých svodů

kapacita jedné baterie: 30 EKG záznamů

vozík s pevným upevněním přístroje

- EKG HOLTER – 1 komplet

Přístroj musí mít minimálně následující parametry:

3/7/12-kanálový záznam EKG

Vícedenní snímání

Připojení k počítači prostřednictvím USB, SD karty a Bluetooth

Zabudovaný mikrofon pro záznam hlasu

LCD displej pro kontrolu kvality záznamu

- Vojtův stůl s elektrickým pohonem- 1 komplet

Elektrické polohovatelné lehátko vhodné pro Vojtovu metodu 
jednosegmentové 
elektricky nastavitelná výška min 45 -90 cm   
minimální rozměry: délka 200 cm x šířka 120 cm 
minimální nosnost 150 kg 
pojízdné, kolečka opatřena brzdami

- Přístroj pro elektroléčbu – 1 komplet

Přístroj musí mít minimálně následující parametry:

Barevný dotykový displej 8.4″

Přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie

Databáze pacientů

Přístrojový stolek

Možnost budoucího rozšíření o další terapie

Minimálně 2 nezávislé kanály pro elektroterapii

Kompletní spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů a jejich                                                           modifikací

Programovatelné sekvence

- Dermatoskop – 1 komplet

Možnost použití jako kontaktní nebo bezkontaktní dermatoskop

Minimální průměr čočky 25 mm

Možnost připojení kontaktního sklíčka s měřítkem

Možnost volby minimálně 2 stupňů intenzity osvětlení

Možnost volby polarizovaného a nepolarizovaného osvětlení

Možnost volby minimálně 3 teplot osvětlení

Možnost nasazení hygienického krytu

- Kauter – 1 komplet

Elektrochirurgický přístroj  řízený vestavěným procesorem s funkcí kontroly činnosti                          zařízení včetně připojení neutrální elektrody

Monopolární a bipolární režim, oba s minimálně 4 volitelnými pracovními výstupy (řez, koagulace, mikrochirurgie, směs)

Ovládání všech funkcí nožní spouští

Indikace pracovního výkonu přístroje na displeji a automatické udržování na nastavené hodnotě bez ohledu na elektrický odpor pacienta.

Minimální výkon přístroje 100 W, jemné nastavení výkonu

- Analyzátor plynů – 1 komplet

Přístroj musí být vybaven funkcí stanovení těchto parametrů:

Měřené parametry ABR: pH, pCO2, pO2

Vypočítané parametry:  aktuální bikarbonáty, standardní bikarbonáty, Base excess, saturace hemoglobinu kyslíkem, ctCO2, O2CT

Analýza parametrů ABR musí být možná: ze zkumavky (Lithium Heparin pro odběr  arteriální a žilní krve) a z  heparinizované kapiláry

Plynové láhve integrované do systému

Detektor bublin

Průhledná elektrodová komora (vizuální kontrola intergrity vzorku)

Analyzátor musí mít CE značku

- Statimový biochemický analyzátor – 1 komplet

Stolní biochemický analyzátor

Uzavřený kazetový systém

Bez denní údržby a promývacích roztoků

Testy ve stripech, koncipovány jako  „single dose“, zvlášť pro každý vzorek tj. 1    strip = 1test=1 pacient

Velikost balení stripů přizpůsobena málopočetným vyšetřením (možnost objednat méně než 60 stripů pro každé vyšetření)

Maximální délka 1 testu 35 minut

Možnost stanovení vysoce senzitivního kardiálního troponinu I, CKMB mass, myoglobinu, D-dimerů a digoxinu s séru nebo v plazmě

Metody analýzy musí splňovat kritéria doporučení odborných společností

Metoda ke stanovení vysoce citlivého troponinu musí splňovat kritérium ≤10% variačního koeficientu na 99. percentilu  normálních hodnot

Možnost testování po 1 vzorku

Zabudovaná tiskárna nebo možnost připojení na externí tiskárnu

- Mikroskop – 1 komplet

Přístroj musí mít minimálně následující parametry:

Vhodný pro hodnocení močového sedimentu čí krevních nátěrů

Rozlišení:

Okulár: 10 x 18; 10 x 20

Objektiv: 10 x 0,25; 100 x 1,25; 40 x 0,65; 20 x 0,4; 100 x 1,25 (imerzní)

- Centrifuga pro stáčení krve a moči – 1 komplet

Přístroj musí mít minimálně následující parametry:

Minimálně 30 centrifugačních pozic

Musí dosáhnout centrifugační rychlosti aspoň 4 500 g

Minimálně 4 naprogramovatelné centrifugační programy

Regulovatelnost rozjezdu i brždění

Centrifugační rotor musí být kompatibilní s 15 ml centrifugačními zkumavkami (průměr 2 cm, délka 13 cm)

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízené přístroje:

Obchodní a typový název přístroje:		specifikováno v nabídce

Splňují všechny výše specifikované parametry, funkce a výkony

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………    Funkce: …………………………………..

Datum:	……………………………………………….	      Podpis: ………………………………….

Technický popis: (vyplní účastník)

- Účastník ve své nabídce předá technický popis a vyobrazení přístrojů. Popis musí být originální v českém jazyce, nebo musí být přiložen překlad.