Příloha č. 4 ZD - Technické parametry dodávky:

Základní požadavky na automobilový podvozek 4x4:

- automobilový podvozek 4x4 v provedení jako univerzální nosič výměnných nástaveb a přídavných zařízení

- celková hmotnost min. 18 t s pohonem 4x4,

- pohon přední nápravy odřaditelný. Přiřazení pohonu přední nápravy musí umožňovat za jízdy.

- musí umožňovat uzavření osových diferenciálů (není podmínkou jejích uzavírání pod zatížením)

- nosnost přední nápravy min. 9 000 kg pro provoz se sněhovým pluhem

- vzduchem odpružená zadní náprava s regulací (vozidlo je neustále vyrovnáváno a je zajištěna stálá symetrie posypu)

- podvozek vybaven přední upínací deskou dle DIN 76 060 pro montáž sněhového pluhu případně dalších přídavných zařízení

- podvozek vybaven systémem pro snadnou výměnu nástaveb (jejich uchycení - zajištění a aretaci v podélném i příčném směru)

- podvozek vybaven samočinným závěsem pro přívěs

- náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) a vybaven takovým zakončením, aby hydraulické čerpadlo bylo připojeno bez použití kardanu

- sání vybaveno zařízením proti vniknutí sněhu při zimní údržbě případně vyvedeno vzadu nad kabinu

- zakrytování motoru pro lepší ochranu při zimní údržbě, kryty z boku (v podbězích kol) i zespoda

- podvozek vybaven parkovací brzdou na všech nápravách vozidla

- maximální výška vozidla 3 200 mm

Motor a převodovka:

- vznětový s přímým vstřikem paliva splňující limity exhalací EURO VI s výkonem min. 300 kW, kroutící moment min. 2100 Nm

- převodovka minimálně 12-ti stupňová s mechanickým řazením

- motorová brzda s možností ovládání brzdovým pedálem

Hydraulický obvod:

- minimálně čtyři okruhy – jeden okruh silový pro pohon nástaveb (cca 25 – 35 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) s možností regulace množství oleje z kabiny vozidla, druhý a třetí a čtvrtý okruh pro ovládání polohování radlice a přídavných zařízení (cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) + zpětná větev do nádrže

- uvedené parametry musí být dosaženy při otáčkách motoru v rozmezí 1 000 – 1 400 ot/min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní s nástavbami od různých výrobců (sypač, kropice, vysprávkou souprava, samosběrný zametač, sklápěcí korba atd.) s vývody (rychlospojkami) u upínací desky (pro ovládání radlice) a za kabinou resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb)

Další podmínky (podvozek):

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení

- vozidlo bude dále vybaveno dvojící přídavných světel (potkávací/dálková) včetně integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěnými na kabině vozidla

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- integrované LED světlomety pro denní svícení

- boční poziční osvětlení v provedení LED

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení: rohové moduly + dvojice přímých LED modulů) včetně dokladu o homologaci a schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích. Šířka min. 1 400 mm, výška max. 100 mm). Zadavatelem doporučený typ zvláštního výstražného zařízení oranžové barvy - VNL 024LU ACA 1092.

- pod čelním sklem umístěna dvojice LED výstražných světel oranžové barvy (min. 10 LED diod v každém světle – min. rozměry svítidel (š x v x h) mm: 130 x 45 x 15). Zadavatelem doporučený typ LED výstražných světel oranžové barvy - LED A 38-MS26-SM R65.

- barevné provedení: kabina vozidla (RAL 2011), rám černý

- rám podvozku ošetřen účinným prostředkem proti korozi

- příprava elektroinstalace pro zapojení 12 V

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru

- klimatizační jednotka

- vozidlo bude vybaveno systémem pro sledování polohy vozidla a hladinového měření paliva v nádrži, který musí být plně kompatibilní ze stávajícím systémem provozovaným zadavatelem - kontakt na dodavatele systému poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz.

- provedení kabiny řešeno tak, aby byla možná přeprava tří osob (1 + 2) včetně zápisu do technického průkazu vozidla

- sedačka řidiče vzduchově odpružená a el. vyhřívaná

- kabina v komunálním provedení (digitální tachograf  VDO Siemens + el. rychloměr včetně počítače Mh – zachování kompatibility systému v rámci SÚS JMK)

- autorádio

- vozidlo vybaveno integrovanou sadou pro bezdrátové připojení mobilního telefonu včetně ovládacích prvků na volantu

- vozidlo vybaveno akustickou zpátečkou

- vozidlo vybaveno min. systémem ABS

- sklopný volant

- alternátor min. 100 A

- v kabině vozidla umístěny držáky ovládacích panelů sypačové nástavby, sněhové radlice a světelné šipky, aby tyto bylo možno snadno a bezpečně ovládat z pracovního místa řidiče

- vozidlo bude homologováno jako nosič výměnných nástaveb, o čemž bude proveden zápis do TP vozidla

- kabina vozidla bude opatřena bezpečnostním červeno bílým šrafováním. Kontakt na dodavatele poskytne p. Mikulášek tel. 737 237 237 nebo e-mail: mikulasek@susjmk.cz .

Další podmínky dodávky závazné pro všechny vozidla, která jsou předmětem dodávky:

- propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešit pomocí zásuvky/zásuvek (zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nástavby provozovány - voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.

- uchazeč uvede do nabídky další možnosti doplňkové výbavy mimo zadavatelem požadované včetně ceny za jednotlivé doplňky

- uchazeč v nabídce uvede výrobce včetně přesného typového označení výstražného světelného zařízení oranžové barvy umístněného na kabině podvozku a digitálního tachografu

- uchazeč uvede do nabídky základní výbavu vozidla

- uchazeč uvede do nabídky seznam autorizovaných servisních míst na území Jihomoravského kraje

- zadavatel požaduje poskytnout minimálně 24 měsíční záruční lhůtu na dodané zboží. Vztahuje se jak na automobilový podvozek, tak na jednotlivé nástavby

Základní požadavky na chemickou sypačovou nástavbu (CHEMIK):

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem – sůl, zkrápěná sůl

- kapacita zásobníku min. 5 m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněním mezi nápravami vozidla

- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem

- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů

- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3)

- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně

- jištění čerpadla při nedostatku solanky

- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou

- celý solankový okruh z plastu

- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5 – 60 g/m2 – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování min. 200 g/m2

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5 – 60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení asymetrie posypu cca 2 – 8 m ovládané z kabiny vozidla

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

Základní požadavky na inertní sypačovou nástavbu (INERT):

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp inertním materiálem, přepravu a řízený výdej teplé obalované směsi

- kapacita zásobníku cca 5m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněním mezi nápravami vozidla

- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem

- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů

- regulace dávkování materiálu 50 – 300 g / m2

- změna asymetrie posypu (2-8 m) ovládané z kabiny vozidla

- odklopná s ovládáním textilními táhly ze země, ochranná síta

- vyhřívání nástavby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 7 kW

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- ovládání z místa řidiče, indikace (kontrola) posypu

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová RAL 2011

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5-60 km/h

- el. napájení 12/24 V

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství)

Základní požadavky na inertní sypačovou nástavbu + přeprava teplé obalované směsi (INERT/B):

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp inertním materiálem, přepravu a řízený výdej teplé obalované směsi

- kapacita zásobníku cca 5m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněním mezi nápravami vozidla

- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem

- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů

- regulace dávkování materiálu 50 – 300 g / m2

- změna asymetrie posypu  ( 2-8 m ) ovládané z kabiny vozidla

- odklopná termoizolační střecha nad zásobníkem s ovládáním textilními táhly ze země, ochranný síta

- vyhřívání nástavby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 7 kW

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami,  průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- ovládání z místa řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová RAL 2011

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5-60 km/h

- el. napájení 12/24 V

- zadní výpustné zařízení pro řízený výdej obalované směsi (záměnné za rozmetadlo).

- zadní rozmetadlo výměnné (montáž místo uzavíracího zařízení pro balenou směs).

- izolovaná vyhřívaná nádrž na emulzi min. 500 l s vyhříváním plynovým hořákem

- přídavná nádrž na vodu o objemu min. 300 l (výpust samospádem)

- samostatný ruční plynový hořák

- samostatný vzduchový okruh na vyčištění výtluků

- bitumenový obvod včetně zubového čerpadla a ruční rozstřikovací lištou + hadice v délce 4 m

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání: režim sypač – z kabiny vozidla; režim obalovaná směs - ze zadní části

- ovládání z kabiny řidiče, indikace  (kontrola) posypu

- dorozumívací zařízení (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)

- box pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství)

Základní požadavky na nástavbu univerzálního sypače pro chemický/inertní posyp (UNIVERSAL) :

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp chemickým materiálem – sůl, zkrápěná sůl, s možností použití na inertní posyp

- uchycení nástavby na rám podvozku výměnným způsobem

- kapacita zásobníku min. 5 m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněním mezi nápravami vozidla

- zadní rozmetadlo snadno demontovatelné

- dodávka včetně výškově stavitelných odstavných stojanů

- minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3 )

- nádrže opatřeny vodoznakem pro kontrolu stavu náplně

- jištění čerpadla při nedostatku solanky

- nástavbu vybavit zařízením, které zabrání přetečení nádrží při plnění solankou

- celý solankový okruh z plastu

- regulace dávkování posypové soli v rozmezí 5 – 60 g/m2 – v případě použití inertního materiálu možnost dávkování min. 200 g/m2

- odklopná střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami,  průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- automatické dávkování dle TP 127 včetně seřízení a vystavení dávkovacího protokolu.

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5 – 60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení asymetrie posypu cca 2 – 8 m ovládané z kabiny vozidla

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS - archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

Technické parametry sklápěcí nástavby (SKLOPKA):

- nástavba továrně nová

- rám nástavby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocelový plech

- podlaha nástavby: rovná, ocelový plech min. 4 mm

- zadní čelo: rovné, ocelový plech min. 4 mm, výška čela min. 600 mm

- přední čelo: vybaveno šiltem (ochrannou stříškou), ocelový plech min. 3 mm

- bočnice nástavby: bez středového sloupku, spodní zavěšení (otevírání dolů), ocelový plech min. 3 mm a výška bočnic min. 600 mm

- nástavba provedena v barvě RAL 2011

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy

- objem nástavby cca 6,5 – 7 m3

- krycí plachta (oranžové barvy RAL 2011) včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachy – při přepravě sypkých materiálů

Základní požadavky na nástavbu pro převoz a aplikaci teplé obalované asfaltové směsi :

- nástavba továrně nová

- výměnná nástavba s pohonem od hydraulického systému vozidla

- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele

- výměna nástavby pomocí výškově stavitelných odstavných noh (odstavné nohy součástí dodávky).

- nástavba s dvojitým pláštěm vybavena izolací pro udržení teploty živičné směsi včetně izolované odklápěcí střechy (pevná kovová konstrukce s izolací)

- ovládání (sklápění) střechy řešeno hydraulicky

- kapacita zásobníku dle nosnosti podvozku (objem nástavby cca 5m3 )

- vynášení materiálu řešeno dvěma šneky o min. průměru 300 mm s regulací

- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m3/min  - 0,8 m3/min (dle otáček motoru)

- ovládání nástavby (výsypu a šneků) z pracovního prostoru na zádi nástavby

- nástavba vybavena čelisťovou výpustí pro výdej obalované směsi – ovládání z místa obsluhy na nástavbě

- pod vyústěním šnekového dopravníku (čelisťovou výpustí) v zadní části vozidla umístěn stavitelný skluz a pracovní sklopný stůl (možnost snadné demontáže skluzu a stolu)

- provedení nástavby umožňující co nejdelší udržení teploty přepravované směsi s možností ohřevu plynovým hořákem (nádrž na LPG ) s možností regulace

- nástavba vybavena přídavnou nádrží na vodu o objemu min. 300 l (výpusť samospádem)

- nástavba vybavena vyhřívanou (plynový hořák) nádrží na asfaltovou emulzi o objemu min. 500 l

- nástavba vybavena zubovým čerpadlem na emulzi

- nástavba vybavena ruční rozstřikovací listou pro aplikaci asfaltové emulze včetně hadice s dosahem min. 4 m

- nástavba vybavena samostatným ručním plynovým hořákem

- nástavba vybavena samostatným vzduchovým okruhem na vyčištění výtluků

- nástavba vybavena kamerou a monitorem pro sledování prostoru za vozidlem

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště

- (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)

- nástavba vybavena uzamykatelným boxem pro uložení pracovních pomůcek (doporučené minimální rozměry – délka 1 200 mm, výška 480 mm, hloubka 500 mm)

- nástavba vybavena dorozumívacím zařízením (zvuková signalizace do kabiny od obsluhy)

- nástavba řešena tak, aby ji bylo možné (po doplnění rozmetadla) využívat také v zimním období pro posyp inertním materiálem (ovládání z místa řidiče)

- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

- nástavba opatřena reflexním značením dle platných předpisů (obrysy nástavby)

- boky nástavby opatřeny červeno býlím reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz )

Základní požadavky na nástavbu pro výspravu silnic tryskovou metodou:

- nástavba továrně nová

- výměnná nástavba s pohonem od hydraulického systému vozidla

- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele

- výměna nástavby pomocí výškově stavitelných odstavných noh (nohy součástí dodávky).

- funkce nástavby – kontinuální výspravy výtluků, spár a obdobných výsprav na vozovce tryskovou metodou v rozsahu daném TP 96

- zásobník kameniva o geometrickém objemu min. 5 m3 rozdělený na 2 komory pro možnost použití dvou frakcí kameniva

- vynášení materiálu (kameniva) dvěma šneky

- nádrž na pojivo (emulzi) o objemu min. 1 000 litrů s dvojitým izolovaným pláštěm a ohřevem pojiva topným plynem, nádrž s vrchním plněním, odkalovací jímkou, ukazatelem hladiny, teploměrem pro kontrolu stavu pojiva (emulze)

- ohřev pojiva (emulze) – plynový hořák + nádrž na LPG

- čerpadlo pojiva (emulze) zajištěno zubovým čerpadlem s možností regulace

- výklopné pracovní rameno umístěné vzadu (za vozidlem) s pracovním dosahem min. 4,5 m vybavené vzduchovým odlehčovacím válcem, který udržuje pracovní rameno ve zvolené poloze a snižuje tak ovládací síly na minimum (pracoviště s plně otočným zařízením)

- uzavírací ventil na přívodu pojiva k trysce – ventil ovládán vzduchem

- ovládání nástavby (stroje) z pracovního místa (ramene)

- nástavba vybavena nádrží na vodu o objemu min. 300 l

- nástavba bude vybavena uzamykatelným boxem (schránkou na nářadí) pro uložení pracovních pomůcek o minimálních rozměrech – š x v x h = 900x450x450 mm

- nástavba vybavena ruční rozstřikovací lištou na pojivo (emulzi)

- nástavba vybavena plachtovou odklápěcí střechou nad zásobníkem kameniva

- nástavba vybavena ochrannými síty (ochrana zásobníku kameniva)

- nástavba vybavena kamerou a monitorem pro sledování prostoru za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla)

- držáky pro přepravu přechodného dopravního značení k označení pracoviště

- (min. 4 ks, délka sloupku 2 m, 4 ks gumových podstavců)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami,  průměr majáku min. 180 mm,  čirý kryt (ne oranžový),  homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. Min. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- silniční zrcadlo o rozměru min 600 x 400 mm umístěné na zadní stěně nástavby (obsluha ramene může sledovat provoz za vozidlem)

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

- nástavba opatřena reflexním značením dle platných předpisů (obrysy nástavby)

- boky nástavby opatřeny červeno býlím reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz )

Základní požadavky na nástavbu samosběrného zametače

- továrně nová nástavba

- výměnná zametací nástavba s možností odstavení na výškově stavitelné odstavné nohy (odstavné nohy součásti dodávky)

- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele

- objem nerezového zásobníku nečistot min. 6 m3

- automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti

- zásobník vody z nerezavějící oceli min 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- rychloupínací mezirám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby

- dostatečný úhel při vysypávání nečistot (dálkově ovládané vysypaní)

- ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro - pneumatickou spojkou

- základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát alespoň  2 300 mm  (válcový + talířový kartáč a hubice)

- průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání

- přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na DIN desce podvozku

- hlavní řídící panel u místa řidiče

- skrápění vodou s regulací

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.

- automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze

- vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním

- zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.

- pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.

- kamery pro sledování sací hubice, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování

- plastové blatníky nad zadní nápravou

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži

- výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- boky nástavby opatřeny červeno býlím reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)

Základní požadavky na nástavbu pro čištění kanalizací s odsáváním

- továrně nová nástavba

- výměnná pracovní nástavba využívající k části pohonu stávající komunální hydrauliku vozidla

- možnost montáže na výměnný systém stávajících vozidel zadavatele

- výměna nástavby pomocí výškově stavitelných odstavných noh (odstavné nohy – součástí dodávky)

- barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011

- Nádrž

  - ocelová nádrž s celkovým objemem 7 m3

  - kalová část min 4mc

  - výztužné prstence – lepší odolnost v oblasti podtlaku tanku

  - materiál konstrukční ocel třídy 11, síla stěny minimálně 6mm

  - pojistné prvky sacího okruhu a cisterny

  - pomocný rám s pružným uložením na třech bodech

  - uvnitř nádrže demontovatelný peřejník pro umožnění pohodlnějšího čištění

  - stavoznak min. 3x s vnitřní ochranou proti úletům pevných částic - proti poškození

  - ve spodní části zadního čela výstup min. 6“

  - druhý otvor pro odpouštění a sání min. 4“

  - zadní otvírací víko s mechanickými zámky

  - mechanickou podpěrou zadního víka

  - speciální těsnění zadního víka – odolné olejům i kyselinám.

  - ochrana zadní části vozidla pod uzávěry, provedení nerez - rozšířený

- Vývěva

  - automatické mazání

  - sací výkon min. 870 m3/hod  volného vzduchu

  - počítadlo motohodin vývěvy

  - čtyřcestný kohout s pneumatickým ovládáním

  - trojitá ochrana vývěvy proti přesátí

- Sací příslušenství - výložník:

  - vrchní teleskopický výložník

  - minimální průměr průchodu výložníku a hadice 4“

  - výsuv min. 1 350mm

  - otoč min. 260°

  - kyv ramene min. 3 800 mm

  - dálkové ovládání s kabelem minimální délky 9 m

- Vodní část

  - integrovaná do hlavního tanku

  - objem min. 3 m3

  - velkoobjemový nátok na filtr čerpadla

  - revizní otvor s přístupem přes pomocný žebřík

- Vysokotlaké čerpadlo

  - pístové

  - minimální výkon – 118 litrů za minutu při 155bar

  - filtr s nerez sítem

  - kompletní prvky ochrany vysokotlakého čerpadla

  - pneumaticky ovládaný regulační ventil

  - pneumaticky řízený regulační ventil s plynulým stavěním tlaku vody

  - signalizace a vypnutí čerpadla při nedostatku vody

- Rozvod vody – příslušenství

  - proluk vody vzduchem přes dělič

  - vysokotlaká puška s nástavcem a tryskou

  - C hadice pro plnění vody od tanku

  - klíč na plnící hadici

- Vysokotlaké vodní navijáky

  - velký naviják

    - umístěn na zadním víku

    - hydraulické otáčení s reverzací a stavitelnou rychlost odvíjení

    - pneumatické ovládání zajištěné polohy

    - automatické navádění hadice

    - 3/4" hadice

    - délka hadice min. 60 m

  - malý naviják

    - ruční, ruční otáčení a navádění hadice

    - mechanické zajištění polohy navijáku

    - 1/2" hadice

    - délka hadice min. 40m

- Pohon nástavby

  - kompletně hydraulický včetně rozvodů, nádrže, chlazení s čerpadel

  - řízení otáček – VÝKONU ze zadního panelu !

- Měřící místa

  - manometr tlaku a vakua

  - počítadlo motohodin vakuokompresoru a vysokotlaku

- Pneumatický okruh nástavby

  - regulátor tlaku vzduchu s přimazáváním pneumatických pohonů

- Příslušenství pro ovládání nástavby

  - ovládací skříň v nerez obalu

- Další příslušenství nástavby – součást dodávky

  - hadicová vana vlevo otevřená pro přepravu hadic, provedení nerez, odvod vody

  - manipulační rameno, pro uvolňování poklopů a vpustí do cca  400 kg, umístění v zadní části vozidla, hydraulický výsuv ramene s ovládáním, závěsné řetězy

  - boční konzole – háky – rozšířená kapacita pro převoz až 30m hadice DN 100 (4“)

  - hadicová skříň vpravo uzamykatelná na příslušenství a pomocný materiál v délce min. 3 m, provedení nerez, odvod vody, leštěná čelní dvířka

  - hliníkový výsuvný žebřík cca 3,2- 3,4m pro obsluhu různých jímek

  - dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení  o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M).

  - zadní přenosný reflektor se závěsem a 16 m kabelu, automatická cívka

  - značení tanku a jednotky podle platných norem včetně reflexní fólie

  - vývod s kohoutem na mytí rukou

  - 3x sací hadice DN 100 s kulovými koncovkami

  - 1x pevný sací nástavec délky cca 3m, DN 100

  - 2x 2 čistící hlavy ¾“ a ½“ (standardní, prorážecí - trojúhelníková)

  - 1x sada naváděcích prvků pro ochranu vysokotlaké hadice při práci přes vrchní vstup vozovky – vrchní a spodní vedení

  - propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

  - boky nástavby opatřeny červeno býlím reflexním šrafováním (kontakt na dodavatele reflexního značení poskytne zadavatel kontakt mikulasek@susjmk.cz)

Specifikace jednotlivých sestav (vozidel + nástaveb) včetně specifických požadavků u jednotlivých sestav:

Sestava Blansko/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na chemický sypač (CHEMIK)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: pro výspravu silnic tryskovou metodou, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Brno/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na univerzální sypač (UNIVERZÁL)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: samosběrného zametače, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Rosice/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na chemický sypač (CHEMIK)

- základní požadavky na sklápěcí nástavbu (SKLOPKA) – nástavba dodána v roce 2018

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: provedení jako třístranný sklápěč – včetně kompletní hydrauliky sklápění tj. i včetně maileru

Sestava Břeclav/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na univerzální sypač (UNIVERZÁL)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: samosběrného zametače, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Mikulov/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na chemický sypač (CHEMIK)

- základní požadavky na sklápěcí nástavbu (SKLOPKA) – nástavba dodána v roce 2018

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: provedení jako třístranný sklápěč – včetně kompletní hydrauliky sklápění tj. i včetně maileru

Sestava Kyjov/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na univerzální sypač (UNIVERZÁL)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: samosběrného zametače, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Veselí nad Moravou/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na univerzální sypač (UNIVERZÁL)

- základní požadavky na sklápěcí nástavbu (SKLOPKA) – nástavba dodána v roce 2018

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: provedení jako třístranný sklápěč – včetně kompletní hydrauliky sklápění tj. i včetně maileru

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou dále rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: pro vysprávky silnic tryskovou metodou, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Slavkov/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na inertní sypač (INERT)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: samosběrného zametače, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Znojmo/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na inertní sypač + přeprava teplé obalované směsi (INERT/B)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: pro čištění kanalizací s odsáváním, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Lechovice/2017 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na chemický sypač (CHEMIK)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: samosběrného zametače, která bude na vozidlo dodána v roce 2018

Sestava Boskovice/2018 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na univerzální sypač (UNIVERZÁL)

- základní požadavky na sklápěcí nástavbu (SKLOPKA) – nástavba dodána v roce 2018

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: provedení jako třístranný sklápěč – včetně kompletní hydrauliky sklápění tj. i včetně maileru

Sestava Vyškov/2018 je složena z:

- základní požadavky na podvozek 4x4

- základní požadavky na chemický sypač (CHEMIK)

- základní požadavky na podvozek 4x4 jsou rozšířeny: hydraulický okruh podvozku bude upraven tak, aby bez dalších úprav umožnil podvozek provozovat s nástavbou: pro převoz a aplikaci teplé obalované asfaltové směsi, která bude na vozidlo dodána v roce 2018